| Pripravljavec Odgovorni predstavnik | Občina Tržič Trg svobode 18; 4290 Tržič Mojca Švajger |
| --- | --- |
| Akt | SPREMEMBE IN DOPOLNITVE OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA OBMOČJE NARAVNEGA SPOMENIKA Z OZNAKO 6 T1 DOLINA – DOVŽANOVA SOTESKA |
| Faza | Dopolnjen osnutek |
| Načrtovalec Odgovorni predstavnik | Domplan d.d. Bleiweisova 14 Direktorica: Vera ZEVNIK |
| Odgovorni vodja projekta | mag. Petra KRAJNER, univ. dipl. inž. kraj. arh. ZAPS: KA-1464, P-0055 |
| Sodelavci | Tomo GLOBOČNIK, univ. dipl. inž. arh. Specialist arhitekt urbanist ZAPS: A-0295, P-0013 IRENA KRIŽAJ, univ.dipl.inž.arh., ZAPS: A-1097 ANDREJA ŠKERJANC, univ.dipl.inž.arh., ZAPS: A-1240 VALTER PIVK, dipl.inž.geod. ALENKA JESENKO, inž.grad. |
| Številka projekta | UD/479-108/16 |
| Kraj in datum | Kranj, avgust 2017 |

| SPREMEMBE IN DOPOLNITVE OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA OBMOČJE NARAVNEGA SPOMENIKA Z OZNAKO 6 T1 DOLINA – DOVŽANOVA SOTESKA mag. Petra KRAJNER, univ. dipl. inž. kraj. arh. ZAPS: KA-1464, P-0055 I Z J A V L J A M 1. Da je občinski podrobni prostorski načrt izdelan v skladu s prostorskimi akti, ki veljajo na območju predvidenega občinskega podrobnega prostorskega načrta, 2. da je občinski podrobni prostorski načrt skladen z drugimi predpisi, ki veljajo na območju predvidenega občinskega podrobnega prostorskega načrta ali se nanašajo na predvideno prostorsko ureditev. |
| --- |
| UD/479-108/16 Kranj, avgust 2017 |  | Mag. Petra KRAJNER, univ. dipl. inž. kraj. arh. ZAPS: KA-1464, P-0055 Podpis: |

ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA OBMOČJE NARAVNEGA SPOMENIKA

Z OZNAKO  DOL 1 – DOVŽANOVA SOTESKA

1. člen

S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje naravnega spomenika z oznako 6 T1 Dolina – Dovžanova soteska (Ur.l.RS.št. 30/2013). Spremembe in dopolnitve odloka se nanašajo na tekstualni, grafični del in priloge odloka.

2. člen

Spremembe in dopolnitve se nanašajo na uskladitev namenske rabe z Občinskim prostorskim načrtom Občine Tržič, določitev podrobnih izvedbenih pogojev za območje razpršene poselitve (A)  zaselka Na Jamah, uskladitev meje območja z aktom o zavarovanju, prestavitev vstopne točke na drugo lokacijo in izvedba premostitve ob tej točki z navezavo na obstoječo razgledno pot.

3. člen

(1) V odloku se popravi naziv občinskega podrobnega prostorskega načrta, in sicer se v celotnem odloku besedilo: »6 T1 Dolina – Dovžanova soteska«,  nadomesti z naslednjim besedilom: »DOL 1 – Dovžanova soteska«.

(2) V odloku se izraz »Info center« zamenja z izrazom »Info točka« povsod, kjer je nedvoumno, da gre za informacijsko točko locirano na vstopu v Dovžanovo sotesko, gledano iz smeri Čadovelj, na parkirišču, ob vodotoku.

4. člen

V 3. členu se:

- tretja točka v celoti spremeni in se glasi: »Z OPPN se ureja zemljišča predvidena za umestitve objektov in zemljišča, ki so potrebna za druge ureditve v območju. S tem odlokom se ne ureja del naselja Čadovlje, ki sega v območje OPPN. Za to območje veljajo določila prostorskega akta, ki ureja celotno območje občine Tržič. S tem odlokom se ureja del naselja Dolina (zaselek Na Jamah), ki sega v območje OPPN.«

- četrta točka v celoti nadomesti z naslednjim besedilom: »Območje OPPN in njegov vpliv obsega parcele oziroma dele parcel s št.: 408/3, 681/1, 681/2, 681/3, 681/9, 681/10, 681/19, 681/20, 834, 835/1, 835/2, 837, 838, 839/1, 839/2, 839/3, 839/4, 839/5, 839/6, 839/7, 839/8, 840/1, 842, 843, 844, 845, 846/1, 846/2, 846/5, 846/6, 846/7, 846/8, 846/9, 846/11, 847/1, 847/2, 848, 849/1, 849/2, 850/4, 850/7, 850/8, 850/11, 850/12, 850/13, 850/14, 850/16, 850/17, 889/1, 889/6, 889/8, 889/9, 889/10, 889/11, 889/12, 889/13, 889/14, 889/15, 890/1, 890/2, 890/3, 890/4, 891/1, 891/2, 891/3, 892/3, 892/5, 892/6, 892/8, 892/9, 892/10, 892/11, 892/12, 894/1, 894/2, 998/2, 998/3, 998/4, 998/5, 998/6, 998/7, 998/8, 998/9, 998/10, 998/11, 998/13, 998/14, 998/19, 998/20, 998/21, 998/22, 999/11, 1002/1, 1026/14, 1030/1, 1030/2, 1030/3, 1030/4, 1030/5, 1030/6, 1030/7, 1030/8, 1030/9, 1030/10, 1030/17, 1030/18, 1030/19, 1030/20, 1030/21, 1030/22, 1030/23, 1030/24, 1030/25, 1030/26, 1030/27, 1030/28, 1030/29, 1030/30, 1030/31, 1030/32, 1030/33, 1030/34, 1030/35, 1030/36, 1030/37, 1030/38, 1030/39, 1030/40, 1030/41, 1030/42, 1030/43, 1030/44, 1030/45, 1030/46, 1030/47, 1031 K.o. Lom pod Storžičem in 620/4, 620/5 K.o. Podljubelj.«

5. člen

V 4. členu se prva točka v celoti nadomesti z naslednjim besedilom: »OPPN za območje oznake DOL 1 – Dovžanova soteska vsebuje TEKSTUALNI DEL in GRAFIČNI DEL, ki obsega naslednje načrte:

| Št. 1 | Izsek iz grafičnega načrta kartografskega dela OPN s prikazom lege prostorske ureditve na širšem območju - PNRP | 1:5000 |
| --- | --- | --- |
| Št. 1a | Izsek iz grafičnega načrta kartografskega dela OPN s prikazom lege prostorske ureditve na širšem območju - GJI | 1:5000 |
| Št. 2 | Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji | M = 1:5000 |
| Št. 2a | Območje podrobnega načrta z obstoječim parcelnim stanjem | M = 1:5000 M = 1:1000 |
| Št. 3 | Pregledna zazidalna oz. ureditvena situacija | M = 1:5000 |
| Št. 4 | Podrobna ureditvena situacija List 1 | M = 1:1000 |
| Št. 5 | Podrobna ureditvena situacija List 2 | M = 1:1000 |
| Št. 6 | Podrobna ureditvena situacija List 3 | M = 1:1000 |
| Št. 7 | Podrobna ureditvena situacija List 4 | M = 1:1000 |
| Št. 8 | Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro | M = 1:5000 |
| Št. 9 | Prikaz ureditev, potrebnih za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanje narave | M = 1:5000 |
| Št. 9a | Prikaz ureditev, potrebnih za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanje narave | M = 1:5000 |
| Št. 10 | Prikaz ureditev, potrebnih za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom | M = 1:5000 |

6. člen

V 5. členu se:

- v imenu črta beseda obvezne,

- doda nova 8. točka, ki se glasi: »Dopustni posegi na objektih v zaselku Na Jamah.«.

7. člen

V  6. členu se za besedo »objektov« doda besedilo: »ter Občinskega prostorskega načrta občine Tržič.«.

8. člen

V 7. členu se v prvi točki dodajo nove alineje z naslednjim besedilom:

» - bivanje,

- trgovina,

- gostinstvo,

- storitve,

- mala obrt«

9.člen

V 8. členu se dodajo štiri nove alinee, ki se glasijo:

»- pogoji ponovne gradnje, rekonstrukcije in vzdrževalnih del obstoječih stavb,

- pogoji za rekonstrukcije in vzdrževalna dela obstoječih ter ponovna gradnja oz. umestitev nezahtevnih in enostavnih objektov,

- vzpostavitev navezav od vstopne točke do sprehajalno-razgledne poti,

- gradnja premostitvenega objekta (brvi) pri vstopni točki«

10 . člen

V  9. členu  se tabela v celoti nadomesti z novo tabelo, ki se glasi:

| EUP | OPIS | NRP |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DOL 01 | Dolina- Dolžanova soteska | K2 | Druga kmetijska zemljišča |
| DOL 01 | Dolina- Dolžanova soteska | G | Gozdna |
| DOL 01 | Dolina- Dolžanova soteska | VC | Celinske vode |
| DOL 01 | Dolina- Dolžanova soteska | A | Površine razpršene poselitve |
| DOL 01 | Dolina- Dolžanova soteska | PC | Površine cest |
| DOL 01 | Dolina- Dolžanova soteska | PO | Ostale prometne površine |

11. člen

10. člen se v celoti nadomesti z naslednjim besedilom::

»(1) Na celotnem območju OPPN so dopustne naslednje vrste objektov in ureditev glede  na namen:

- ureditve za varstvo pred škodljivim delovanjem voda, za zaščito pred poplavami, erozijo in plazenjem, sanacija degradiranega prostora v osnovno namensko rabo,

- lokalne ceste in javne poti, ter nekategorizirane ceste in dostopne ceste do objektov,

- brvi in mostovi

- komunikacijska omrežja,

- elektroenergetski vodi,

- vodovodi in pripadajoči objekti,

- cevovodi za odpadno vodo in pripadajoči objekti,

Vrste nezahtevnih in enostavnih objektov glede na namen:

- pomožni objekti v javni rabi: spominska obeležja,

- pomožni objekti v javni rabi - pomožni cestni objekti: objekt za odvodnjavanje ceste, cestni snegolov,

- priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture,

- parkirišče in izogibališče ob lokalni cesti,

- kolesarska pot, pešpot, gozdna pot, planinska pot, tematska pot in podobne,

- pomožni komunalni objekti,

- pomožni objekti za spremljanje stanja okolja in naravnih pojavov.

Vrste opreme in proizvodov glede na namen:

- oprema zavarovanega območja, kamor sodijo: klopi, označevalne in informacijske table, koši za odpadke, opisi in pojasnila in usmerjevalne table.

- naprave za potrebe raziskovalne in študijske dejavnosti (meritve, zbiranje podatkov).

Postavljanje samostojnih oglasnih tabel in drugih materialov ni dovoljeno.

(2) Na območju stavbnih zemljišč so poleg objektov in ureditev, ki so dopustni na celotnem območju OPPN, dopustne še naslednje vrste objektov in ureditev glede na namen:

- stanovanjske stavbe,

- stanovanjske stavbe s spremljevalnimi dejavnostmi, pri čemer mora biti razmerje med dejavnostima najmanj 60:40 v prid stanovanjski dejavnosti,

- gostinske stavbe namenjene turistični ponudbi in namestitvi.

Vrste nezahtevnih in enostavnih objektov glede na namen:

- majhna stavba: garaža, drvarnica,

- lopa, uta nadstrešek, senčnica

- varovalna ograja in sosedska ograja,

- podporni zid,

- mala komunalna čistilna naprava,

- nepretočna greznica,

- parkirišče, pri čemer je dopustno urediti po eno parkirišče na vsako stavbo,

(3) Na območjih kmetijskih zemljišč so poleg objektov in ureditev, ki so dopustni na celotnem območju OPPN, dopustne še:

Vrste nezahtevnih in enostavnih objektov glede na namen:

- objekti za rejo živali: čebelnjak,

- pomožni kmetijsko-gozdarski objekti: krmišče, ograja za pašo živine,

- postavitev čebelnjakov je dovoljena pod pogojem, da investitor predhodno pridobi mnenje pristojne čebelarske službe, iz katerega izhaja, da je zemljišče na katerem naj bi stal čebelnjak v skladu s predpisi, ki urejajo čebelarstvo, investitor pa mora biti vpisan v register čebelarjev;

(4) Na območjih gozdnih zemljišč so poleg objektov in ureditev, ki so dopustni na celotnem območju OPPN, dopustni še:

- posegi v skladu z gozdnogospodarskimi načrti.

Vrste nezahtevnih in enostavnih objektov glede na namen:

- od pomožnih kmetijsko-gozdarskih objektov le premični čebelnjaki in krmišča

(5) Na vodnih površinah in območjih priobalnih zemljišč so poleg objektov in ureditev, ki so dopustni na celotnem območju OPPN, dopustne še:

- ureditve grajenega vodnega javnega dobra, mostovi, brvi, ukrepi, ki se nanašajo na izboljšanje hidromorfoloških in bioloških lastnosti površinskih voda, ukrepi, ki se nanašajo na ohranjanje narave in objekti namenjeni varstvu voda pred onesnaževanjem,

- v priobalnem pasu vodotoka mora biti omogočen dostop in vzdrževanje vodotoka.

(6) Na površinah cest in ostalih prometnih površinah so poleg objektov in ureditev, ki so dopustni na celotnem območju OPPN, dopustne še:

- parkirišča in izogibališča

- avtobusna postajališča.«

12. člen

V 11. členu se:

- v imenu za besedo » vrste« doda  besedilo »gradenj in«

- besedilo prve točke točki v celoti nadomesti z naslednjim besedilom:

»(1) Na območju OPPN so dopustne naslednje vrste gradenj in ureditev:

- rušitve in odstranitve objektov,

- rekonstrukcije in vzdrževalna dela (redna in investicijska vzdrževalna dela ter vzdrževalna dela v javno korist)

- dozidave in nadzidave ter

- ponovne gradnje,

- spremembe namembnosti, pod pogojem, da je nova namembnost v skladu z dopustno namembnostjo stavb določeno s tem odlokom,

- postavitve, nezahtevnih in enostavnih objektov v skladu z dopustnimi vrstami objektov in ureditev glede na namen iz tega odloka.

- postavitev in obnova ter vzdrževanje infrastrukturne in interpretacijske opreme in proizvodov.«

13. člen

V imenu drugega poglavja se za besedo krajinsko-arhitekturne, doda beseda »arhitekturne«

14. člen

V 14. členu se na koncu doda peta točka, ki se glasi:

»(5) Uredi se navezava na sprehajalno-razgledno pot in sicer:

- neposredna povezava med parkiriščem in info točko ob vhodu v Dovžanovo sotesko do sprehajalno-razgledne poti in

- povezavo med parkiriščem in info točko ob vhodu v Dovžanovo sotesko, ki vodi ob vodotoku, do paštbe.«

15. člen

V 17. členu se v drugi točki za besedo »območja« doda naslednje besedilo »ali prezentacijo naravnega spomenika.«

16. člen

V 18. členu se doda peta točka, ki se glasi:

» (5) Na vstopu v Dovžanovo sotesko je dopustna postavitev novega premostitvenega objekta (brv).«

17. člen

V 21. členu se v četrti točki za besedo »območij.« na koncu stavka doda naslednje besedilo »ali prezentacijo naravnega spomenika.«

18. člen

V 23. členu se:

- ime člena spremeni tako, da se črtata besedi: »in Dolin«,

- v celoti zamenja besedilo, ki se glasi: »Za stavbe št. 137, 139, 149-del in 898 se uporabljajo splošni in podrobni prostorsko izvedbeni pogoji občinskega prostorskega načrta občine Tržič in vseh njegovih sprememb.«

19. člen

Doda se nov, 23a. člen z imenom: »(prostorski izvedbeni pogoji za naselje Dolina – zaselek Na Jamah)«, ki se glasi:

»(1) Stavbe: Dopustne so: odstranitev, sprememba namembnosti, rekonstrukcija, vzdrževalna dela, dozidava, nadzidave in ponovna gradnja obstoječih stavb za namen bivanja ali začasnega bivanja, in spremljevalnih dejavnosti skladno z dopustnimi dejavnostmi iz sedmega člena tega odloka. Ohranitev objektov in njihovo vzdrževanje ima prednost pred novogradnjami.

(2) Tlorisna površina in gabariti: Pri ponovnih gradnjah in dozidavah, je v primeru izboljšave funkcionalne zasnove dopustno enkratno povečanje zazidane površine objekta do 20%, pri čemer je zazidana površina površina zemljišča, ki ga pokrivajo dokončane stavbe in jo določa navpična projekcija zunanjih dimenzij stavbe na zemljišče. Kljub povečanju se ohranja razmerje stranic osnovnega gabarita stavbe min. 1:1,4. Pri nadzidavah so odstopanja dopustna v vertikalni smeri tako, da je kolenčni zid visok največ 1,00m in je v celoti skrit pod napuščem. Višinski gabarit stavb je največ K+P+M; tloris kleti je lahko manjši od nadzemnega dela objekta. Pritličje pri vhodu je lahko največ 1,00m nad utrjenim terenom.

(3) Oblikovanje: Prepovedani so neznačilni arhitekturni elementi in detajli na fasadah objektov, kot so arkade, več kotni ali polkrožni izzidki, stolpiči, polkrožno oblikovana okna in preneseni arhitekturni elementi iz drugih okolij. Ograje balkonov ali gankov morajo biti izvedene v lesenem verikalnem opažu. Okenske odprtine naj bodo pokončne, razporejene osno v enotnem rastru polno/prazno.

(4) Materiali in barve: V primeru ponovne gradnje so objekti lahko grajeni klasično ali montažno, z uporabo nravnih materialov (kamen, opeka, glina, les, steklo). Fasade objekta morajo biti ometane v beli ali v svetlih pastelnih tonih zemeljskih in peščenih barv; živobarvne fasade niso dovoljene. Za fasade je dopustno uporabiti tudi vertikalno položen les. Vsi leseni deli na fasadah se obdelajo enotno v naravni barvi lesa ali temno rjavi barvi.

(5) Strehe:

- Strehe na objektu morajo biti simetrične dvokapnice, naklona 38º - 45º, s smerjo slemena vzporedno z daljšo stranico objekta.

- Dopustno je odpiranje strešin s strešnimi okni, klasičnimi in pultnimi frčadami; ravne pultne frčade niso dovoljene.

- Strešna kritina je lahko lesena, opečna ali betonska v sivih odtenkih.

(6) Nezahtevni in enostavni objekti morajo biti izvedeni skladno z oblikovanjem in materiali osnovne stavbe. Kot prizidki na fasadah morajo biti nezahtevni in enostavni objekti izvedeni tako, da se streha osnovnega objekta podaljša ali nadaljuje preko nezahtevnega ali enostavnega v istem naklonu, kot ga ima osnovna streha.

(7) Oblikovanje ograj: Dopustni so leseni plotovi, vareje in lese, ali kombinacija žive meje z leso. V ograji se vstopna in uvozna vrata ne smejo odpirati proti javni cesti. Višine ograj ne smejo presegati 1.20 m.

(8) Oblikovanje podpornih zidov: Podporni zidovi naj bodo izvedeni v naklonu do višine max. 1,2m, kamniti in ozelenjeni; uporabljajo se kamnine značilne za območje Doline. Dopustna so tudi kašte.

(9) Lega objektov na zemljišču: Lokacija objektov se ne spreminja. Objekte se pri ponovni gradnji locira na mesto prej odstranjenega objekta. Odstopanje od lege obstoječega objekta št. 606 je pri ponovni gradnji dopustno do največ 0,50m v smeri, ki zagotavlja večji odmik od vodotoka.

(10) Dostop in parkiranje: Do posamezne stavbe se zagotovi dostop po obstoječi poti LC 031, št. odseka: 928101 od premostitve pri stavbi št. 596 do stavbe št. 605. Pri vsaki stavbi je dopustno urediti eno parkirno mesto.

(11) Vrtovi: Uporabljajo se naravni materiali (kamen, les, rastline). Uporaba barvno agresivnih in drsečih materialov pri urejanju vrtov ni dopustna. Pri zasaditvah se uporabljajo rastlinske vrste iz lokalnega okolja. Ohranjajo se t.i. gartlci. Kamnite zložbe, skalne skupine in balvani na travnikih se ohranjajo; premikanje, razbijanje oz. poškodovanje in odstranjevanje blokov ali raba kremenovega konglomerata je prepovedana.«

20. člen

V 24. členu se doda šesta točka, ki se glasi:

»(6) Rekonstrukcija ceste v zaselku Na Jamah: Skladno s področnimi predpisi je potrebno je zagotoviti minimalno širino vozišča 3,5m z lokalnimi izogibališči, prečni nakloni se prilagodijo voziščni izvedbi skladno z veljavnimi predpisi, na koncu odseka pri objektu Dolina 1, se zagotovi obračališče.«

21. člen

26. člen se v celoti spremeni tako, da se glasi:

»(1) V območju OPPN vodijo naslednji infrastrukturni vodi:

- elektroenergetsko omrežje in javna razsvetljava,

- vodovodno omrežje,

- telekomunikacijsko omrežje.

(2) Dopustna so redna vzdrževanja in sanacijska dela vseh infrastrukturnih objektov; iz naslova varstva okolja in zdravja ljudi je dopustna zamenjava vodov.

(3) Prestavitev oziroma kablitev telekomunikacijskih vodov je dopustna.

(4) Predvidi se izgradnja vodovodnega omrežje ustreznih dimenzij do zaselka Na Jamah.

(5) Predvidi se gradnja MČN za potrebe objektov.

(6) Objekti in omrežja gospodarske infrastrukture se umeščajo s soglasjem pristojne službe za varstvo narave.«

22. člen

V 28. členu se v prvi točki črta besedilo: »(glej risbi 1 in 2)«.

23. člen

Za 29. členom se doda se nov 29 a. člen z imenom: »(oskrba s pitno vodo)«, ki se glasi:

»(1) Skladno s tehničnimi predpisi se predvidi izgradnja vodovoda ustreznih dimenzij, ki vodi od sekundarnega vodovodnega omrežja pri stavbi št. 597 do posameznih stavb zaselka Na Jamah.

(2) Za vsako stavbo se predvidi en samostojen vodovodni priključek. Lokacija vstopa priključne cevi se predvidi v sklopu dostopa na parcelo. Vsakemu porabniku se zagotovi možnost individualnega merilnega mesta.«

24. člen

V drugi točki 31. člena se doda naslednje besedilo in tabela:

» Na območju urejanja in v območju vpliva načrtovanih posegov na kulturno dediščino se nahajajo naslednje enote kulturne dediščine:

| EŠD | Ime | Režim | Podrežim |
| --- | --- | --- | --- |
| 25992 | Čadovlje pri Tržiču- kapelica na Konfinu | dediščina | Stavbna dediščina |
| 5529 | Čadovlje pri Tržiču- Partizanska tehnika | spomenik |  |
| 5530 | Čadovlje pri Tržiču- Partizanska podzemna jama pod piramidami | spomenik |  |
| 11200 | Čadovlje pri Tržiču- Jamenšnikova sušilnica za sadje in lan | dediščina | Stavbna dediščina |
| 28976 | Čadovlje pri Tržiču - Razpelo | dediščina | Stavbna dediščina« |

25. člen

Prva točka 34. člena se nadomesti z naslednjim besedilom:

» (1) Pogoji za zavarovano območje:

Za ohranjanje narave in doseganje ciljev zavarovanega območja je za posege treba upoštevati režime, določene v odloku o zavarovanju naravnega spomenika.«

26. člen

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi: »Zabojnikov ni dovoljeno umeščati v ožjem zavarovanem območju, koši za zbiranje odpadkov se lahko namestijo le na parkirišču ob vstopu v sotesko v sklopu info. točke.«

27. člen

51. člen, se v celoti spremeni tako, da se glasi:

»Odlok o OPPN preneha veljati v primeru, da ga pristojni organ občine razveljavi.

(1) Stavbe: Dopustne so: odstranitev, sprememba namembnosti, rekonstrukcija, vzdrževalna dela, dozidava, nadzidave in ponovna gradnja obstoječih stavb za namen bivanja ali začasnega bivanja, in spremljevalnih dejavnosti skladno z dopustnimi dejavnostmi iz sedmega člena tega odloka.

(2) Tlorisna površina in gabariti: Pri ponovnih gradnjah in dozidavah, je v primeru izboljšave funkcionalne zasnove dopustno enkratno povečanje zazidane površine objekta do 20%, pri čemer je zazidana površina površina zemljišča, ki ga pokrivajo dokončane stavbe in jo določa navpična projekcija zunanjih dimenzij stavbe na zemljišče. Kljub povečanju se ohranja razmerje stranic osnovnega gabarita stavbe min. 1:1,4. Pri nadzidavah so odstopanja dopustna v vertikalni smeri tako, da je kolenčni zid visok največ 1,00m in je v celoti skrit pod napuščem. Višinski gabarit stavb je največ K+P+M; tloris kleti je lahko manjši od nadzemnega dela objekta. Pritličje pri vhodu je lahko največ 1,00m nad utrjenim terenom.

(3) Oblikovanje: Prepovedani so neznačilni arhitekturni elementi in detajli na fasadah objektov, kot so arkade, več kotni ali polkrožni izzidki, stolpiči, polkrožno oblikovana okna in preneseni arhitekturni elementi iz drugih okolij. Ograje balkonov ali gankov morajo biti izvedene v lesenem verikalnem opažu. Okenske odprtine naj bodo pokončne, razporejene osno v enotnem rastru polno/prazno.

(4) Materiali in barve: V primeru ponovne gradnje so objekti lahko grajeni klasično ali montažno, z uporabo nravnih materialov (kamen, opeka, glina, les, steklo). Fasade objekta morajo biti ometane v beli ali v svetlih pastelnih tonih zemeljskih in peščenih barv; živobarvne fasade niso dovoljene. Za fasade je dopustno uporabiti tudi vertikalno položen les. Vsi leseni deli na fasadah se obdelajo enotno v naravni barvi lesa ali temno rjavi barvi.

(5) Strehe:

- Strehe na objektu morajo biti simetrične dvokapnice, naklona 38º - 45º, s smerjo slemena vzporedno z daljšo stranico objekta.

- Dopustno je odpiranje strešin s strešnimi okni, klasičnimi in pultnimi frčadami; ravne pultne frčade niso dovoljene.

- Strešna kritina je lahko lesena, opečna ali betonska v sivih odtenkih.

(6) Nezahtevni in enostavni objekti morajo biti izvedeni skladno z oblikovanjem in materiali osnovne stavbe. Kot prizidki na fasadah morajo biti nezahtevni in enostavni objekti izvedeni tako, da se streha osnovnega objekta podaljša ali nadaljuje preko nezahtevnega ali enostavnega v istem naklonu, kot ga ima osnovna streha.

(7) Oblikovanje ograj: Dopustni so leseni plotovi, vareje in lese, ali kombinacija žive meje z leso. V ograji se vstopna in uvozna vrata ne smejo odpirati proti javni cesti. Višine ograj ne smejo presegati 1.20 m.

(8) Oblikovanje podpornih zidov: Podporni zidovi naj bodo izvedeni v naklonu do višine max. 1,2m, kamniti in ozelenjeni. Dopustna so tudi kašte.

(9) Lega objektov na zemljišču: Lokacija objektov se ne spreminja. Objekte se pri ponovni gradnji locira na mesto prej odstranjenega objekta. Odstopanje od lege obstoječega objekta št. 606 je pri ponovni gradnji dopustno do največ 0,50m v smeri, ki zagotavlja večji odmik od vodotoka.

(10) Dostop in parkiranje: Do posamezne stavbe se zagotovi dostop po obstoječi poti LC 031, št. odseka: 928101 od premostitve pri stavbi št. 596 do stavbe št. 605. Pri vsaki stavbi je dopustno urediti eno parkirno mesto.

(11) Vrtovi: Uporabljajo se naravni materiali (kamen, les, rastline). Uporaba barvno agresivnih in drsečih materialov pri urejanju vrtov ni dopustna. Pri zasaditvah se uporabljajo rastlinske vrste iz lokalnega okolja. Ohranjajo se t.i. gartlci. Kamnite zložbe, skalne skupine in balvani na travnikih se ohranjajo.«

28. člen

Spremembe in dopolnitve OPPN so na vpogled na Uradu za okolje in prostor Občine Tržič

29. člen

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.

30. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.

Številka: 350-0010/2016

Datum:

ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA OBMOČJE NARAVNEGA SPOMENIKA Z OZNAKO  DOL 1 – DOVŽANOVA SOTESKA

Besedilo se črta

Besedilo se doda

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS št. 33/2007, 70/2008, 108/2009, 80/2010, 43/2011, 57/2012, 57/2012, 109/2012) ter 9. in 18. člena Statuta občine Tržič (Ur. l. RS, št. 19/2013) je Občinski svet občine Tržič na svoji na 20. redni seji dne 27. 3. 2013 sprejel

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur.l RS, št. 33/07, ZVO-1B 70/08, ZPNačrt-A 108/09, ZUPUDPP – 80/10, ZKZ-C 43/11, ZPNačrt-B 57/12, ZUPUDPP-A 57/12 in ZPNačrt-C 109/12, Odločba US 76/14 in ZUUJFO 14/15) ter 10. in 30. člena Statuta občine Tržič (Ur.l. RS, št. 19/13, 74/15) je Občinski svet občine Tržič na svoji _________seji, dne_________ sprejel

ODLOK

o spremembah in dopolnitvah občinskemga podrobnemga prostorskemga načrtua za območje naravnega spomenika z oznako 6 T1 Dolina  DOL 1 – Dovžanova soteska

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen

(predmet odloka)

(1) S tem odlokom se sprejme občinski podrobni prostorski načrt za območje naravnega spomenika z oznako 6 T1 Dolina DOL 1 – Dovžanova soteska (v nadaljevanju OPPN), ki ga je izdelal Domplan, d.d., Bleiweisova 14, Kranj, pod številko projekta UD/447108/11. Območje je z Odlokom o razglasitvi Dovžanove soteske za naravni spomenik (UVG, št. 6/88, xy/xy) razglašeno za naravni spomenik.

(2) Za OPPN je bil izveden postopek celovite presoje vplivov na okolje. Okoljsko poročilo je izdelalo podjetje Irena Mrak, s.p., Virje 10, 4290 Tržič, poglavje narava in dodatek pa Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, Pot Ilegalcev 17, 1210 Ljubljana.

2. člen

(namen OPPN)

Namen OPPN je določitev podrobne lokacije in pogojev za ureditve na območju Dovžanove soteske za naslednje rabe znotraj območja OPPN:

- stavbna zemljišča,

- kmetijska zemljišča,

- gozdna zemljišča,

- vode in

- druga zemljišča.

3. člen

(območje OPPN)

(1) Meja območja OPPN izhaja iz grafičnega dela nadrejenega prostorskega akta. Območje OPPN se deli na ožje in širše območje, pri čemer meja sovpada z mejo območja naravnega spomenika in je razvidna iz grafičnega dela tega načrta.

(2) Velikost celotnega območja, ki je predmet OPPN-ja, je 1.485.758,28 ha.

(3) Z OPPN se ureja zemljišča predvidena za umestitve objektov in zemljišča, ki so potrebna za druge ureditve v območju. S tem odlokom se ne ureja del naselja Čadovlje in Dolina, ki sega v območje OPPN. Za to območje veljajo določila prostorskega akta, ki ureja celotno območje občine Tržič. S tem odlokom se ureja del naselja Dolina (zaselek Na Jamah), ki sega v območje OPPN.

(4) Območje OPPN in njegov vpliv obsega parcele oziroma dele parcel s št.:

408/3, 681/1, 681/2, 681/3, 681/9, 681/10, 681/19, 681/20, 834, 835/1, 835/2, 837, 838, 839/1, 839/2, 839/3, 839/4, 839/5, 839/6, 839/7, 839/8, 840/1, 840/2, 842, 843, 844, 845, 846/1, 846/2, 846/5, 846/6, 846/7, 846/8, 846/9, 846/11, 847/1, 847/2, 848, 849/1, 849/2, 850/4, 850/7, 850/8, 850/11, 850/12, 850/13, 850/14, 850/15, 850/16, 850/17, 889/3, 889/4, 889/5, 890/1, 890/2, 890/3, 890/4, 891/1, 891/2, 891/3, 892/3, 892/5, 892/6, 892/8, 892/9, 892/10, 892/11, 892/12, 894/1, 894/2, 998/2, 998/3, 998/4, 998/5, 998/6, 998/7, 998/8, 998/9, 998/10, 998/11, 998/13, 998/14, 998/15, 1002/1, 1026/14, 1030/1, 1030/2, 1030/3, 1030/4, 1030/5, 1030/6, 1030/7, 1030/8, 1030/9, 1030/10, 1030/17, 1030/18, 1030/19, 1030/20, 1030/21, 1030/22, 1030/23, 1030/24, 1030/25, 1030/26, 1030/27, 1030/28, 1030/29, 1030/30, 1030/31, 1030/32, 1030/33, 1030/34, 1030/35, 1030/36, 1030/37, 1030/38, 1030/39, 1030/40, 1030/41, 1030/42, 1030/43, 1030/44, 1030/45, 1030/46, 1030/47, 1031, 889/1 k.o. Lom pod Storžičem in 620/4, 620/5 k.o. Podljubelj.

408/3, 681/1, 681/2, 681/3, 681/9, 681/10, 681/19, 681/20, 834, 835/1, 835/2, 837, 838, 839/1, 839/2, 839/3, 839/4, 839/5, 839/6, 839/7, 839/8, 840/1, 842, 843, 844, 845, 846/1, 846/2, 846/5, 846/6, 846/7, 846/8, 846/9, 846/11, 847/1, 847/2, 848, 849/1, 849/2, 850/4, 850/7, 850/8, 850/11, 850/12, 850/13, 850/14, 850/16, 850/17, 889/1, 889/6, 889/8, 889/9, 889/10, 889/11, 889/12, 889/13, 889/14, 889/15, 890/1, 890/2, 890/3, 890/4, 891/1, 891/2, 891/3, 892/3, 892/5, 892/6, 892/8, 892/9, 892/10, 892/11, 892/12, 894/1, 894/2, 998/2, 998/3, 998/4, 998/5, 998/6, 998/7, 998/8, 998/9, 998/10, 998/11, 998/13, 998/14, 998/19, 998/20, 998/21, 998/22, 999/11, 1002/1, 1026/14, 1030/1, 1030/2, 1030/3, 1030/4, 1030/5, 1030/6, 1030/7, 1030/8, 1030/9, 1030/10, 1030/17, 1030/18, 1030/19, 1030/20, 1030/21, 1030/22, 1030/23, 1030/24, 1030/25, 1030/26, 1030/27, 1030/28, 1030/29, 1030/30, 1030/31, 1030/32, 1030/33, 1030/34, 1030/35, 1030/36, 1030/37, 1030/38, 1030/39, 1030/40, 1030/41, 1030/42, 1030/43, 1030/44, 1030/45, 1030/46, 1030/47, 1031 K.o. Lom pod Storžičem in 620/4, 620/5 K.o. Podljubelj.

4. člen

(vsebina in oblika OPPN)

(1) OPPN za območje oznake 6 T1 Dolina DOL 1 – Dovžanova soteska vsebuje TEKSTUALNI DEL in GRAFIČNI DEL, ki obsega naslednje načrte:

| Št. 1 | Izsek iz grafičnega načrta kartografskega dela občinskega podrobnega prostorskega načrta s prikazom lege prostorske ureditve na širšem območju | M=1:10 000 |
| --- | --- | --- |
| Št. 1 | Izsek iz grafičnega načrta kartografskega dela OPN s prikazom lege prostorske ureditve na širšem območju - PNRP | 1:5000 |
| Št. 1a | Izsek iz grafičnega načrta kartografskega dela OPN s prikazom lege prostorske ureditve na širšem območju - GJI | 1:5000 |
| Št. 2 | Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji | M = 1:5000 |
| Št. 2a | Območje podrobnega načrta z obstoječim parcelnim stanjem | M = 1:5000 M = 1:1000 |
| Št. 3 | Pregledna zazidalna oz. ureditvena situacija | M = 1:3000 M = 1:5000 |
| Št. 4 | Podrobna ureditvena situacija List 1 | M = 1:1000 |
| Št. 5 | Podrobna ureditvena situacija List 2 | M = 1:1000 |
| Št. 6 | Podrobna ureditvena situacija List 3 | M = 1:1000 |
| Št. 7 | Podrobna ureditvena situacija List 4 | M = 1:1000 |
| Št. 8 | Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro | M = 1:5000 |
| Št. 9 | Prikaz ureditev, potrebnih za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanje narave | M = 1:5000 |
| Št. 9a | Prikaz ureditev, potrebnih za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanje narave | M = 1:5000 |
| Št. 10 | Prikaz ureditev, potrebnih za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom | M=1:10 000 M = 1:5000 |

(2) Grafični prikazi so izdelani na geodetskem načrtu (v nadaljevanju GN) izdelanem v merilu 1:1000 in državni topografski karti v merilu 1:2 000.

5. člen

(obvezne priloge OPPN)

OPPN ima naslednje obvezne priloge:

1. Izvleček iz hierarhično nadrejenih prostorskih aktov;

2. Prikaz stanja prostora;

3. Strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve v OPPN;

4. Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora;

5. Obrazložitev in utemeljitev OPPN;

6. Povzetek za javnost;

7. Okoljsko poročilo,

8. Dopustni posegi na objektih v zaselku Na Jamah.

6. člen

(uporabljeni izrazi in pojmi)

V tem OPPN uporabljeni izrazi in pojmi so povzeti iz veljavnih predpisov s področja prostorskega načrtovanja in graditve objektov ter Občinskega prostorskega načrta občine Tržič.

II. PODROBNE DOLOČBE

1. Opis prostorske ureditve, ki se načrtuje Z OPPN

7. člen

(opis predvidene ureditve)

(1) V širšem območju OPPN se odvijajo naslednje dejavnosti:

- raziskovanje in izobraževanje,

- kmetijstvo,

- gozdarstvo,

- rekreacija,

- naravoslovni turizem,

- bivanje,

- trgovina,

- gostinstvo,

- storitve,

- mala obrt.

(2) V ožjem območju OPPN se odvijajo naslednje dejavnosti:

- raziskovanje in  izobraževanje,

- rekreacija,

- naravoslovni turizem,

- gozdarstvo.

(3) Varstvene namembnosti:

Območje je namenjeno varovanju izjemnih nahajališč kamnin in okamnin, geomorfoloških vrednot in vegetacijskih združb na kremenovem konglomeratu, znanstveno-raziskovalnemu delu, izobraževanju, naravoslovnemu turizmu in rekreaciji na prostem.

(4) Funkcije območja z opisom

Varovalna in znanstveno-raziskovalna: odkritje izredno bogatega nahajališča raznovrstnih okamnin iz paleozojskega obdobja, posebne geološke in tektonske razmere, ki so omogočile nastanek  soteske v delu, kjer Tržiška Bistrica prečka plasti apnenca ter specifične oblike vegetacije predvsem na kremenovih konglomeratih in peščenjakih določajo varstveno kot tudi znanstveno-raziskovalno funkcijo ožjega in širšega območja naravnega spomenika Dovžanova soteska.

Ekološke: specifični pogoji in razmere v krajini ter sorazmerna neokrnjenost živalstva in rastlinstva določajo soteski veliko ekološko vrednost.

Krajinsko-oblikovne: slikovita soteska z navpičnimi stenami, apnenčastimi piramidami - turni in ohranjena naravna struga vodotoka Tržiške Bistrice s pregradnim slapiščem prek podornih blokov iz kremenovega konglomerata določajo izjemno krajinsko - oblikovno vrednost območja.

Pričevalne: zgodovinska dogajanja in geografska lega določajo Dovžanovi soteski izjemno pričevalno funkcijo.

Kulturno-vzgojne: izjemne vrednote s področja geologije, paleontologije, geomorfologije,  značilni biotopi in kulturnozgodovinske vrednote določajo kulturno-vzgojno funkcijo.

Rekreacijsko-turistične: značilne kompozicijske vrednosti naselij (Na Jamah, Čadovlje), skalne piramide, slikovitost vodnega in obvodnega sveta določajo specifičen rekreacijsko-turistični potencial.

Bivalne: naravne razmere  širšega območja  omejujejo kmetijsko rabo in rabo gozda ter  opredeljujejo bivalno funkcijo delov območja, kjer se že nahaja strnjena poselitev.

8. člen

(podrobne vsebine OPPN)

OPPN ureja območje znotraj meje; pri tem obravnava naslednje podrobne vsebine:

- pogoji ponovne gradnje, rekonstrukcije in vzdrževalnih del obstoječih stavb,

- pogoji za rekonstrukcije in vzdrževalna dela obstoječih ter ponovna gradnja oz. umestitev nezahtevnih in enostavnih objektov,

- ureditev, obnova, vsebinska in prostorska nadgradnja tematskih poti,

- vzpostavitev dveh novih navezav od vstopne točke do sprehajalno-razgledne poti,

- ureditev dela tematske poti z razglediščem nad sotesko v najožjem delu,

- ureditev parkirnih površin, info točke, sanitarij,

- prenova klopi, tabel, označb in smerokazov ter oblikovno poenotenje,

- ureditev in obuditev razgledišč, počivališč, pešpoti, obstoječih planinskih poti in obstoječih plezališč,

- ureditev in oblikovanje počivališč,

- namestitev protierozijskih zaščit,

- obnova premostitvenih objektov, ter

- gradnja premostitvenega objekta (brv) pri info točki,

- ureditev geoloških točk na Slovenski geološki poti in ureditev nahajališč fosilov,

- Pomožni objekti v javni rabi: pomožni cestni objekti, kablitev 20kV daljnovoda,

- dovoljuje se možnost kablitve telekomunikacijskih vodov,

- obnovitev navezave tematskih poti na spomenike kulturne dediščine, kot je  Partizanska stavnica,

- navezava na Jamenšnikovo domačijo (tipična karavanška hiša s t. i. paštbo), na  območje Šole v Dolini z razstavno izobraževalnim središčem Dovžanove soteske - RIS, in avtobusno postajo v naselju Dolina.

9. člen

(vrste območij osnovne in podrobnejše namenske rabe prostora znotraj območja OPPN)

Nadrejeni akt znotraj območja OPPN označuje naslednje podrobne namenske rabe:

| Oznaka | ONRP | PNRP |
| --- | --- | --- |
| 6 T1 Dovžanova soteska | Območje kmetijskih zemljišč | K |
| 6 T1 Dovžanova soteska | Območje gozdov | G |
| 6 T1 Dovžanova soteska | Nerodovitna zemljišča oz. ostala območja | N |
| 6 T1 Dovžanova soteska | Območje voda | V |
| 6 T1 Dovžanova soteska | Stavbno zemljišče | SK |

| EUP | OPIS | NRP |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DOL 01 | Dolina- Dolžanova soteska | K2 | Druga kmetijska zemljišča |
| DOL 01 | Dolina- Dolžanova soteska | G | Gozdna |
| DOL 01 | Dolina- Dolžanova soteska | VC | Celinske vode |
| DOL 01 | Dolina- Dolžanova soteska | A | Površine razpršene poselitve |
| DOL 01 | Dolina- Dolžanova soteska | PC | Površine cest |
| DOL 01 | Dolina- Dolžanova soteska | PO | Ostale prometne površine |

1.1. Dopustne vrste objektov glede na namen in dopustne vrste gradenj

10. člen

(dopustne vrste objektov in ureditev glede na namen)

(1) Na celotnem območju OPPN so dopustne naslednje vrste objektov in ureditev glede  na namen:

- ureditve za varstvo pred škodljivim delovanjem voda, za zaščito pred poplavami, erozijo in plazenjem, sanacija degradiranega prostora v osnovno namensko rabo,

- na zemljiščih ob lokalni cesti so dopustne ureditve parkirišča in izogibališča,

- lokalne ceste in javne poti, ter nekategorizirane ceste in dostopne ceste do objektov,

- brvi in mostovi

- komunikacijska omrežja,

- elektroenergetski vodi,

- vodovodi in pripadajoči objekti,

- cevovodi za odpadno vodo in pripadajoči objekti,

Vrste nezahtevnih in enostavnih objektov glede na namen:

- pomožni objekti v javni rabi: spominska obeležja,

- pomožni objekti v javni rabi - pomožni cestni objekti: objekt za odvodnjavanje ceste, cestni snegolov,

- priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture,

- parkirišče in izogibališče ob lokalni cesti,

- pomožni infrastrukturni objekti v navezavi na obstoječo infrastrukturo: pločnik, pomožni objekti za spremljanje stanja okolja, pomožni cestni objekti, pomožni komunalni objekti,

- kolesarska pot, pešpot, gozdna pot, planinska pot, tematska pot in podobne,

- pomožni komunalni objekti,

- vadbeni objekti: planinska pot, sprehajalna pot in tematska pot,

- pomožni objekti za spremljanje stanja okolja in naravnih pojavov.

Vrste opreme in proizvodov glede na namen:

- oprema zavarovanega območja, kamor sodijo: klopi, označevalne in informacijske table, koši za odpadke, opisi in pojasnila in usmerjevalne table.

- naprave za potrebe raziskovalne in študijske dejavnosti (meritve, zbiranje podatkov).

Postavljanje objektov za oglaševanje na kozolcih in drugih objektih samostojnih oglasnih tabel in drugih materialov ni dovoljeno.

(2) Na območju stavbnih zemljišč so poleg objektov in ureditev, ki so dopustni na celotnem območju OPPN, dopustne še naslednje vrste objektov in ureditev glede na namen:

- stanovanjske stavbe,

- stanovanjske stavbe s spremljevalnimi dejavnostmi, pri čemer mora biti razmerje med dejavnostima najmanj 60:40 v prid stanovanjski dejavnosti,

- gostinjske stavbe namenjene turistični ponudbi in namestitvi.

- parkirišča.

Počitniški objekti niso dovoljeni.

Vrste nezahtevnih in enostavnih objektov glede na namen:

- majhna stavba: garaža, drvarnica,

- lopa, uta nadstrešek, senčnica

- varovalna ograja in sosedska ograja,

- podporni zid,

- mala komunalna čistilna naprava,

- nepretočna greznica,

- parkirišče, pri čemer je dopustno urediti po eno parkirišče na vsako stavbo,

- objekti za lastne potrebe,

- pomožni kmetijsko gozdarski objekti,

- ograje, škarpe in podporni zidovi,

- enostavni začasni objekti namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam (razen pokritih prireditvenih prostorov s športnimi igrišči z napihljivo konstrukcijo, cirkus in objekti namenjeni začasnemu skladiščenju nenevarnih snovi) pod pogojem, da se odstranijo po končani prireditvi.

(3) Na območjih kmetijskih zemljišč so poleg objektov in ureditev, ki so dopustni na celotnem območju OPPN, dopustne še:

Vrste nezahtevnih in enostavnih objektov glede na namen:

- objekti za rejo živali: čebelnjak,

- pomožni kmetijsko-gozdarski objekti: čebelnjak, krmišče, ograja za pašo živine,

- postavitev čebelnjakov je dovoljena pod pogojem, da investitor predhodno pridobi mnenje pristojne čebelarske službe, iz katerega izhaja, da je zemljišče na katerem naj bi stal čebelnjak v skladu s predpisi, ki urejajo čebelarstvo, investitor pa mora biti vpisan v register čebelarjev;

- enostavni začasni objekti namenjeni sezonski in turistični ponudbi ali prireditvam (razen pokritih prireditvenih prostorov s športnimi igrišči z napihljivo konstrukcijo, cirkusa in objektov namenjenih začasnemu skladiščenju nenevarnih snovi) pod pogojem, da se odstranijo po končani prireditvi, na lokaciji razvidni iz grafičnega dela OPPN.

(4) Na območjih gozdnih zemljišč so poleg objektov in ureditev, ki so dopustni na celotnem območju OPPN, dopustni še:

- posegi v skladu z gozdnogospodarskimi načrti.

Vrste nezahtevnih in enostavnih objektov glede na namen:

- od pomožnih kmetijsko-gozdarskih objektov le premični čebelnjaki in krmišča ter obora za rejo divjadi.

(5) Na vodnih površinah in območjih priobalnih zemljišč so poleg objektov in ureditev, ki so dopustni na celotnem območju OPPN, dopustne še:

- ureditve grajenega vodnega javnega dobra, mostovi, brvi, ukrepi, ki se nanašajo na izboljšanje hidromorfoloških in bioloških lastnosti površinskih voda, ukrepi, ki se nanašajo na ohranjanje narave in objekti namenjeni varstvu voda pred onesnaževanjem,

- v priobalnem pasu vodotoka mora biti omogočen dostop in vzdrževanje vodotoka.

(6) Na površinah cest in ostalih prometnih površinah so poleg objektov in ureditev, ki so dopustni na celotnem območju OPPN, dopustne še:

- parkirišča in izogibališča,

- avtobusna postajališča.

11. člen

(dopustne vrste gradenj in ureditev)

(1) Na območju OPPN so dopustne naslednje vrste gradenj in ureditev:

- rušitve in odstranitve objektov,

- rekonstrukcije in vzdrževalna dela (redna in investicijska vzdrževalna dela ter vzdrževalna dela v javno korist)

- dozidave in nadzidave ter

- ponovne gradnje,

- umestitve na mestu prej odstranjenih ureditev, ki so glede na namen in po oblikovanju enaka odstranjeni;

- rekonstrukcije in vzdrževalna dela (redna in investicijska vzdrževalna dela ter vzdrževalna dela v javno korist) ter odstranitve objektov;

- spremembe namembnosti, pod pogojem, da je nova namembnost v skladu z dopustno namembnostjo stavb določeno s tem odlokom,

- postavitve, nezahtevnih in enostavnih objektov v skladu z dopustnimi vrstami objektov in ureditev glede na namen iz tega odloka.

- postavitev in obnova ter vzdrževanje infrastrukturne in interpretacijske opreme in proizvodov.

(2) Za obstoječe objekte in naprave na vodnem ali priobalnem zemljišču so dovoljene rekonstrukcije, spremembe namembnosti in postavitve na mestu prej odstranjenih objektov, če se s tem ne povečuje poplavna ali erozijska ogroženost, se s tem ne poslabšuje stanja voda, je omogočeno izvajanje javnih služb, se s tem ne ovira obstoječe posebne rabe voda, to ni v nasprotju s cilji upravljanja z vodami in se z rekonstrukcijo ali umestitvijo na mestu prej odstranjenega objekta oddaljenost do meje vodnega zemljišča ne zmanjšuje.

(3) Posegi, ki niso skladni z dejavnostjo, namenom in funkcijo zavarovanega območja, niso dopustni.

(4) O vseh nameravanih posegih na širšem in ožjem območju spomenika je potrebno obvestiti  Občino.

2. Krajisnsko-arhitekturne, arhitekturne in oblikovalske rešitve prostorskih ureditev

2.1. Vplivi in povezave prostorskih ureditev s sosednjimi območji

12. člen

(vplivi in povezave s sosednjimi območji)

(1) Načrtuje se izvedba povezave tematske poti k objektom stavbne dediščine v Čadovljah. Stavbe so izven tega območja OPPN in se rekonstruirajo skladno s pogoji varstva.

(2) Uredi se povezava med vsebinami območja OPPN in razstavno izobraževalnim središčem (v nadaljevanju RIS). RIS je namenjen kulturnim dejavnostim, izobraževanju in gostinstvu.  V odprtem prostoru RIS se z visokodebelnim sadnim drevjem obnovi sadovnjak. S starimi sortami zelišč rož in zelenjadnic, značilnih za širše območje se za izobraževalne namene obnovi zelenjavni vrt. V odprtem prostoru RIS se predvidi postavitev igral z didaktičnimi vsebinami.

(3) Izvede se varna povezava med vstopno točko v sotesko in avtobusnim postajališčem v naselju Dolina.

2.2. Rešitve načrtovanih objektov in površin

13. člen

(variantne rešitve)

Za OPPN so bile variantne rešitve izdelane v obliki strokovnih podlag.

2.3 Pogoji in usmeritve za projektiranje ureditve, umestitve v prostor in oblikovanje

14. člen

(ureditve tematskih poti)

(1) Tematske poti v območju Dovžanove soteske so:

- sprehajalno-razgledne poti,

- gozdna učna pot,

- Slovenska geološka pot,

- pot do partizanske stavnice,

- pot na Borovo peč in

- pot do plezališča.

(2) Kot osnovni gradniki poti naj se uporabljajo naravni materiali lokalnega izvora.

(3) Vsebinska obnova in nadgradnja poti se uskladi s pristojnim zavodom za varstvo narave; vsebine, ki bodo predstavljene na informativnih tablah, je potrebno poslati v mnenje Zavodu.

(4) Pot do Borove Peči se ne ureja za namen organiziranega obiskovanja skupin (šolske, izobraževalne ipd. skupine); z redno košnjo se vzdržuje obstoječ dostop.

(5) Uredi se navezava na sprehajalno-razgledno pot in sicer:

- neposredna povezava med parkiriščem in info točko ob vhodu v Dovžanovo sotesko do sprehajalno-razgledne poti in

- povezavo med parkiriščem in info točko ob vhodu v Dovžanovo sotesko, ki vodi ob vodotoku, do paštbe.

15. člen

(odsek tematske poti v najožjem delu soteske)

(1) V najožjem delu Dovžanove soteske se na desni bregu Tržiške Bistrice nasproti tunela, nad sotesko, nahaja težje prehodni del poti. Za namen ureditve sprehajalno-razgledne poti večjemu številu obiskovalcev in povečanja doživljajske vrednosti pri ogledu naravnega spomenika se dopusti rekonstrukcija tega dela poti. Le-ta vodi od premostitvenega objekta, preko sedla ob skalnem prelomu, do obstoječe poti ob vodotoku.

(2) TRASA: Trasa poti poteka od obstoječe brvi po pobočju z zavoji do sedla. Trasa vodi izven dosega padajočih skal s skalne stene, torej po vzhodnem delu pobočja. Rekonstrukcija poti se izvede na način, ki v čim manjši meri zahteva izvedbo stopnic oz. vizualno motečih prehodov. Na sedlu se uredi razgledišče, od tam se nadaljuje proti severovzhodni strani soteske. Na spodnjem delu spusta proti soteski se predvidijo strmejši prehodi s sidranjem poti v kamnino. Trasa se prilagaja rastlinskemu pokrovu in naravni konfiguraciji terena.

(3) DOLŽINA, ŠIRINA: Predvidena dolžina jugozahodnega dela trase je 120,00 m, severovzhodnega pa 70,00 m. Širina poti je 0,60 m, skupna širina poti pa naj ne presega 0,80 m.

(4) IZVEDBA: Pot se tehnično predvidi kot planinska pot z minimalnimi posegi v naravni prostor. Na jugozahodnem delu in zgornjem delu severovzhodnega kraka se predvideva delni vkop poti v pobočje. Za premagovanje večjih višinskih razlik se dopušča izvedba stopnic iz lesenih oblic in pilotov. Za namen preprečevanja zdrsov se na spodnji strani poti lahko izvede sidranje poti z vzdolžno leseno oblico in lesenimi piloti ter leseno varnostno ograjo na jugozahodnem delu ter jekleno varnostno ograjo na severovzhodnem delu. Na odsekih, kjer je zgornja stran omejena z vertikalno steno, bo na delih večjega vzpona jeklena pletenica sidrana tudi v kompaktno skalo. Na odseku od struge do poličke se izvedeta dva jekleno - lesena prehoda v obliki lestve z oprijemali. Prvi vzpon od struge do prve poličke je dolžine 9,00 m naklona 65º, drugi pa dolžine 3,00 m in naklona 50º-55º. Sidranje prehodov v kompaktno skalo se izvede z jeklenimi profili na ustreznih dolžinah. Na prehodih se izvede ustrezno oprijemalo.

(5) RAZGLEDIŠČE: Na najvišjem delu poti na sedlu, je predvidena izvedba razgledišča. Predvidena površina razgledišča je 20,00 m2. Terena se ne sme bistveno spreminjati, lahko se ga le delno izravna. Podesti in podobni objekti niso dovoljeni. Predvideva se zavarovanje območja z izvedbo vitkih varovalnih ograj iz pletenic. Ograja naj bo zaradi varnosti zasnovana s pokončnimi letvami. Dostop na najvišjo nezavarovano točko se ustrezno fizično onemogoči.

(6) Dela se izvajajo ročno.

(7) Pred izvedbo poti se pridobi strokovno mnenje z vidika varnosti za ljudi. Naknadne ureditve zaradi varnosti obiskovalcev niso dopustne.

(8) Ureditve poti ob vodotoku do malega predora, z  mostovži in stopnicami, niso dopustne. Na poti so dopustna ustrezna varovanja.

(9) Pot se ustrezno označi z opozorilnimi tablicami glede stopnje zahtevnosti poti.

16. člen

(počivališča in razgledišča)

(1) Počivališča ob tematskih poteh so oblikovana kot razširitev poti. Tla so utrjena in posuta z apnenim gruščem primerne velikosti in debeline.

(2) Na območju počivališč je dopustna obnova ali nova ureditev lesenih klopi in informativnih tabel z didaktičnimi vsebinami, skladne s pogoji oblikovanja iz tega odloka.

(3) Na območju trbiške breče, kjer se razgledna pot spusti proti brvi pred predorom, je dopustna ureditev razgledišča. Izjemen pogled na skalne turne in predor se odpre in poudari z odstranitvijo smreke ob vodotoku. Postavitev pojasnjevalne table o trbiški breči je dopustna skladno s pogoji oblikovanja tega odloka.

17. člen

(ureditve vstopne točke in  parkirišč)

(1) Ohranja se obstoječe parkirne površine, ki se uredijo in označijo. Zgornji ustroj parkirišč je peščen, obdan z večjimi avtohtonimi kamni kot so trbiška breča, groedenski peščenjak oz. druga avtohtona kamnina, ali lesenimi oblicami. Parkirišča se urejajo z ustreznimi lovilci olj. Na parkirišču naj se določi mesto za avtobuse in osebna vozila in se jih ustrezno označi.

(2) V sklopu parkirišča ob vstopu v sotesko (kot je prikazano v grafični prilogi) se skladno s pogoji oblikovanja dopusti postavitev info točke z urejenimi sanitarijami (t. i. kemični WC) brez gostinske namembnosti. Oblikuje se manjši, iz avtohtonega kamna zidan objekt ali lesen objekt, skladen s karavanško arhitekturo območja, ali prezentacijo naravnega spomenika. Ob info točki je dopustna postavitev info tabel, klopi in košev.

(3) Na delu, kjer je predvidena postavitev objektov, se zaradi varstva pred poplavami izvede varnostno nadvišanje terena.

18. člen

(premostitveni objekti)

(1) Dopustna je rekonstrukcija oz. umestitev na mestu prej odstranjenih obstoječih premostitev.

(2) Za ureditve, oblikovanje ali obnovo mostov se uporabi avtohtoni les višje kakovosti. Do mostov se na levem in desnem bregu uredi varovalna ograja. Uredita se kamniti mostni krili na desnem bregu, ki bosta preprečevali močno bočno erozijo pod posameznim mostom.

(3) Premostitve v obliki stopnic na strmih delih so dopustne skladno s pogoji oblikovanja.

(4) Morebitne nove umestitve morajo biti hidrotehnično preverjene in grajene tako, da ne posegajo v pretočni profil. Svetla pretočna odprtina ne sme ovirati pretoka visokih voda (0'00) z minimalno varnostno višino 0,5 m. Oblikovno in vizualno morajo ustrezati predhodnemu objektu.

(5) Na vstopu v Dovžanovo sotesko je dopustna postavitev novega premostitvenega objekta (brv).

19. člen

(plezališče)

(1) Na območjih, ki so razvidna iz grafičnega dela OPPN, se ohranja obstoječe plezališče; novih ni dopustno urejati.

(2) Novi posegi v skalne stene, zabijanje klinov, svedranje in nadelava novih smeri niso dopustni.

20. člen

(ureditve geoloških točk)

(1) Dopustna je obnova obstoječih točk Slovenske geološke poti.

(2) Na geoloških točkah se:

- po potrebi očisti vegetacija v radiju 5,00 – 7,00 m,

- odpelje grušč, ki ni iz mesta posamezne točke,

- proti bregu točke 13 je dopustna izdelava lesene varovalne ograje za preprečevanje dostopa do kamnine,

- skladno s tem odlokom in po predhodnem mnenju pristojnega zavoda, se table vsebinsko in oblikovno posodobi ali nadomesti.

21. člen

(Oblikovanje premostitvenih objektov, stopnic, ograj, info točke s sanitarijami)

(1) Konstrukcija mostov se, v kolikor je mogoče, izvaja z naravnimi materiali. V primeru, da tehnične rešitve zahtevajo gradnike kot so železo in beton, se le te prekrije s kakovostnim lokalnim lesom in ustrezno zaščiti.

(2) Ograje morajo biti lesene. Izjemoma se lahko postavi jeklena ograja namenjena varovanju, ki se izvede z jeklenimi, protikorozijsko zaščitenimi stebrički in je sestavljena iz pocinkanih jeklenih pletenic, odpornih na vremenske vplive. Ograje premostitvenih objektov so lesene in oblikovno poenotene. Odbojne, obcestne ograje se obdajo z lesom ali zamenjajo za lesene.

(3) Stopnice na tematskih poteh za potrebe premagovanja višinske razlike se izdelajo iz lesenih okroglic in lesenih pilotov. Leseni deli se trajno impregnirajo.

(4) Info. vstopna točka s sanitarijami na parkirišču je manjši, lesen ali iz avtohtonega kamna zidan objekt, lahko brez zunanjih ometov, skladen s karavanško arhitekturo območij, ali prezentacijo naravnega spomenika.

22. člen

(Oblikovanje tabel, klopi in košev)

(1) Table v območju OPPN so usmerjevalne, označevalne, pojasnjevalne in opozorilne. Obstoječe table se vsebinsko in fizično obnavlja. Pri tem se vsebine v čim večji meri iz tabel v prostoru prenesejo v ustrezne publikacije, usmerjevalne table pa je mogoče zamenjati z ustreznimi markacijami.

(2) Table, klopi, koši in označbe morajo biti oblikovno enotne. Pri tem se uporabi kakovosten avtohtoni les. Podstavki so lahko kamniti; kovinski nosilci tabel se odstranijo, zamenjajo z lesenimi ali obdajo z lesom. Koši se oblikujejo na način, ki omogoča ločeno zbiranje odpadkov.

23. člen

(prostorski izvedbeni pogoji za naselje Čadovlje in Dolina)

Prostorski izvedbeni pogoji glede lege objektov, velikosti in zmogljivosti objektov ali prostorskih ureditev, pogoji glede oblikovanje objektov, ter merila za parcelacijo na stavbnih zemljiščih naselij Čadovlje in Dolina, se povzamejo po izvedbenem občinskem prostorskem aktu.

Za stavbe št. 137, 139, 149-del in 898 se uporabljajo splošni in podrobni prostorsko izvedbeni pogoji občinskega prostorskega načrta občine Tržič in vseh njegovih sprememb.

23a. člen

(prostorski izvedbeni pogoji za naselje Dolina – zaselek Na Jamah)

(1) Stavbe: Dopustne so: odstranitev, sprememba namembnosti, rekonstrukcija, vzdrževalna dela, dozidava, nadzidave in ponovna gradnja obstoječih stavb za namen bivanja ali začasnega bivanja, in spremljevalnih dejavnosti skladno z dopustnimi dejavnostmi iz sedmega člena tega odloka. Ohranitev objektov in njihovo vzdrževanje ima prednost pred novogradnjami.

(2) Tlorisna površina in gabariti: Pri ponovnih gradnjah in dozidavah, je v primeru izboljšave funkcionalne zasnove dopustno enkratno povečanje zazidane površine objekta do 20%, pri čemer je zazidana površina površina zemljišča, ki ga pokrivajo dokončane stavbe in jo določa navpična projekcija zunanjih dimenzij stavbe na zemljišče. Kljub povečanju se ohranja razmerje stranic osnovnega gabarita stavbe min. 1:1,4. Pri nadzidavah so odstopanja dopustna v vertikalni smeri tako, da je kolenčni zid visok največ 1,00m in je v celoti skrit pod napuščem. Višinski gabarit stavb je največ K+P+M; tloris kleti je lahko manjši od nadzemnega dela objekta. Pritličje pri vhodu je lahko največ 1,00m nad utrjenim terenom.

(3) Oblikovanje: Prepovedani so neznačilni arhitekturni elementi in detajli na fasadah objektov, kot so arkade, več kotni ali polkrožni izzidki, stolpiči, polkrožno oblikovana okna in preneseni arhitekturni elementi iz drugih okolij. Ograje balkonov ali gankov morajo biti izvedene v lesenem verikalnem opažu. Okenske odprtine naj bodo pokončne, razporejene osno v enotnem rastru polno/prazno.

(4) Materiali in barve: V primeru ponovne gradnje so objekti lahko grajeni klasično ali montažno, z uporabo nravnih materialov (kamen, opeka, glina, les, steklo). Fasade objekta morajo biti ometane v beli ali v svetlih pastelnih tonih zemeljskih in peščenih barv; živobarvne fasade niso dovoljene. Za fasade je dopustno uporabiti tudi vertikalno položen les. Vsi leseni deli na fasadah se obdelajo enotno v naravni barvi lesa ali temno rjavi barvi.

(5) Strehe:

- Strehe na objektu morajo biti simetrične dvokapnice, naklona 38º - 45º, s smerjo slemena vzporedno z daljšo stranico objekta.

- Dopustno je odpiranje strešin s strešnimi okni, klasičnimi in pultnimi frčadami; ravne pultne frčade niso dovoljene.

- Strešna kritina je lahko lesena, opečna ali betonska v sivih odtenkih.

(6) Nezahtevni in enostavni objekti morajo biti izvedeni skladno z oblikovanjem in materiali osnovne stavbe. Kot prizidki na fasadah morajo biti nezahtevni in enostavni objekti izvedeni tako, da se streha osnovnega objekta podaljša ali nadaljuje preko nezahtevnega ali enostavnega v istem naklonu, kot ga ima osnovna streha.

(7) Oblikovanje ograj: Dopustni so leseni plotovi, vareje in lese, ali kombinacija žive meje z leso. V ograji se vstopna in uvozna vrata ne smejo odpirati proti javni cesti. Višine ograj ne smejo presegati 1.20 m.

(8) Oblikovanje podpornih zidov: Podporni zidovi naj bodo izvedeni v naklonu do višine max. 1,2m, kamniti in ozelenjeni; uporabljajo se kamnine značilne za območje Doline. Dopustna so tudi kašte.

(9) Lega objektov na zemljišču: Lokacija objektov se ne spreminja. Objekte se pri ponovni gradnji locira na mesto prej odstranjenega objekta. Odstopanje od lege obstoječega objekta št. 606 je pri ponovni gradnji dopustno do največ 0,50m v smeri, ki zagotavlja večji odmik od vodotoka.

(10) Dostop in parkiranje: Do posamezne stavbe se zagotovi dostop po obstoječi poti LC 031, št. odseka: 928101 od premostitve pri stavbi št. 596 do stavbe št. 605. Pri vsaki stavbi je dopustno urediti eno parkirno mesto.

(11) Vrtovi: Uporabljajo se naravni materiali (kamen, les, rastline). Uporaba barvno agresivnih in drsečih materialov pri urejanju vrtov ni dopustna. Pri zasaditvah se uporabljajo rastlinske vrste iz lokalnega okolja. Ohranjajo se t.i. gartlci. Kamnite zložbe, skalne skupine in balvani na travnikih se ohranjajo; premikanje, razbijanje oz. poškodovanje in odstranjevanje blokov ali raba kremenovega konglomerata je prepovedana.

3. Zasnova projektnih rešitev in pogojev glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro

24. člen

(prometne površine in obcestni prostor)

(1) V območju OPPN so naslednje ceste:

- javna pot z oznako JP 928101; od LC 428 031 – do Filipa

- javna pot z oznako JP 928091; Jamenšek

- lokalna cesta z oznako LC 428031; Slap (križišče za Lom) – Jelendol

Le te je dopustno rekonstruirati.

(2) Na mestih prekopa cestišča je asfaltno površino potrebno urediti tako, da se stiki med obstoječo in novo asfaltno prevleko predhodno obdelajo - obstoječa prevleka mora biti ravno zarezana in rob mora biti hrapav. Kontaktne robove je potrebno predhodno obdelati z bitumensko lepilno maso ali z bitumenskim trakom, šele nato se lahko razgrne asfaltna masa, jo poravna in valja, pri čemer mora biti stik nove obrobne plasti asfalta zamaknjen od stika nosilne plasti v vzdolžni smeri za najmanj 20 cm, v prečni smeri pa najmanj 50 cm.

(3) Investitor je dolžan v času izvedbe poskrbeti za ustrezno cestno prometno signalizacijo. Stroške graditve vključno s postavitvijo potrebne prometne signalizacije krije investitor; ob tem je dolžan poravnati škodo, ki bi nastala pri izvajanju del.

(4) V sklopu izvedbe del se obcestni prostor ustrezno uredi.

(5) Gradbena dela ne smejo ovirati prometa na kategorizirani cesti in morajo biti izvršena tako, da na cesti ne bo ogrožena prometna varnost v času izvedbe. Prav tako je investitor dolžan cestišče očistiti, v kolikor bi prišlo do onesnaženja.

(6) Rekonstrukcija ceste v zaselku Na Jamah: Skladno s področnimi predpisi je potrebno je zagotoviti minimalno širino vozišča 3,5m z lokalnimi izogibališči, prečni nakloni se prilagodijo voziščni izvedbi skladno z veljavnimi predpisi, na koncu odseka pri objektu Dolina 1, se zagotovi obračališče.

25. člen

(odvodnjavanje padavinskih in zalednih voda)

(1) Uredi se odvajanje padavinskih in zalednih voda. Padavinske, drenažne in tiste zaledne vode naj se odvajajo oziroma ponikajo, ne da bi prišlo do erodiranja, zamakanja ali poplavljanja okoliških površin ali poškodb na vodotokih ali objektih vodne infrastrukture. Večje količine vode ni dovoljeno spuščati na okoliški teren, da ne bi povzročile erozije ali destabilizirale zemljin. Padavinske vode naj se prioritetno ponikajo, pri tem morajo biti ponikovalnice locirane izven vpliva povoznih in manipulativnih površin. Če ponikanje ni možno, je padavinske vode možno speljati v vodotok. Pri tem se v čim večji možni meri zmanjša hipni odtok padavinskih voda. Padavinske vode se torej pred iztokom v površinske odvodnike zadržuje. Iztok oziroma zadrževanje se ustrezno dimenzionira glede na prevodno sposobnost vodotoka. Pri tem se ne sme poslabšati kakovost vodotoka in poplavna varnost območja.

(2) Vsi propusti za odvajanje zalednih voda morajo biti ustrezno hidravlično dimenzionirani.

(3) Odtok iz utrjenih in parkirnih površin se uredi na način, ki preprečuje onesnaževanje in iztok nevarnih snovi v podtalje in vode.

(5) Odvodnjavanje cestnih priključkov, parkirišč in hkrati vseh utrjenih površin z območja ureditve, je potrebno urediti tako, da ne bo prizadeto obstoječe odvodnjavanje občinske ceste.

26. člen

(opremljenost z gospodarsko infrastrukturo)

(1) V območju OPPN vodijo naslednji infrastrukturni vodi:

- prostozračni daljnovod DV 20 kV, elektroenergetsko omrežje in javna razsvetljava,

- vodovodno omrežje,

- telekomunikacijsko omrežje.

(2) Dopustna so redna vzdrževanja in sanacijska dela vseh infrastrukturnih objektov; iz naslova varstva okolja in zdravja ljudi je dopustna zamenjava vodov.

(3) Prestavitev oziroma kablitev telekomunikacijskih vodov je dopustna.

(4) Predvidi se izgradnja vodovodnega omrežje ustreznih dimenzij do zaselka Na Jamah.

(5) Predvidi se gradnja MČN za potrebe objektov.

(6) Objekti in omrežja gospodarske infrastrukture se umeščajo s soglasjem pristojne službe za varstvo narave.

27. člen

(kanalizacijsko omrežje)

V območju OPPN kanalizacijskega omrežja ni. V območjih kmetij in zaselkov se gradijo nove, male komunalne čistilne naprave (MKČN). Obstoječe dvoprekatne  ali triprekatne greznice se do leta 2017 zamenjajo z MKČN.

28. člen

(elektroenergetsko omrežje)

(1) Na obravnavanem območju (glej risbi 1 in 2) poteka daljnovod D0051 od stojnega mesta SM028 do SM58, kjer je izveden odcep proti transformatorski postaji T0226 Dolina.

(2) Nov SN kablovod (SM 35 – SM 44):

Znotraj OPPN Dovžanova soteska se predvidi nov trižilni SN kablovod AXAL TT 1×3×150 mm2 in sicer med stojnima mestoma SM 35 in SM 44. Potrebna dolžina kablovoda znaša 650 m. Kablovod bo položen v desni rob ceste skozi Dovžanovo sotesko in sicer v zaščitno PVC cev Stigmaflex Ø 160 mm. Za potrebe rezerve se v traso položi še dodatna PVC cev enakega preseka.

Po izvedbi novega kablovoda se demontirajo drogovi na stojnih mestih SM 35 – SM 44, skupaj s pripadajočimi vodniki. Drogova na stojnih mestih SM 35 in SM 44 se nadomestita z novima betonskima drogovoma Z12.

(3) Nov NN kablovod:

Na parceli št. 889 k.o. Lom pod Storžičem je predvidena nova prostostoječa razdelilna omara, ki se bo napajala preko novega nizkonapetostnega kablovoda NAY2Y-J 4×35+1,5 mm2. Kablovod v dolžini 248 m poteka ob desnem robu ceste od obstoječe priključno merilne omare na objektu, ki stoji na parceli št. 896/2.

Novo odjemno mesto bo napajala jamborska železna transformatorska postaja TP T0305 Čadovlje, s transformatorjem 100 kVA.

Kablovod bo položen v cesto, v zaščitno PVC cev Ø 160 mm, za potrebe rezerve pa se v traso položi še dodatna cev enakega preseka.

29. člen

(javna razsvetljava)

(1) Osvetlitev se dopušča skladno z veljavno uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja.

(2) Javna razsvetljava naj se vzpostavi le v skrajno nujnih primerih, ko gre za varnosti ljudi; omeji naj se na območje naselja.

(3) Za osvetljevanje javnih površin naj se uporabljajo sijalke, ki ne svetijo v UV spektru in čim manj svetijo v modrem delu spektra (visokotlačne natrijeve sijalke). Uporaba  LED ali živosrebrovih svetilk ni dopustna. Svetila naj bodo popolnoma zasenčena z ravnim zaščitnim in nepredušnim steklom, opremljena naj bodo s senzorjem za izklop.

(4) Oblika in namestitev svetilk naj onemogoča sevanje nad vodoravnico.

(5) Reklamna in okrasna osvetlitev na območju OPPN ni dopustna.

(6) Med 23. in 5. uro zjutraj naj se javnih površin ne osvetljuje.

(7) Dela naj potekajo v dnevnem času. Zaradi svetlobnega onesnaževanja nočno osvetljevanje gradbišč in objektov ni dopustno.

29a. člen

(oskrba s pitno vodo)

(1) Skladno s tehničnimi predpisi se predvidi izgradnja vodovoda ustreznih dimenzij, ki vodi od sekundarnega vodovodnega omrežja pri stavbi št. 597 do posameznih stavb zaselka Na Jamah.

(2) Za vsako stavbo se predvidi en samostojen vodovodni priključek. Lokacija vstopa priključne cevi se predvidi v sklopu dostopa na parcelo. Vsakemu porabniku se zagotovi možnost individualnega merilnega mesta.

30. člen

(križanja in približevanja komunalnih vodov)

Pri projektiranju in izvedbi prometne, komunalne in energetske infrastrukture je potrebno upoštevati priporočljive minimalne razdalje približevanja in križanja komunalnih vodov ter njihove varovalne pasove po veljavnih predpisih.

4. Rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje kulturne dediščine

31. člen

(varovanje kulturne dediščine)

(1) Prostorske ureditve morajo upoštevati javno korist varstva in biti prilagojene celostnemu ohranjanju kulturne dediščine.

(2) Enote kulturne dediščine na območju urejanja so razvidne iz evidenc pristojnega zavoda za varstvo kulturne dediščine. Na območju urejanja in v območju vpliva načrtovanih posegov na kulturno dediščino se nahajajo naslednje enote kulturne dediščine:

| EŠD | Ime | Režim | Podrežim |
| --- | --- | --- | --- |
| 25992 | Čadovlje pri Tržiču- kapelica na Konfinu | dediščina | Stavbna dediščina |
| 5529 | Čadovlje pri Tržiču- Partizanska tehnika | spomenik |  |
| 5530 | Čadovlje pri Tržiču- Partizanska podzemna jama pod piramidami | spomenik |  |
| 11200 | Čadovlje pri Tržiču- Jamenšnikova sušilnica za sadje in lan | dediščina | Stavbna dediščina |
| 28976 | Čadovlje pri Tržiču - Razpelo | dediščina | Stavbna dediščina |

(3) Pred posegom je investitor dolžan s strani pristojnega organa pridobiti pisno soglasje.

32. člen

(splošni varstveni režim)

(1) Na območjih registrirane kulturne dediščine so dovoljeni posegi v prostor in prostorske ureditve, ki:

- prispevajo k trajni ohranitvi dediščine ali zvišanju njene vrednosti,

- dediščino varujejo in ohranjajo na mestu samem (in situ),

- ne prizadenejo varovanih vrednot ali materialne substance, ki jih nosi.

(2) Na območjih registrirane kulturne dediščine ni dovoljeno:

- odstraniti (rušiti) registrirane kulturne dediščine ,

- posegati v prostor ali izvajati dejavnosti na način , ki bi prizadeli varovane vrednote območja ter prepoznavne značilnosti in materialno substanco, ki so nosilci teh vrednot,

(3) V okolici območij kulturne dediščine se uveljavlja nadzor nad posegi v prostor, ki bi utegnili negativno vplivati na območje kulturne dediščine (vplivno območje dediščine).

(4) V vplivnih območjih velja naslednji pravni režim varstva:

- ohranja se prostorska integriteta, pričevalnost in dominantnost dediščine,

- prepovedane so ureditve in posegi, ki bi utegnili imeti negativne posledice na lastnosti, pomen ali materialno substanco kulturne dediščine .

Dovoljene so ureditve, ki spodbujajo razvoj in ponovno uporabo kulturne dediščine.

(5) Izjemoma, s soglasjem pristojnega ministra, je dovoljeno kulturno dediščino odstraniti in sicer ob izpolnitvi naslednjih pogojev:

- če se ugotovi njena dotrajanost ali poškodovanost, ki je ni mogoče odpraviti z običajnim sredstvi, ali če dediščina ogroža varnost ljudi in premoženje,

- če je bila pred tem opravljena raziskava objekta in

- če raziskavo in odstranitev nadzoruje pristojna organizacija.

33. člen

(dodatni varstveni režim)

(1) Varstveni režim za registrirano stavbno dediščino - ohranjajo se varovane vrednote, kot so:

- tlorisna in višinska zasnova (gabariti),

- gradivo (gradbeni material) in konstrukcijska zasnova,

- oblikovanost zunanjščine (členitev objekta in fasad, oblika in naklon strešin, kritina, stavbno pohištvo, barve fasad, fasadni detajli),

- funkcionalna zasnova notranjosti objektov in pripadajočega zunanjega prostora,

- komunikacijska in infrastrukturna navezava na okolico,

- pojavnost in vedute (predvsem pri prostorsko izpostavljenih objektih - cerkvah, gradovih, znamenjih itd.),

- celovitost dediščine v prostoru (prilagoditev posegov v okolici značilnost im stavbne dediščine),

- zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami.

(2) Varstveni režim za registrirano memorialno dediščino - ohranjajo se varovane vrednote, kot so:

- avtentičnost lokacije,

- materialna substanca in fizična pojavnost objekta ali drugih nepremičnin,

- vsebinski in prostorski kontekst območja z okolico ter vedute.

5. Rešitve in ukrepi za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanje narave

34. člen

(ohranjanje narave)

(1) Pogoji za zavarovano območje:

Za ohranjanje narave in doseganje ciljev zavarovanega območja je za posege treba upoštevati režime, določene v odloku o zavarovanju naravnega spomenika:

- Na ožjem zavarovanem območju je prepovedano posegati v strugo in obrežje vodotoka s kakršnimikoli deli, regulacijami, akumulacijami ali pa ga hidroenergetsko izkoriščati (4. člen odloka), zato urejanje brežin za dostop do vodotoka na ožjem območju varovanja ni dopustno.

- Na ožjem zavarovanem območju so gradnje vseh vrst prepovedane (4. člen odloka), zato je tu nesprejemljiva gradnja vsakršnih objektov.

- Možne so rekonstrukcije, umestitve na mestu prej odstranjenih ureditev in vzdrževalna dela na obstoječih objektih v naselju Dolina.

- V širšem zavarovanem območju je možna gradnja objektov, ki so neposredno povezani s predstavitvijo spomenika. Gradnje gostinskih in nastanitvenih objektov, začasnih, pomožnih ali drugih objektov za ponudbo pijače in hrane niso dopustni tako v ožjem kot širšem zavarovanem območju.

- Na ožjem območju je izjemoma in s predhodnim soglasjem Zavoda za varstvo narave je možno urediti območje za obisk javnosti (obnova in nadelava poti, razgledišč, postavljanje tabel z informacijami).

- Na ožjem in širšem območju je možno obnavljati in sanirati obstoječe komunikacije in opravljati nujna vzdrževalna dela.

(2) Usmeritve za območja naravnih vrednot - vodotok Tržiška Bistrica:

- Urejanje brežin ob vodotoku naj se izvaja intervencijsko in samo v območjih močne erozije zaradi hudourniškega delovanja, predvsem pod razgledno potjo in območjih mostov.

- Ureditve naj bodo, razen pod mostovi, zasnovane kaskadno, z globokimi fugami in ozelenitvami v višjih kaskadah nad strugo. Varovanja naj se izvedejo v kamnu s postopno vedno manjšo gradacijo.

(3) Usmeritve za varstvo posebnega varstvenega območja Natura 2000

Na območju Natura 2000 se posege in dejavnosti načrtuje tako, da se v čim večji možni meri:

- ohranja naravna razširjenost habitatnih tipov ter habitatov rastlinskih ali živalskih vrst;

- ohranja ustrezne lastnosti abiotskih in biotskih sestavin habitatnih tipov, njihove specifične strukture ter naravne procese ali ustrezno rabo;

- ohranja ali izboljšuje kakovost habitata rastlinskih in živalskih vrst, zlasti tistih delov habitata, ki so bistveni za najpomembnejše življenjske faze kot so zlasti mesta za razmnoževanje, skupinsko prenočevanje, prezimovanje, selitev in prehranjevanje živali;

- ohranja povezanost habitatov populacij rastlinskih in živalskih vrst in omogoča ponovno povezanost, če je le-ta prekinjena;

- pri izvajanju posegov in dejavnosti, ki so načrtovani v skladu s prejšnjim odstavkom, se izvedejo vsi možni tehnični in drugi ukrepi, da je neugoden vpliv na habitatne tipe, rastline in živali ter njihove habitate čim manjši;

- čas izvajanja posegov, opravljanja dejavnosti ter drugih ravnanj se kar najbolj prilagodi življenjskim ciklom živali in rastlin tako, da se:

- živalim prilagodi, da poseganje oziroma opravljanje dejavnosti ne sovpada z obdobji, ko potrebujejo mir oziroma se ne morejo umakniti, zlasti v času razmnoževalnih aktivnosti, vzrejanja mladičev, razvoja negibljivih ali slabo gibljivih razvojnih oblik ter prezimovanja,

- rastlinam prilagodi, da se omogoči semenenje, naravno zasajevanje ali druge oblike razmnoževanja;

- Na območje Natura 2000 se ne vnaša živali in rastlin tujerodnih vrst ter gensko spremenjenih organizmov.

(4) Usmeritve za varstvo Ekološko pomembnih območij:

Varstvene usmeritve za ekološko pomembna območja se določajo za načrtovanje prostorskih ureditev in rešitev ter urejanja in rabe naravnih dobrin ter za izvajanje posegov in dejavnosti z namenom, da se ohranja ali dosega ugodno stanje tistih habitatnih tipov ter rastlinskih in živalskih vrst in njihovih habitatov, zaradi katerih je ekološko pomembno območje opredeljeno.

Na ekološko pomembnih območjih se v primeru obstoja alternativnih možnosti prostorske ureditve ne načrtujejo, če se zaradi njihove izvedbe lahko bistveno poslabša ugodno stanje habitatnih tipov ali vrst, zaradi katerih je ekološko pomembno območje opredeljeno, v drugih primerih pa se načrtujejo tako, da je njihov neugoden vpliv čim manjši. Izvedejo se vsi možni tehnični in drugi ukrepi, da je neugoden vpliv na habitatne tipe, rastline in živali ter njihove habitate čim manjši.

(5) Pred izvedbo vseh gradbenih posegov, na območje matičnih kamnin (npr. kablitev daljnovoda pod cesto idr.), je treba o tem obvestiti ZRSVN, da se omogoči spremljanje stanja med zemeljskimi in gradbenimi deli z vidika odkrivanja in varstva geoloških naravnih vrednot.

(6) Gradbena dela in morebitni posegi v drevesno ali/in grmovno vegetacijo se naj izvajajo izven gnezditvenega obdobja ptic; dopustna so od začetka septembra do sredine februarja.

(7) V primeru pojava tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst kot so japonski dresnik (Fallopia japonica), češki dresnik (Fallopia × bohemica), žlezava nedotika (Imaptiens glanulifera), kanadska/orjaška zlata rozga (Solidago canadensis/gigantea), enoletna suholetnica (Erigeron annuus), rudbekija (Rudbeckia sp.), topinambur (Helianthus tuberosus) idr., naj se le-te odstranjujejo.

35. člen

(varstvo zraka)

V času izvedbe ali urejanja se preprečuje prašenje z odkritih delov območja. Raznos materialov z gradbišča v primeru prevozov po javnih prometnih površinah je potrebno preprečevati tako, da se:

- skrajša  transportne poti na najmanjšo možno razdaljo,

- transportna vozila prekriva,

- kadar prekrivanje ni mogoče, se sipke materiale vlaži.

36. člen

(varstvo gozdov)

(1) Posegi v varovalnih gozdovih, ki niso povezani z gospodarjenjem z varovalnimi gozdovi in ne bodo bistveno negativno vplivali na funkcije gozdov, zaradi katerih je bil gozd razglašen za varovalni gozd, se lahko izvajajo na podlagi predhodno pridobljenega dovoljenja pristojnega organa. V varovalnih gozdovih niso dopustni posegi v podtalje ali vegetacijo, kadar bi to zavrlo ali občutno zmanjšalo sposobnosti obnavljanja naravne zarasti, še posebno pa, kadar bi to predstavljalo nevarnost za začetek erozijskih procesov.

(2) Objekti ter pripadajoča komunalna, prometna in zunanja ureditev morajo biti zgrajeni, postavljeni oz. urejeni tako, da omogočajo gospodarjenje z gozdom in dostop do gozdnih zemljišč pod enakimi pogoji kot pred posegi, v nasprotnem primeru morajo biti izdelane prostorske oz. projektne rešitve za nadomestne dostope do gozdnega zaledja.

(3) Za namen ohranjanja funkcij gozdov:

- se umeščanje objektov in izvajanje del na zemljiščih v gozdnem prostoru načrtuje tako, da se, kolikor je le mogoče, upošteva značilne naravne prvine kot so gozdni rob, vznožje pobočij, reliefne značilnosti, kakovostna arhitektura in značilne vedute;

- se objekte gospodarske javne infrastrukture umesti v obstoječe koridorje, v območja stavbnih zemljišč oz. v območja obstoječih prometnic;

- da bi se preprečilo širjenje hruševega ožiga in neavtohtonih vrst v naravno okolje ni dopustno v gozdnem prostoru uporabiti tistih vrst drevnin, ki so prenašalke hruševega ožiga in tujerodnih invazivnih vrst zeli,

(4) Ohranjajo se gozdni rob ter pasovi grmovne vegetacije in visokih steblik avtohtonih rastlinskih vrst, predvsem konjske grive. V gozdni rob se ne posega. Krčitve za namen parkiranja niso dopustne.

(5) Investitorji morajo prevzeti odgovornost za poškodbe na njihovih objektih in premičninah, ki bi jih lahko povzročili normalno gospodarjenje z gozdom ali tvarine sosednjega gozda ali ujme ter sanacija njihovih posledic ali gozdarski promet po prometnicah v gozdnem prostoru.

(6) V primeru ujm in drugih naravnih nesreč, pri katerih bi prišlo do podiranja in poškodb bukovih dreves v času aktivnosti odraslih osebkov alpskega kozlička (julij, avgust), je potrebno ta drevesa in njihove dele v gozdu pustiti vsaj 4 leta.  V primeru sečenj bukovih dreves v juliju in avgustu je potrebno takoj po poseku les odstraniti iz gozda, da se prepreči odlaganje jajc kozličkov in posledično njihovo uničenje, v nasprotnem primeru pa les pustiti v gozdu vsaj 4 leta.

(7) Na zavarovanem območju naj se delež smreke začne zmanjševati z izjemo sklenjenega območja, ki ima izobraževalni namen prikaza smrekove združbe in njenega vpliva na ekosistem.

37. člen

(varovanje tal)

(1) Posege v tla se izvede tako, da bodo prizadete čim manjše površine tal.

(2) Pri izvedbi del se uporabljajo transportna sredstva in gradbeni stroji, ki so tehnično brezhibni in materiali, za katera obstajajo dokazila o njihovi neškodljivosti za okolje. V fazi projektiranja se predvidi nujne ukrepe za odstranitev in odlaganje materialov, ki vsebujejo škodljive snovi zaradi nezgod na tehnoloških površinah.

(3) Na nestabilnih in pogojno stabilnih površinah je potrebno predvideti rešitve za zavarovanje in stabilizacijo, s katerimi bo zagotovljena ustrezna stopnja stabilnosti terena.

(4) Izkopan material se sproti uporablja za vgrajevanje oziroma se začasno deponira na mestu naslednje predvidene postavitve ali ureditve, kot na primer: podlaga za utrjevanje razgledišč in počivališč.

(5) Ohranja in vzpodbuja se ekstenzivna raba travišč (čim manjša uporaba umetnih gnojil, pozna košnja travišč, opustitev dosajevanja s travnimi mešanicami za večjo pridelavo).

38. člen

(varovanje voda in zaščitni ukrepi)

(1) Vsi posegi v vode, vodna in priobalna zemljišča, zemljišča na varstvenih in ogroženih območjih ter kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča se načrtujejo in izvajajo tako, da se ne poslabšuje vodni režim in stanje voda, da se ohranja naravne procese (tudi procese poplavljanja in razlivanja na neurbaniziranih površinah), omogoča varstvo pred škodljivim delovanjem voda in ohranjanje naravnega ravnovesja vodnih in obvodnih ekosistemov.

(2) Na vodnem in priobalnem zemljišču ni dovoljeno posegati v prostor, razen za izjeme, ki jih določa področna zakonodaja:

- projektiranje in izvedba objektov javne infrastrukture, komunalne in druge infrastrukture ter komunalnih priključkov na javno infrastrukturo,

- projektiranje in izvedba objektov grajenega javnega dobra po tem ali drugih zakonih,

- ukrepe, ki se nanašajo na izboljšanje hidromorfoloških in bioloških lastnosti površinskih voda,

- ukrepe, ki se nanašajo na ohranjanje narave,

- projektiranje in izvedba objektov, potrebnih za rabo voda, ki jih je za izvajanje vodne pravice nujno zgraditi na vodnem oziroma priobalnem zemljišču (npr. objekt za zajem ali izpust vode) zagotovitev varstva pred utopitvami v naravnih kopališčih,

- projektiranje in izvedba objektov, namenjenih varstvu voda pred onesnaženjem,

- projektiranje in izvedba objektov, namenjenih obrambi države, zaščiti in reševanju ljudi, živali in premoženja ter izvajanju nalog policije.

(3) Na vodnem in priobalnem zemljišču so prepovedane dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki bi lahko imeli škodljiv vpliv na vode, vodna in priobalna zemljišča, ogrožali stabilnost vodnih in priobalnih zemljišč, zmanjševali varnost pred škodljivim delovanjem voda, ovirali normalen pretok vode, plavin in plavja, onemogoči obstoj in razmnoževanje vodnih in obvodnih organizmov ter preprečevale prost prehod ob vodnem dobru.

(4) Na vodno in priobalno zemljišče je prepovedano:

- odlagati in pretovarjati nevarne snovi v trdni, tekoči ali plinasti obliki,

- odlaganje ali pretovarjanje odkopanih ali odpadnih materialov ali drugih podobnih snovi,

- odlaganje odpadkov.

(5) Zacevljanje, prekrivanje ali kanaliziranje vodotokov ni dopustno, razen na krajših razdaljah, ki omogočajo dostop oziroma prehod preko vodotoka v primeru, da gre za objekt javne prometne infrastrukture (most, propust na javnih cestah in poteh).

(6) Dimenzioniranje pretočnih profilov, ukrepi stabilizacije in zavarovanja strug vodotokov (po potrebi tudi nasprotne brežine) morajo biti predvideni gradbeno tehnično, hidravlično in ekološko ustrezno ter skladno s predpisi. Nove ureditve morajo biti smiselno vezane na obstoječe ureditve ter celotno sistematiko urejanja vodotoka. Manjšanje pretočnega profila struge in slabšanje odtočnih razmer ni dopustno.

(7) Nasipavanje retenzijskih površin, zasipavanje pretočnih profilov vodotokov, potokov in izvirnih vod ter sprožanje erozijskih procesov, rušenje ravnotežja na labilnih tleh ali slabšanje odtočnih razmer pri načrtovanju posegov ni dovoljeno.

(8) Ohranjanje kakovosti voda se zagotavlja z umeščanjem malih komunalnih čistilnih naprav in rednim vzdrževanjem obstoječih greznic, nepropustnih greznic ter malih komunalnih čistilnih naprav.

(9) Lesno in drugo vegetacijo ob vodnih telesih je potrebno ohranjati in je ni dovoljeno krčiti ali posekati. Izjema so le tujerodne invazivne vrste rastlin, za katere je zaželeno, da se jih odstranjuje. Dovoljena je sanitarna sečnja.

39. člen

(poplavna območja)

(1) Poplavna območja so vodna, priobalna in druga zemljišča, kjer se voda zaradi naravnih dejavnikov občasno prelije izven vodnega zemljišča in so določena na podlagi strokovne podlage za občinski prostorski načrt občine Tržič: Karte erozijske in poplavne nevarnosti in na podlagi strokovne podlage za območje OPPN: Hidrološko hidravlični elaborat za območje naravnega spomenika Dovžanova soteska s preverbo premostitvenih objektov. Na takem območju so skladno s področnimi predpisi prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna in priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda.

(2) V največji možni meri je potrebno ohraniti obstoječe retenzijske površine vse ureditve pa načrtovati tako, da se poplavna varnost ne bo poslabšala.

(3) V območju OPPN so evidentirana in grafično prikazana:

- območja srednje poplavne nevarnosti in

- območja majhne in srednje ogroženosti.

(4) Manjši objekt oziroma info točka z urejenimi sanitarijami (t. i. kemični WC) je predviden v območju srednje poplavne ogroženosti. Zanj je predpisan omilitven ukrep, in sicer: na delu, kjer je predvidena postavitev objektov se zaradi varstva pred poplavami izvede varnostno nadvišanje terena.

40. člen

(razredi poplavne ogroženosti in ukrepi varstva)

Območje se nahaja v območju srednje poplavne nevarnosti in srednje erozijske nevarnosti.

41. člen

(obvodni prostor)

(1) Zavarovanja in stabilizacije brežin in dna vodotokov se ureja z biotehničnimi sonaravnimi ukrepi, ozelenjeno z avtohtono vegetacijo lokalnega izvora.

(2) V največji možni meri se ohranja naravno obvodno zarast.

(3) Urejanje brežin ob vodotoku naj se izvaja intervencijsko in samo v območjih močne erozije zaradi hudourniškega delovanja, predvsem pod razgledno potjo in območjih mostov.

(4) Ureditve naj bodo, razen pod mostovi, zasnovane kaskadno, z globokimi fugami in ozelenitvami v višjih kaskadah nad strugo. Varovanja naj se izvedejo v kamnu s postopno vedno manjšo gradacijo.

42. člen

(varstvo pred hrupom)

(1) Pri projektiranju, izvedbi in obratovanju objektov in naprav morajo projektanti, izvajalci in investitorji skladno z veljavnimi zakonskimi predpisi upoštevati določbe o maksimalnih dovoljenih ravneh hrupa za taka okolja.

(3) Območje OPPN skladno z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju sodi v I. območje varstva pred hrupom.

(4) Gradbena dela se ne smejo izvajati od 15. februarja do konca avgusta ter ob nedeljah in praznikih.

(5) Vožnja tovornih vozil, ki vozijo les z gozdnega zaledja, naj se uredi v predpisanih terminih, v spomladanskih, poletnih in zgodnjejesenskih mesecih pa tudi omeji.

(6) Zaradi pomanjkanja ustreznih podatkov se priporoča, da Občina Tržič izvede popis prometne obremenjenosti ceste LC 428 031 (odsek Čadovlje – Jelendol), ki prečka območje OPPN. Potrebno je ugotoviti predvsem prometno obremenjenost s težkimi vozili v času spravila lesa, dinamiko teh obremenitev in prometno obremenitev ob koncih tedna (turističen obisk).

(7) Preleti s helikopterji za namen zaščite in reševanja so v primeru nesreč dopustni. Preleti in vaje s helikopterji so dopustni tudi enkrat letno v obdobju od začetka septembra do sredine februarja.

43. člen

(ravnanje z odpadki)

(1) V območju se uredi ločeno zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov. Le-to se zagotovi in uredi na krajevno običajen način. Lokacije zabojnikov se določijo v dogovoru z izvajalcem zbiranja in odvoza odpadkov znotraj naselij Čadovlje, Dolina in Jelendol.

(2) Zabojnikov ni dovoljeno umeščati v ožjem območju OPPN, koši za zbiranje odpadkov se lahko namestijo le na parkirišču ob vstopu v sotesko v sklopu info. centra točke.

(3) Na celotnem območju je dopustna zamenjava obstoječih košev za odpadke.

(4) Na območju OPPN se preprečuje t. i. divje odlaganje vseh vrst odpadkov v naravi.

6. Rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom

44. člen

(rešitve in ukrepi za obrambo in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami)

(1) Z OPPN posebne rešitve in ukrepi v zvezi z obrambo niso predvideni.

(2) Pri načrtovanju se upoštevajo prostorski, gradbeni in tehnični ukrepi varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Upošteva se projektni pospešek območja, ki je VII potresne ogroženosti območja urejanja. Vsi objekti morajo biti grajeni potresno varno.

45. člen

(protierozijska in protiplazljiva zaščita na pobočjih)

(1) Erozijska območja so zemljišča, ki so stalno ali občasno pod vplivom površinske, globinske in bočne erozije vode.

(2) Plazljiva območja so zemljišča, kjer je zaradi pojava vode in geološke sestave tal ogrožena stabilnost zemeljskih ali hribinskih sestojev.

(3) Predvidene ureditve ne smejo poslabšati stabilnosti terena in vodotokov tako v fazi izvedbe kot v fazi uporabe. Predvidijo se rešitve za zavarovanje nestabilnih in pogojno stabilnih površin, ki bodo zagotavljale ustrezno stopnjo stabilnosti terena, v kolikor se izkaže, da je glede na poseg to potrebno.

(4) Na območjih, ki so izpostavljena talni eroziji in snežnim plazovom, je predvidena zaščita plazečih tal in snega z ustreznimi  protiplaznimi zaščitami.

(5) Za predorom se odstrani obstoječa preperela kašta in izdela nova za lovljenje kamenja z brežine nad cesto.

(6) Pregleda in obnovi se obstoječe varovalne mreže. Nove namestitve nad sprehajalno potjo na desnem bregu Tržiške Bistrice in na levem bregu nad cesto so dopustne.

(7) Izvedejo naj se letna čiščenja kamenja na razrahljanih brežinah.

46. člen

(varstvo pred požarom)

(1) Pri načrtovanju se upoštevajo prostorski, gradbeni in tehnični ukrepi varstva pred požarom, s katerimi bodo zagotovljeni:

- pogoji za varen umik ljudi, živali in premoženja,

- potrebni odmiki med predlagano cesto in obstoječimi objekti ali potrebna protipožarna ločitev,

- prometne površine za intervencijske površine,

- viri za zadostno oskrbo z vodo za gašenje,

(2) Požarna varnost obstoječih objektov se med izvedbo del in po njej ne sme poslabšati; zagotovljeni morajo biti neovirani in varni dovozi, dostopi, delovne površine za intervencijska vozila ter viri vode za gašenje.

(3) Za požarno zaščito območja je ob cesti dopustno vgraditi nove nadtalne hidrante, ki se smiselno vključijo v raster obstoječih hidrantov in skupaj z obstoječimi tvorijo ustrezno požarno zaščito.

7. Etapnost izvedbe prostorske ureditve

47. člen

(etapnost izvedbe)

(1) Prostorske ureditve se izvede v eni ali več etapah; faznost je mogoča pod pogojem, da se posamezna izvedba navezuje na obstoječe omrežje povezav in predstavlja smiselno zaključeno celoto.

(2) Posamezne izvedbe del, ki vsebinsko ali prostorsko niso povezane, se lahko izvajajo ločeno.

8. Velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev

48. člen

(dopustna odstopanja)

(1) Pri realizaciji OPPN so dopustna odstopanja, če se poiščejo prostorsko, tehnološko, prometno, ekonomsko, geološko, hidrološko, geomehansko ali tehnično utemeljene oziroma primernejše rešitve. Odstopanja so možna pod pogojem, da ni ogroženo zavarovano območje ter je zagotovljena požarna in zdravstvena varnost objektov in ljudi.

(2) Za dopustna odstopanja po tem odloku se lahko štejejo tudi križanja komunalnih vodov z lokalno cesto, ki niso določena s tem odlokom. K vsaki rešitvi križanja komunalnih vodov z lokalno cesto morajo investitorji oziroma upravljavci takega voda predhodno pridobiti soglasje investitorjev oziroma upravljavca lokalne ceste.

(3) Ta odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi in morajo z njimi soglašati organi in organizacije, ki jih ta odstopanja zadevajo.

III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

9. Usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju veljavnosti OPPN

49. člen

(razmejitve in primopredaja)

(1) Investitorji morajo pripraviti ustrezne razmejitve in predati potrebno dokumentacijo drugim upravljavcem ter poskrbeti za primopredajo ceste, vodnogospodarskih ureditev, komunalnih vodov in drugih naprav s področja javnih cest, katerih ne bodo prevzeli v upravljanje.

(2) Po končani izvedbi so upravljavci infrastrukture dolžni le-te prevzeti v upravljanje in vzdrževanje.

50. člen

(veljavnost občinskih prostorskih aktov)

Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati naslednji občinski prostorski akti:

- Odlok o sprejetju ureditvenega načrta za Dovžanovo sotesko (Ur.l.RS.št. 57/1994).

51. člen

(prenehanje veljavnosti)

Odlok o OPPN preneha veljati v primeru, da ga pristojni organ občine razveljavi.

(1) Stavbe: Dopustne so: odstranitev, sprememba namembnosti, rekonstrukcija, vzdrževalna dela, dozidava, nadzidave in ponovna gradnja obstoječih stavb za namen bivanja ali začasnega bivanja, in spremljevalnih dejavnosti skladno z dopustnimi dejavnostmi iz sedmega člena tega odloka.

(2) Tlorisna površina in gabariti: Pri ponovnih gradnjah in dozidavah, je v primeru izboljšave funkcionalne zasnove dopustno enkratno povečanje zazidane površine objekta do 20%, pri čemer je zazidana površina površina zemljišča, ki ga pokrivajo dokončane stavbe in jo določa navpična projekcija zunanjih dimenzij stavbe na zemljišče. Kljub povečanju se ohranja razmerje stranic osnovnega gabarita stavbe min. 1:1,4. Pri nadzidavah so odstopanja dopustna v vertikalni smeri tako, da je kolenčni zid visok največ 1,00m in je v celoti skrit pod napuščem. Višinski gabarit stavb je največ K+P+M; tloris kleti je lahko manjši od nadzemnega dela objekta. Pritličje pri vhodu je lahko največ 1,00m nad utrjenim terenom.

(3) Oblikovanje: Prepovedani so neznačilni arhitekturni elementi in detajli na fasadah objektov, kot so arkade, več kotni ali polkrožni izzidki, stolpiči, polkrožno oblikovana okna in preneseni arhitekturni elementi iz drugih okolij. Ograje balkonov ali gankov morajo biti izvedene v lesenem verikalnem opažu. Okenske odprtine naj bodo pokončne, razporejene osno v enotnem rastru polno/prazno.

(4) Materiali in barve: V primeru ponovne gradnje so objekti lahko grajeni klasično ali montažno, z uporabo nravnih materialov (kamen, opeka, glina, les, steklo). Fasade objekta morajo biti ometane v beli ali v svetlih pastelnih tonih zemeljskih in peščenih barv; živobarvne fasade niso dovoljene. Za fasade je dopustno uporabiti tudi vertikalno položen les. Vsi leseni deli na fasadah se obdelajo enotno v naravni barvi lesa ali temno rjavi barvi.

(5) Strehe:

- Strehe na objektu morajo biti simetrične dvokapnice, naklona 38º - 45º, s smerjo slemena vzporedno z daljšo stranico objekta.

- Dopustno je odpiranje strešin s strešnimi okni, klasičnimi in pultnimi frčadami; ravne pultne frčade niso dovoljene.

- Strešna kritina je lahko lesena, opečna ali betonska v sivih odtenkih.

(6) Nezahtevni in enostavni objekti morajo biti izvedeni skladno z oblikovanjem in materiali osnovne stavbe. Kot prizidki na fasadah morajo biti nezahtevni in enostavni objekti izvedeni tako, da se streha osnovnega objekta podaljša ali nadaljuje preko nezahtevnega ali enostavnega v istem naklonu, kot ga ima osnovna streha.

(7) Oblikovanje ograj: Dopustni so leseni plotovi, vareje in lese, ali kombinacija žive meje z leso. V ograji se vstopna in uvozna vrata ne smejo odpirati proti javni cesti. Višine ograj ne smejo presegati 1.20 m.

(8) Oblikovanje podpornih zidov: Podporni zidovi naj bodo izvedeni v naklonu do višine max. 1,2m, kamniti in ozelenjeni. Dopustna so tudi kašte.

(9) Lega objektov na zemljišču: Lokacija objektov se ne spreminja. Objekte se pri ponovni gradnji locira na mesto prej odstranjenega objekta. Odstopanje od lege obstoječega objekta št. 606 je pri ponovni gradnji dopustno do največ 0,50m v smeri, ki zagotavlja večji odmik od vodotoka.

(10) Dostop in parkiranje: Do posamezne stavbe se zagotovi dostop po obstoječi poti LC 031, št. odseka: 928101 od premostitve pri stavbi št. 596 do stavbe št. 605. Pri vsaki stavbi je dopustno urediti eno parkirno mesto.

(11) Vrtovi: Uporabljajo se naravni materiali (kamen, les, rastline). Uporaba barvno agresivnih in drsečih materialov pri urejanju vrtov ni dopustna. Pri zasaditvah se uporabljajo rastlinske vrste iz lokalnega okolja. Ohranjajo se t.i. gartlci. Kamnite zložbe, skalne skupine in balvani na travnikih se ohranjajo.

52. člen

(vpogled)

OPPN in priloge so na vpogled na pristojnem oddelku Občine Tržič.

53. člen

(nadzor)

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.

54. člen

(veljavnost)

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.

Številka: 350-0002/2011-34

Datum: 05.04.2013

Župan

mag. Borut Sajovic

GRAFIČNI DEL

| Št. 1 | Izsek iz grafičnega načrta kartografskega dela OPN s prikazom lege prostorske ureditve na širšem območju - PNRP | 1:5000 |
| --- | --- | --- |
| Št. 1a | Izsek iz grafičnega načrta kartografskega dela OPN s prikazom lege prostorske ureditve na širšem območju - GJI | 1:5000 |
| Št. 2a | Območje podrobnega načrta z obstoječim parcelnim stanjem | M = 1:5000 M = 1:2000 |
| Št. 3 | Pregledna zazidalna oz. ureditvena situacija | M = 1:5000 |
| Št. 4 | Podrobna ureditvena situacija List 1 | M = 1:1000 |
| Št. 6 | Podrobna ureditvena situacija List 3 | M = 1:1000 |
| Št. 8 | Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro | M = 1:5000 |
| Št. 9 | Prikaz ureditev, potrebnih za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanje narave | M = 1:5000 |
| Št. 9a | Prikaz ureditev, potrebnih za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanje narave | M = 1:5000 |
| Št. 10 | Prikaz ureditev, potrebnih za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom | M = 1:5000 |

IZVLEČEK IZ HIERARHIČNO NADREJENIH PROSTORSKIH AKTOV

SKLADNOST Z NADREJENIM PROSTORSKIM AKTOM

Priprava OPPN temelji na izhodiščih veljavne zakonodaje s področja urejanja prostora in graditve objektov, izhodiščih Odloka o prostorskem načrtu občine Tržič ter Sklepu o začetku priprave:

- Zakon o prostorskem načrtovanju (Ur.l. RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO),

- Odlok o Občinskem prostorskem načrtu občine Tržič (Ur.l.RS št. 35/2016, 74/2016-popr),

- Odlok o razglasitvi Dovžanove soteske za naravni spomenik (Ur.l.RS.št. 12/1988),

- Sklepom o pričetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje naravnega spomenika z oznako 6 T1 Dolina – Dovžanova soteska (Ur.l.RS.št. 74/2016),

- Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje naravnega spomenika z oznako 6 T1 Dolina – Dovžanova soteska (Ur.l.RS.št. 30/2013).

Nadrejeni akt znotraj območja OPPN označuje naslednje podrobne rabe:

| Oznaka | Ime | NRP |  | Način urejanja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DOL 1 | Dovžanova soteska | K2 | Druga kmetijska zemljišča | OPPN |
| DOL 1 | Dovžanova soteska | G | Gozdna | OPPN |
| DOL 1 | Dovžanova soteska | VC | Celinske vode | OPPN |
| DOL 1 | Dovžanova soteska | A | Površine razpršene poselitve | OPPN |
| DOL 1 | Dovžanova soteska | PC | Površine cest | OPPN |
| DOL 1 | Dovžanova soteska | PO | Ostale prometne površine | OPPN |

DOLOČILA OPN

3.4. Prostorski izvedbeni pogoji

44. člen

(PIP glede namembnosti in vrste posegov v prostor)

(1) V vseh EUP so pod pogoji tega odloka dovoljene:

– gradnje (novogradnje, rekonstrukcije in odstranitve objektov) in drugi posegi v prostor, razen, če ni za posamezno EUP določeno drugače,

– spremembe namembnosti zakonito zgrajenih stavb ali delov stavb, pod pogojem, da je nova namembnost skladna z dopustno namembnostjo stavb v posamezni EUP in dejavnostmi, ki ne povzročajo prekomernih obremenitev okolja z emisijami ali prometom ter nimajo škodljivih vplivov na bivalne in delovne pogoje. Izven stavbnih zemljišč niso dopustne spremembe namembnosti pomožnih kmetijsko-gozdarskih objektov v objekte za občasno ali stalno bivanje,

– vzdrževanje objektov.

(2) Gradnje:

– Gradnje so dovoljene za tiste objekte, katerih raba oziroma namembnost je skladna s podrobnejšo (prevladujočo ali dodatno dovoljeno) namensko rabo, ki je določena za EUP, v kateri se bo izvajala gradnja objekta in če so njihovi vplivi na okolje v okvirih s predpisi dovoljenih vplivov na okolje.

– Gradnje novih zahtevnih, manj zahtevnih, nezahtevnih in enostavnih objektov so dovoljene skladno z veljavno zakonodajo le na stavbnih zemljiščih. Za potrebe kmetijskega gospodarstva se lahko na kmetijskih površinah postavijo le s tem odlokom določeni kmetijski enostavni in nezahtevni objekti.

– V primeru obstoječega objekta ali ureditve, ki ima neprimerno dejavnost glede na določeno namensko rabo, je potrebno določiti sanacijske ukrepe, vplive na okolje zmanjšati na stopnjo dovoljeno v veljavnih predpisih. Do izvedbe sanacijskih ukrepov ni dovoljeno širiti dejavnosti na obstoječi lokaciji.

– Za objekte, ki so neskladna ali nedovoljena gradnja, veljajo enaki pogoji kot za novogradnjo.

– Za obstoječa degradirana območja in za obstoječe objekte, ki imajo neprimerno dejavnost glede na določeno namensko rabo, je potrebno določiti sanacijske ukrepe, vplive na okolje zmanjšati na stopnjo dovoljeno v veljavnih predpisih. Do izvedbe sanacijskih ukrepov ni dovoljeno širiti neprimerne dejavnosti na obstoječi lokaciji.

– Gradnje novih objektov na območjih kulturne dediščine, vključno z dozidavo, nadzidavo in rekonstrukcijo ter odstranitvijo obstoječih objektov ali delov objektov kulturne dediščine, so dopustne le, če so v ta namen predhodno pridobljeni kulturno varstveni pogoji in soglasje pristojnega organa za varstvo kulturne dediščine.

(3) Postavitev bivalnih kontejnerjev, premičnih objektov, kioskov, tipskih in drugih objektov in naprav, ki ne sodijo med objekte, je dovoljena le na stavbnih zemljiščih.

(4) Na obstoječih zakonito zgrajenih objektih razpršene gradnje, ki so v grafičnem delu OPN prikazani kot razpršena gradnja (le kot stavbišče objekta skladno z evidenco stanja v prostoru), so dopustna vzdrževalna dela, rekonstrukcije ter nadzidave in dozidave za izboljšanje standarda, in sicer na zemljišču, ki je v izdanih dovoljenjih s področja graditve opredeljeno kot gradbena parcela.

(5) Za vsa ostala dela, ki niso gradnja, ampak v skladu s predpisi o urejanju prostora predstavljajo druge posege in ureditve, s katerimi se spreminja prostor, kot so agrarne operacije, melioracije, krčitve gozda, prostori za skladiščenje lesa, velja, da morajo biti posegi načrtovani sonaravno. Na območjih, ki so pod varstvenimi režimi, je za posege potrebno pridobiti mnenje pristojne službe.

45. člen

(dopustni objekti, naprave in ureditve gospodarske javne infrastrukture)

(1) Če ta odlok ali drug predpis ne določa drugače, so na celotnem območju OPN Tržič dopustni:

– objekti, vodi in naprave vodovodnega omrežja;

– objekti, vodi in naprave kanalizacijskega omrežja;

– objekti, vodi in naprave distribucijskega plinovodnega omrežja;

– objekti, vodi in naprave vročevodnega omrežja;

– omrežje javne razsvetljave;

– podzemno elektroenergetsko in komunikacijsko omrežje ter samostoječe transformatorske postaje in razdelilne elektroenergetske postaje napetostnega nivoja 20 kV in manj, nadzemni elektroenergetski vodi napetostnega nivoja 20 kV in manj v primestnem območju, nadzemni komunikacijski vodi v primestnem območju;

– zbiralnice za odpadke;

– vsi objekti, vodi in naprave okoljske, energetske in komunikacijske infrastrukture, če so izvedeni v notranjosti drugega objekta, ki ga je na območju dovoljeno graditi;

– podzemne garaže (garaže in kleti) na območjih stavbnih zemljišč povsod tam, kjer in v kakšnem obsegu to dopuščajo geomehanske in hidrološke razmere, potek komunalnih vodov, zaščita podtalnice in stabilnost sosednjih objektov;

– objekti za obrambo, zaščito in reševanje v naravnih in drugih nesrečah;

– zaklonišča na območju stavbnih zemljišč;

– naprave za potrebe raziskovalne in študijske dejavnosti (meritve, zbiranje podatkov);

– pločniki, podhodi in nadhodi za pešce, pešpoti;

– avtobusna postajališča;

– kolesarske steze, dostopne ceste do objektov;

– brvi in mostovi;

– vodnogospodarske ureditve, vodna infrastruktura;

– urejanje in vzdrževanje odprtih površin (ureditev zelenih površin,parkov, drevoredov in zelenic, trgov, površin za pešce);

– urejanje in vzdrževanje otroških in drugih javnih igrišč, ter igrišča za športe na prostem in večnamenska igrišča;

– ureditev dostopov za invalide (tudi gradnje zunanjih dvigal na obstoječih objektih);

– vzdrževanje in urejanje cest;

– urejanje in vzdrževanje parkirnih površin parkirnih površin na stavbnih zemljiščih, če služijo osnovni namembnosti območja;

– namakalni sistemi s pripadajočo infrastrukturo.

46. člen

(vrste nezahtevnih in enostavnih objektov (pomožnih objektov) glede na namen)

(1) V vseh EUP je dovoljena gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov skladno s pogoji tega odloka, razen če ni za posamezno EUP prepovedana ali omejena le na določeno vrsto objekta.

(2) Nezahtevni in enostavni objekti ne smejo imeti samostojnih priključkov na objekte gospodarske javne infrastrukture, pač pa so lahko priključeni le na obstoječe priključke na stavbni parceli, razen kmetijsko-gozdarskih objektov (rastlinjak in hlev), ki služijo namenu opravljanja dejavnosti kmetijskega gospodarstva in objekti za spremljanje stanja okolja.

(3) Nezahtevni in enostavni objekti (stavbe oziroma objekti za lastne potrebe, kot so garaža, drvarnica, zimski vrt, lopa, vrtna uta, nadstrešnica ipd.) se lahko gradijo na stavbni parceli, ki pripada legalno zgrajeni stavbi in v skladu s podrobno namensko rabo zemljišč.

(4) Če ta odlok ali drug predpis ne določa drugače, so na celotnem območju občine dopustni priključki na objekte GJI in daljinskega ogrevanja ter pomožni komunalni objekti, ki so potrebni za normalno funkcioniranje EUP oziroma potekajo čez EUP.

(5) Baznih postaj, namenjenih javnim telekomunikacijskim storitvam in antenskih stolpov, ni dopustno postavljati v območjih stanovanj, v območjih razpršene poselitve, območjih centralnih dejavnosti, v posebnih območjih, območjih površinskih voda in v območjih zelenih površin. V območjih kmetijskih in gozdnih zemljišč (K1, K2 in G) se lahko postavljajo le ob prometnicah in na neizpostavljenih lokacijah. Na zemljiščih in objektih, ki so varovana s predpisi s področja varstva kulturne dediščine in ohranjanje narave, pa le s soglasjem organov, pristojnih za varstvo kulturne dediščine in ohranjanje narave. Postavljanje stolpov oziroma drogov za bazne postaje mobilne telefonije v prostorske dominante, kot so npr. cerkve in gradovi, ni sprejemljivo.

(6) Če ta odlok ali drug predpis ne določata drugače, so na celotnem območju občine dopustni objekti za spremljanje stanja okolja.

(7) Klimatskih naprav ni dopustno nameščati na ulične fasade objektov. Namestitev klimatskih naprav ne sme imeti motečih vplivov na okoliška stanovanja in prostore, v katerih se zadržujejo ljudje.

(8) Začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam (oder, pokrit prireditveni prostor, gostinski vrt, tribuna, stojnica, šotor ipd.) se lahko postavijo na zemljiščih, ki so prometno dostopna in omogočajo uporabo obstoječih priključkov gospodarske javne infrastrukture. Postavi se jih lahko v središčih naselij, ob objektih, namenjenih turistični, gostinski ali trgovski dejavnosti, in na območjih za športne, rekreacijske in kulturne prireditve. Postavitev začasnega objekta ne sme povzročiti poškodb na javnih zelenicah in drugih površinah in objektih.

Začasni objekt, namenjen sezonski turistični ponudbi, se lahko postavi le za čas turistične sezone. Začasni objekt, namenjen prireditvi, se lahko postavi le za čas prireditve, vendar ne za več kot trideset dni.

– Kiosk oziroma tipski zabojnik in odprti sezonski gostinski vrt se lahko postavi samo na že urejene tlakovane površine. Odprti sezonski gostinski vrt mora imeti premakljive elemente opreme, da se v primeru intervencije lahko odstrani. Za zaščito pred soncem se uporabljajo platneni senčniki enotne barve.

– Začasni gostinski objekti na javnih površinah se postavljajo na podlagi posebnih predpisov, ki urejajo stvarno premoženje občine in države.

– Montažni začasni objekti in kioski morajo biti oblikovno prilagojeni ostali urbani opremi oziroma skladno s Katalogom opreme javnega prostora, locirani stran od javnih prometnih površin oziroma izven vidnega polja. Stojnice za sezonsko prodajo se lahko postavijo le za določen čas in na lokacijah, ki jih določi lokalna skupnost.

– Začasni enostavni objekti za skladiščenje nevarnih snovi se gradijo v skladu s predpisi, ki urejajo področje skladiščenja nevarnih snovi. Od meje sosednjega zemljišča morajo biti oddaljeni najmanj 0,5 m, ob pisnem soglasju lastnika ali lastnikov sosednjega zemljišča je lahko odmik tudi manjši oziroma se jih lahko postavi na posestno mejo.

(9) Vrsta, velikost in oblikovanje enostavnih in nezahtevnih objektov mora biti v skladu s pogoji za posamezno območje namenske rabe in pogoji, navedenimi za posamezno EUP, za objekte, ki so navedeni v Katalogu pomožnih objektov pa skladno z usmeritvami iz tega kataloga.

(10) V primeru, da je enostavni ali nezahtevni objekt predviden kot prizidek k matičnemu, se oblikovanje poenoti z matičnim objektom, streha nad njim pa je podaljšek obstoječe strešine z istim naklonom kot matična strešina ali ravna streha. Ravna streha je lahko izvedena tudi kot zelena streha, ki jo pokriva zemljina poraščena z vegetacijo. Dovoljena višina je samo pritličje, brez kleti.

(11) Nadstrešnice z ravnimi strehami se lahko izvedejo skladno s Katalogom pomožnih objektov v naslednjih EUP: BIS 03, BIS 05, BIS 07, BIS 16, KOV 02, KOV 04, KOV 07, KRŽ 05, KRŽ 07, LOK 01, LOK 06, PRI 01, PRI 04, RET 02, RET 04, RET 05, RET 06, RET 07, ROČ 02, ROČ 03, ROČ 04, ROČ 05, ROČ 06, SEB 05, SEN 03, SEN 04, SLP 02, SLP 03, SLP 04, SLP 05, TRŽ 08, TRŽ 13, TRŽ 14, TRŽ 15, TRŽ 17, ŽGV 02 in ŽGV 03.

(12) Na območju občine se lahko izven stavbnih zemljišč postavijo pomožni kmetijsko-gozdarski objekti za potrebe registriranih kmetij in so neposredno vezani na dejavnost kmetijstva, in sicer: poljska ali gozdna pot, premični čebelnjak, nadstrešnica kot zavetišče za živino in krmišča, senik, enojni kozolec, rastlinjak (steklenjak in plastenjak), namakalni sistemi, če to ni v nasprotju z varstvenimi režimi in varstvenimi usmeritvami za ohranjanje varovanih območij okolja in narave. Dovoljena je postavitev rastlinjakov le za potrebe kmetij, ki se ukvarjajo s proizvodnjo vrtnin in so registrirane v Registru kmetijskih gospodarstev.

(13) Na območjih kulturnih krajin EŠD 28960 Leše pri Tržiču in EŠD 28950 Hudo pri Tržiču je dovoljena le gradnja avtohtonih enostavnih in nezahtevnih objektov.

(14) Spominska obeležja se izvedejo v naravnem lesu ali kamnu iz neposredne okolice (lokalni materiali).

(15) Objekti za oglaševanje

Objekte in naprave za oglaševanje je dopustno postavljati v skladu z določili predpisa o plakatiranju in obveščanju ter ob upoštevanju naslednjih pogojev:

a) Objektov in naprav za oglaševanje ni dopustno postavljati na:

– zemljiščih, ki so zavarovana kot naravna vrednota ali kulturna dediščina ali je na njih zgrajen objekt kulturne dediščine,

– fasadah objektov, razen oglaševalski napisi za lastne potrebe,

– drevesih, zelenicah, parkih ali zemljiščih, kjer bi postavitev zakrila obstoječe ali načrtovane zelenice ali parke,

– javnih površinah (pločnikih, zelenicah, trgih ipd.), kjer bi postavitev ovirala osnovno namembnost površine,

– zemljiščih, kjer bi bil oviran pogled na značilno veduto mesta, vasi, kompleksa ali objekta,

– zemljiščih, ki so v upravljanju vodnega gospodarstva,

– cestnih priključkih,

– površinah, ki služijo kot interventne poti,

– kmetijskih in gozdnih zemljiščih.

b) Signalizacija, reklamne, obvestilne in usmerjevalne table za lastne potrebe morajo biti postavljene znotraj označenega naselja in na način, ki ga predpisuje lokalna skupnost.

c) Oglaševanje na kmetijsko-gozdarskih objektih ter kmetijskih in gozdnih zemljiščih ni dovoljeno.

č) Postavitev novih dodatnih reklamnih panojev (jumbo plakatov), svetlobnih napisov ali drugih oblik vizualnega oglaševanja vseh velikosti in oblik na območju občine ni dovoljeno.

d) Za celotno območje je potrebno v roku 24 mesecev po sprejetju OPN, določiti sistem in pogoje za oblikovanje oglaševalnih, obvestilnih in usmerjevalnih tabel. Na območjih dediščine so dovoljene le usmerjevalne table izdelane v skladu s celostno podobo za posamezna območja.

(16) Enostavnih in nezahtevnih objektov ni mogoče graditi na zemljiščih večstanovanjskih objektov, na skupnih funkcionalnih zemljiščih, na zemljiščih javnega dobra in območjih, ki se bodo urejala z OPPN, razen opreme javnega prostora in GJI ali če je v posamezni EUP dovoljeno.

(17) Urbana oprema: Javne površine se opremljajo z opremo, ki je skladna z usmeritvami iz Kataloga opreme javnega prostora v Občini Tržič, usklajenim s pristojnim organom za varstvo kulturne dediščine. Rok za izdelavo Kataloga je 12 mesecev po sprejetju OPN. V vmesnem času je dovoljena postavitev začasne, po vzoru obstoječih kvalitetnih elementov urbane opreme.

(18) Ograje: oblikovanje ograj se izvaja skladno z usmeritvami iz Kataloga pomožnih objektov.

– Ograjevanje parcel v naselju naj upošteva tip, material in višino ograj, ki je značilna zanj. Praviloma naj se postavljajo žive meje (zasaditve z avtohtonimi grmovnicami), lesene ograje (plotovi, vereje ali lese) ali kombinacija žive meje z leso. Zidovi in druge masivne ograje niso dovoljene. Obstoječi kamniti zidovi – grajeni suhozidi na območju dediščine (cerkva in pokopališč) se ohranjajo in obnavljajo.

– Višine ograj ne smejo presegati 1.20 m, kar ne velja za varovalne, igriščne in protihrupne ograje.

– Vstopna in uvozna vrata se obvezno odpirajo proti parceli za gradnjo in ne proti dovozni cesti. V križiščih ograje ne smejo ovirati preglednega trikotnika cestišča, oziroma je za njihovo postavitev treba pridobiti soglasje upravljavca ceste.

– Ograjevanje zemljišč izven stavbnih zemljišč ni dovoljeno, razen v skladu z zakonskimi in podzakonskimi predpisi ter za potrebe kmetijstva, gozdarstva, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in varstva voda.

– Odmik ograje od sosednje parcele je minimalno 0.50 m. Ograja je lahko postavljena tudi na posestno mejo ob pisnem soglasju lastnika oziroma lastnikov sosednjega zemljišča.

– Odmik ograj od zemljišč javnih cest je najmanj 1.00 m, razen če upravljavec ceste soglaša z manjšim odmikom.

(19) Oporni zid

Od sosednjega zemljišča morajo biti oporni zidovi odmaknjeni najmanj 0.50 m oziroma toliko, da so v celoti grajeni na parceli h kateri se gradijo. Ob pisnem soglasju lastnikov sosednjih zemljišč pa so lahko zgrajeni tudi na parcelni meji, vendar se s tem ne sme poslabšati stanja na sosednjih zemljiščih. Odmik opornih zidov od zemljišč javnih cest je najmanj 1.00 m, razen če upravljavec ceste soglaša z manjšim odmikom.

3.4.1. Prostorski izvedbeni pogoji za posamezna območja namenske rabe

50. člen

(območja razpršene poselitve (A))

a) Dopustne namembnosti oziroma dejavnosti:

– primarne dejavnosti;

– stanovanja;

– planinske, lovske, gozdarske koče, planšarije in pastirski stanovi;

– trgovina, gostinstvo, turizem, storitvene, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti, verske dejavnosti in svobodni poklici;

– proizvodne dejavnosti, ki prekomerno ne vplivajo na okolje in po neto površini ne presegajo 250 m2.

b) Dopustne vrste posegov:

– novogradnje objektov;

– za obstoječe objekte so dopustna vzdrževalna dela, rekonstrukcije, dozidave, nadzidave, ponovne gradnje objektov, odstranitve objektov;

– spremembe namembnosti obstoječih objektov v dejavnosti, ki so določene za obravnavano podrobno namensko rabo;

– postavitve nezahtevnih in enostavnih objektov;

– infrastrukturne ureditve;

– ureditve javnih površin.

c) Velikost stanovanjskih objektov:

– Tloris je podolgovat z razmerjem stranic najmanj 1:1,4 ali več.

– Višinski gabarit stavb je (K) + P + 1 + M, klet mora biti v celoti vkopana. V primeru, da objekt stoji v brežini, je lahko sprednji del kleti viden, vendar je potem višinski gabarit stavbe le K + P + M.

– Pri pritličnih objektih je pritličje pri vhodu lahko največ 1,00 m nad urejenim terenom, zunanje stopnice z ograjo pa masivno grajene, višina kolenčnega zidu največ 1.00 m. Pri nadstropnih objektih je višina kolenčnega zidu največ 0.40 m.

d) Oblikovanje stanovanjskih objektov:

– Prepovedani so neznačilni arhitekturni elementi in detajli na fasadah objektov, kot so arkade, več kotni ali polkrožni izzidki, stolpiči, polkrožno oblikovana okna in preneseni arhitekturni elementi iz drugih okolij.

– Ograje balkonov ali gankov morajo biti izvedene v lesenem opažu, ki je položen vertikalno.

– Fasadne odprtine naj bodo razporejene osno v enotnem rastru polno/prazno.

– Streha: naklon strešin 38°–45°, enak naklon vseh strešin, streha simetrična dvokapnica, sleme v vzdolžni smeri, dovoljeno je odpiranje strešin s strešnimi okni, klasičnimi in pultnimi frčadami. Pultne frčade z ravno streho niso dovoljene. Možna je izvedba čopov v matični strešini.

– Strešna kritina je lahko lesena, opečna ali temno siva glede na obstoječe objekte v neposredni bližini, barvne kritine niso dovoljene.

– Barve fasad morajo biti v beli barvi ali svetlih pastelnih tonih zemeljskih in peščenih barv, živobarvne fasade niso dovoljene. Ni dopustna uporaba naslednjih barv, ki so v prostoru izrazito moteče in neavtohtone: modra, rdeča, oranžna, citronsko rumena, vijolična, živo oziroma travniško zelena, turkizno modra in zelena. Fasade so lahko izvedene tudi v lesu. Vsi leseni deli na fasadah se obdelajo enotno v naravni barvi lesa.

– Pri gradnji objektov se upošteva načelo sonaravnosti. Objekti naj bodo grajeni klasično ali montažno z uporabo naravnih materialov (kamen, opeka, glina, les, steklo).

e) Velikost in oblikovanje objektov za primarno kmetijsko proizvodnjo in za druge dejavnosti:

– Gospodarski objekti in druge stavbe so lahko samostojni ali prizidani k obstoječim stanovanjskim ali gospodarskim poslopjem.

– Objekti morajo biti podolgovatega tlorisa v razmerju stranic 1:1,4 ali več, na strmejših delih mora biti sleme vzporedno s plastnicami. Tloris je lahko tudi lomljen. Dozidave ne smejo rušiti razmerij.

– V primeru velikih gradbenih mas (dolžina) je potrebno objekt členiti na manjše gradbene mase, in sicer z ometanimi slopi in lesenimi polnili.

– Višinski gabarit stavb je (K) + P + 1 + M, klet mora biti v celoti vkopana. V primeru, da objekt stoji v brežini, je lahko sprednji del kleti viden, vendar je potem višinski gabarit stavbe le K + P + M.

– Objekti po bruto tlorisni površini in volumnu ne smejo presegati obstoječih objektov v EUP, v kateri se gradijo.

– Streha: strehe stavb so dvokapnice s slemenom v smeri daljše stranice, oziroma sestavljene dvokapnice istega naklona v primeru lomljenega tlorisa. Strehe so lahko zaključene s čopom. Šotoraste in lomljene strešine niso dovoljene. Naklon streh je dovoljen v razponu od 38°–45° z upoštevanjem prevladujočega naklona naselja oziroma sosednjih objektov. Strešna kritina je lahko opečna, lahko pa tudi temno sive barve, če takšne strehe prevladujejo v okolici. Dovoljeno je odpiranje strešin s strešnimi okni, klasičnimi in pultnimi frčadami. Pultne frčade z ravno streho niso dovoljene.

– Fasade se izvedejo v ometu bele barve ali v svetlih pastelnih tonih. Možna je kombinacija ometa in lesenih oblog z vertikalno položenimi deskami, v naravni barvi lesa.

f) Parcelacija:

– Oblika parcel mora slediti predvsem terenskim zahtevam – naklonu terena, dostopu do parcele, možnosti priključevanja na javno infrastrukturo na način najbližjih priključkov in ureditvi parkirišč.

– Na zemljiščih tik ob gozdnih površinah je potrebno zagotoviti dostop do gozda in odmik od gozdnega roba praviloma za višino drevnin.

61. člen

(območja prometne infrastrukture (P))

(1) Območja osnovne namenske rabe P so območja prometne infrastrukture, ki so namenjena za izvajanje dejavnosti gospodarskih služb s področja prometa.

(2) Podrobna namenska raba: površine cest – PC.

a) Vrste dopustnih dejavnosti: promet, transport s spremljajočimi dejavnostmi.

b) Dopustne vrste posegov:

– posegi, ki služijo nadgradnji in tehničnim izboljšavam cestne infrastrukture in parkirnih površin,

– vzdrževalna dela na objektih in napravah.

c) Funkcionalna in oblikovna merila morajo upoštevati predpise s področja prometne varnosti.

d) Ostala merila in pogoji: na cestah, ki imajo zagotovljene stranske zelenice, je dopustno urediti drevorede.

(3) Podrobna namenska raba: ostale prometne površine – PO.

a) Vrste dopustnih dejavnosti: mirujoči promet.

b) Dopustne vrste posegov:

– posegi, ki služijo nadgradnji in tehničnim izboljšavam cestne infrastrukture in parkirnih površin,

– vzdrževalna dela na objektih in napravah.

c) Funkcionalna in oblikovna merila morajo upoštevati predpise s področja prometne varnosti in varstva okolja.

(4) Železniška proga s pripadajočimi objekti in napravami se lahko gradi v varovalnem pragovnem pasu.

Varovalni pragovni pas je 100,00 m širok zemljiški pas. V varovalnem pragovnem pasu se smejo na podlagi predhodnega soglasja upravljavca graditi objekti in postavljati napeljave in naprave ali saditi drevje le ob določenih pogojih in na določeni oddaljenosti od proge, odvisno od njihove vrste in namena, ob ukrepih, ki zagotavljajo varnost ljudi in prometa.

(5) Podrobna namenska raba: helioport – PH.

a) Dopustne dejavnosti: območje namenjeno pristajanju in vzletanju helikopterjev.

b) Dopustne vrste posegov: dovoljeni posegi za ureditev helioporta krožne oblike, dovoljene le parterne ureditve.

65. člen

(območja kmetijskih zemljišč (K1, K2))

a) Dopustne namembnosti oziroma dejavnosti: kmetijske dejavnosti.

b) Dopustne vrste posegov:

– Obnova obstoječih kmetijsko gospodarskih objektov, senikov in raztegnjenih kozolcev.

– Sprememba namembnosti obstoječih kmetijsko gospodarskih objektov za potrebe bivanja ni dovoljena.

– Postavitev začasnih objektov, namenjenih sezonski turistični ponudbi ali prireditvam, in v zimskem času ureditev naravnega drsališča in smučarskih tekaških stez. Po odstranitvi začasnih objektov je treba vzpostaviti prvotno stanje na zemljišču, na katerem so bili zgrajeni.

– Na območju kmetijskih zemljišč, ki se nahajajo znotraj območij smučišč, je dovoljena izgradnja objektov in naprav za potrebe smučišča (montažne vlečnice in trakovi).

– Dopustna je gradnja kmetijskih nezahtevnih in enostavnih objektov skladno z določili tega odloka. Izjemoma se na K1 in K2 lahko zgradi hlev in lopa za kmetijsko mehanizacijo do bruto površine 150 m2, če novogradnja predstavlja funkcionalno širitev obstoječe gradbene parcele kmetije.

– Dopustni so objekti vodnih zajetij in objekti za namakanje.

– Dovoljena so investicijsko vzdrževalna dela in ponovne gradnje legalno zgrajenih objektov v enakih gabaritih.

– Dovoljene so naslednje kmetijsko prostorsko ureditve: melioracije, redno vzdrževanje kmetijskih površin, čiščenje pašnikov in planin v zaraščanju.

– Posegi za začasne ureditve za potrebe obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

– Rekonstrukcije lokalnih cest in omrežja GJI, vzdrževanje poljskih poti, pešpoti in kolesarskih stez v peščenih ali travnatih površinah.

– Sanacije nelegalnih kopov (brez možnosti nadaljnjega izkoriščanja mineralnih surovin) in odlagališč odpadkov v osnovno namensko rabo.

– Na kmetijskih zemljiščih je izgradnja infrastrukturnih objektov in naprav dopustna le, če ni mogoče uporabiti zemljišč, ki so manj primerna za kmetijsko predelavo, obstoječo infrastrukturo, ki poteka preko kmetijskih zemljišč je možno rekonstruirati in na njej vršiti vzdrževalna dela. Globina podzemnih ali višina nadzemnih komunalnih vodov in objektov mora biti taka, da je možna normalna kmetijska obdelava. Po izvedeni gradnji je treba na zemljišču vzpostaviti prvotno stanje.

c) Druga merila in pogoji:

– Travnate površine ob vodotokih se ohranjajo. Preprečuje se intenzivna raba vlažnih travnikov in v zvezi s tem povezane melioracije niso dovoljene.

– Travniški sadovnjaki se ohranjajo in nadomeščajo z avtohtonimi vrstami sadnega drevja. Ohranja se večja posamezna drevesa in živice ter sadovnjake v naseljih in ob robovih naselij.

– Kakovost celkov se ohranja s preprečevanjem zaraščanja in pozidave.

– Ohranjajo se skupine višje vegetacije in posamezna večja drevesa.

– Pri izboljševalnih ukrepih obdelovalnih površin (agromelioracije, komasacije in zaokrožitve) se zagotovi ohranjanje podolgovate drobne parcelacije in mikroreliefnih značilnosti (travnate razmejitve, osamela drevesa).

– Na območjih z nepremično kulturno dediščino in vplivnih območjih je pred načrtovanjem postavite pomožnega kmetijsko gozdarskega objekta potrebno pridobiti kulturno varstvene pogoje in soglasje pristojne službe za varstvo kulturne dediščine.

– Za posege v zavarovana območja, v območja Natura 2000 in v naravne vrednote je potrebno pridobiti naravovarstvene pogoje in naravovarstveno soglasje pristojne službe.

– Travniški sadovnjaki se ohranjajo in nadomeščajo z avtohtonimi vrstami sadnega drevja. Ohranja se večja posamezna drevesa, omejke in živice ter sadovnjake ob robovih kmetij.

– Kakovost celkov se ohranja s preprečevanjem zaraščanja in pozidave.

66. člen

(območja gozdnih zemljišč (G))

(1) Površine, ki so v OPN opredeljene kot gozdne površine, porasle z gozdnim drevjem, zemljišča namenjena gojenju in ekonomskem izkoriščanju gozdov ter zemljišča v zaraščanju, ki so v skladu z Zakonom o gozdovih določena kot gozd.

(2) Pri posegih v gozd in gozdni prostor je potrebno upoštevati tipološke značilnosti krajine ter zagotavljati ohranitev ekološkega ravnovesja, značilnosti razporeditve gozdnih mas v prostoru in značilnosti obstoječega gozdnega roba.

(3) V negozdnem prostoru, ki je funkcionalno povezan z gozdom, so dopustni le posegi, ki ne razvrednotijo ali ne poškodujejo gozda. V prostoru ob gozdu je potrebno ohraniti obstoječe dostope do gozda oziroma urediti nadomestne. Odmik od gozdnega roba mora biti tolikšen (običajno ne manj kot 25 m), da gospodarjenje z gozdom ne ogroža objektov oziroma rab prostora; če tega odmika ni, investitor prevzema odgovornost za poškodbe na svojem objektu, ki jih lahko povzročijo ujme ter sanacijo njenih posledic in normalno vzdrževanje gozda.

(4) V območjih nad gozdno mejo, v območjih z ostrimi vremenskimi razmerami ter v varovalnih gozdovih se ne dopušča posegov v podtalje ali vegetacijo, še posebno kadar bi to predstavljajo nevarnost za začetek erozijskih procesov.

(5) Pri gradnjah gospodarske javne infrastrukture in drugih omrežij v javni rabi, za katere ni predvidena izdelava izvedbenega prostorskega akta, se je potrebno izogibati posegom, ki trajno degradirajo večje gozdne površine. Umeščanje energetskih objektov in naprav se načrtuje tako, da se, kolikor je le mogoče upošteva značilne naravne prvine kot so gozdni rob, podnožje pobočij in reliefne značilnosti. Grmišča, ki oblikujejo gozdne robove, naj se ohranijo v obstoječem stanju.

(6) V območjih gozdov so dovoljeni naslednji posegi:

– posegi v skladu z gozdnogospodarskimi in lovskogojitvenimi načrti;

– krčitev gozda v kmetijske namene je dopustna v skladu z Zakonom o gozdovih;

– gradnje gozdnih cest, gozdnih učnih poti, žičnic, vlečnic, gozdnih vlak, planinskih in sprehajalnih poti in kolesarskih poti;

– ureditve za potrebe lova;

– za posege, ki lahko bistveno spremenijo življenjske razmere divjadi, se izdela presoja življenjskih možnosti divjadi skladno z Zakonom o lovstvu in divjadi;

– posegi za vodnogospodarske ureditve;

– sanacije degradiranega gozdnega prostora;

– sanacije nelegalnih kopov (brez možnosti nadaljnjega izkoriščanja mineralnih surovin), cestnih usekov in divjih odlagališč odpadkov v osnovno namensko rabo;

– gradnja obor, ograditve posameznih delov gozdov v skladu s predpisi, ki urejajo področje gozdov;

– sanitarne sečnje;

– ponovne gradnje so dovoljene le za enak namen ter v enakih gabaritih;

– v območjih varovalnih gozdov so posegi v prostor dopustni le izjemoma za infrastrukturne objekte, če po presoji vplivov na okolje ne ogrožajo ekoloških funkcij gozdov in če je predhodno pridobljeno dovoljenje Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano;

– na območju gozdnih zemljišč, ki se nahajajo znotraj EUP smučišč, je dovoljena izgradnja objektov in naprav za potrebe smučišč (sedežnice, vlečnice);

– dovoljena so investicijsko vzdrževalna dela in ponovne gradnje legalno zgrajenih objektov v enakih gabaritih;

– gozd je dovoljeno skrčiti po označitvi in evidentiranju dreves za posek, ki ju po predložitvi gradbenega dovoljenja in označitvi oziroma zakoličbi območja posegov opravi Zavod za gozdove Slovenije.

– Vodno gospodarske ureditve obstoječih strug potokov in hudournikov za potrebe varstva pred negativnim delovanjem voda in druge vodno gospodarske ureditve, ki se nanašajo na izboljšanje hidromorfoloških in bioloških lastnosti površinskih voda. Dopustno je urejanje obstoječih poti, dostopov do vode, postavitev klopi z uporabo avtohtonih materialov.

(7) Za nemoteno gospodarjenje z gozdovi je potrebno do vsake gozdne površine zagotoviti dostop. Na gozdnem robu je potrebno zagotoviti ustrezen večnamenski prostor za začasno deponiranje lesa. V času, ko se ne opravlja gozdna proizvodnja, je ta prostor lahko namenjen za druge dejavnosti (parkirišča, prireditveni prostor, igrišča …).

(8) Na območjih gozdov, ki so del območij varovanja kulturne dediščine, je dejavnosti potrebno prilagoditi predpisanim varstvenim režimom za to dediščino.

(9) Umeščanje objektov in izvajanje del na zemljiščih v gozdnem prostoru se načrtuje tako, da se, kolikor je le mogoče, upošteva značilne naravne prvine kot so gozdni rob, podnožje pobočij, reliefne značilnosti ter vidnost naselij in značilne vedute.

(10) V varovalnih gozdovih, v gozdovih s posebnim namenom in v gozdovih z ekološkimi in socialnimi funkcijami s prvo stopnjo poudarjenosti so dopustni le posegi in dejavnosti za namensko gospodarjenje s temi območji. Izjemoma so dopustni posegi za gospodarsko infrastrukturo, če ne ogrožajo ali onemogočajo ekoloških in socialnih funkcij gozdov. Posegi v varovalnih gozdovih, ki niso povezani z gospodarjenjem z varovanimi gozdovi in ne bodo bistveno negativno vplivali na funkcije gozdov, zaradi katerih je bil gozd razglašen za varovalni gozd, se lahko izvajajo na podlagi predhodno pridobljenega dovoljenja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. V območju varovalnih gozdov se ne dopušča posegov v podtalje ali vegetacijo, kadar bi to zavrlo ali občutno zmanjšalo sposobnosti obnavljanja naravne zarasti, še posebno pa, kadar bi to predstavljalo nevarnost za začetek erozijskih procesov.

67. člen

(območja voda (V))

(1) Vodna zemljišča celinskih voda so tista, na katerih je voda stalno in občasno prisotna in se zato na njih oblikujejo posebne hidrološke, geomorfološke in biološke razmere, ki določajo vodni in obvodni ekosistem. Vodno zemljišče tekočih voda obsega osnovno strugo tekočih voda, vključno z bregom, do izrazite geomorfološke spremembe – najvišjega zabeleženega vodostaja. Za vodno zemljišče se štejejo tudi opuščene struge in prodišča, ki jih voda občasno še poplavlja, močvirja in zemljišče, ki ga je voda poplavila zaradi posega v prostor.

(2) Priobalna zemljišča, so vsa tista zemljišča, ki neposredno mejijo na vodno zemljišče. Zunanja meja priobalnih zemljišč je na vodotokih 1. reda (Tržiška Bistrica) zunaj območij naselij 40 metrov od meje vodnega zemljišča in 15 m od vodnega zemljišča v naseljih, na vodotokih 2. reda (vsi ostali vodotoki) pa 5 metrov od meje vodnega zemljišča.

(3) V vodotoke in obrežno vegetacijo se ne posega, razen v primeru premostitev ali za potrebe urejanja vodotokov, kadar so ogrožena življenja ljudi. Premostitve voda in gradnje na vodnem in priobalnem zemljišču se morajo načrtovati tako, da je zagotovljena poplavna varnost in da se ne poslabšujeta stanje voda in vodni režim.

(4) Zacevljanje in prekrivanje vodotokov je prepovedano, razen na krajših razdaljah, ki omogočajo dostop ali prehod preko vodotoka, v primeru, da gre za objekte javne infrastrukture.

(5) Za obstoječe legalno zgrajene objekte in naprave, ki se nahajajo na vodnem ali priobalnem zemljišču, ne veljajo določbe 37. člena ZV-1, če gre za rekonstrukcijo, spremembo namembnosti ali nadomestno gradnjo, če: se s tem ne povečuje poplavna ali erozijska nevarnost ali ogroženost, se s tem ne poslabšuje stanja voda, je omogočeno izvajanje javnih služb, se s tem ne ovira obstoječe posebne rabe voda, to ni v nasprotju s cilji upravljanja z vodami in se z rekonstrukcijo ali nadomestno gradnjo oddaljenost od meje vodnega zemljišča ne zmanjšuje. Za vsak poseg je potrebno predhodno izdelati presojo vplivov na okolje.

(6) Ohranjajo in vzdržujejo se vegetacijski pasovi ob vodotokih, naravne vodotoke se ohranja v naravnem stanju, regulacije vodotokov niso dovoljene. V obvodnem pasu je dopustna ureditev kolesarskih in pešpoti in zasaditev drevoredov.

(7) Renaturacija reguliranih vodotokov se izvrši kjerkoli je to možno in smiselno, predvsem na delih, ki so pomembni v krajinskem in ambientalnem smislu.

(8) Na območjih površinskih voda, ki so del območij varovanja kulturne dediščine, je dejavnosti potrebno prilagoditi predpisanim varstvenim režimom za to dediščino.

(9) Dopustna so izvajanja dejavnosti gospodarskih javnih služb s področja okoljske infrastrukture. Pogojno so dopustne tudi rekreacijske in športne dejavnosti.

(10) Dovoljeni so objekti grajenega javnega dobra po zakonu, ki ureja vode in drugih zakonih, objekti namenjeni varstvu voda pred onesnaženjem ter varstvu pred škodljivim delovanjem voda, objekti za športe, ki so vezani na vodo in objekti za rabo voda.

(11) Na parcelah, ki so v naravi in po določilih tega odloka opredeljene kot vodno zemljišče, v neažuriranem katastru pa so vpisane kot stavbišče, je gradnja dopustna v skladu s prvotno namembnostjo objekta (mlini, žage, male hidroelektrarne).

3.4.2 Prostorski izvedbeni pogoji in merila za parcelacijo

72. člen

(lega in odmiki objektov)

(1) Novi objekti (nad terenom fasadni plašč in pod terenom zunanji rob objekta) morajo biti odmaknjeni od parcelnih meja vsaj 4,0 m tako, da ni motena sosednja posest in da je možno vzdrževanje in raba objektov v okviru parcele. Pri določitvi lege stavbe je potrebno slediti funkciji in legi stavb v gravitacijskem območju. Manjši odmik je mogoč le s soglasjem lastnika sosednje parcele, vendar ne manjši od 2,5 m. Odmik parcelnih meja za enostavne in nezahtevne objekte je najmanj 3 m, manjši odmik je mogoč le s soglasjem lastnika sosednje parcele, vendar ne manjši od 1,5 m.

(2) Na območjih IG in IK morajo biti novi objekti (nad in pod terenom) odmaknjeni od parcelnih meja vsaj 5,0 m.

(3) Odmiki novozgrajenih objektov morajo slediti prevladujoči gradbeni liniji obstoječih objektov ob ulicah in obstoječim gradbenim linijam v prostoru.

(4) V območjih ohranjenih vaških jeder je pri določitvi lege stavbe potrebno slediti talni zasnovi vaškega jedra in obstoječim gradbenim linijam. V primerih, da je za naselje ali del naselja značilna postavitev stavb na posestne meje, je potrebno stavbo praviloma locirati na mejo.

(5) Ograje in oporni zidovi so lahko postavljeni na posestne meje gradbenih parcel, če oba lastnika s tem soglašata, razen v primerih, ko je sosednje zemljišče javna cesta in je potrebno upoštevati predpise s področja varnosti v cestnem prometu.

(6) Postavitev objektov mora biti prilagojena konfiguraciji terena. Daljša stranica objektov, lociranih na pobočjih, mora biti vzporedna s plastnicami. Izjemoma je postavitev (orientacija) objektov lahko drugačna, če se z grafično analizo okolice, ki jih morajo vsebovati lokacijski podatki posebnega dela projekta, utemelji, da postavitev objekta upošteva ohranjen identitetni urbanistični vzorec naselja oziroma dela naselja oziroma prevladujočo orientacijo slemen.

(7) Odmiki od javnih zemljišč:

– med javno površino in uvozom na parkirišče ali v garažo oziroma med javno površino in ograjo ali zapornico, ki zapira pot do parkirnih (garažnih) mest je treba zagotoviti najmanj 5 m prostora, na katerem se lahko vozilo ustavi, dokler ni omogočen dostop do parkirišča ali garaže oziroma izvoz iz nje;

– ograja mora biti od parcelne meje javne ceste oddaljena najmanj 1 m oziroma oziroma mora biti odmik enak višini ograje.

(8) Izjemoma so dopustne gradnje objektov na parcelno mejo, kadar:

– gre za tipologijo gradnje v strnjenem nizu;

– je način gradnje ob meji parcele značilen za naselje;

– kadar gre za koncept tradicionalne tlorisne zasnove, načrtovana novogradnja pa ne slabša bivalnih in funkcionalnih pogojev v okolici.

73. člen

(gradbena parcela)

(1) Gradbena parcela namenjena gradnji stavb mora omogočiti normalno uporabo in vzdrževanje objektov z vsemi spremljajočimi prostorskimi potrebami, vključno s parkiranjem, dostopom, komunalnimi in energetskimi objekti in priključki.

(2) Velikost gradbene parcele se določi glede na:

– položaj, namembnost, velikost novih gradbenih parcel v razmerju do obstoječih gradbenih parcel,

– namembnost in velikost javnih površin, prometnih površin, koridorjev komunalnih vodov in vzdrževanje le-teh,

– namembnost in velikost objekta, nezahtevne in enostavne objekte, oblikovanost zemljišča, lego sosednjih objektov, obstoječe parcelne meje in lastništvo,

– dostope in dovoze z javne ceste ali poti, intervencijske poti, parkirna mesta, funkcionalno zelenje, potek komunalnih in energetskih vodov,

– sanitarno-tehnične zahteve (osončenje, prezračevanje, hrup).

(3) Posestne meje gradbene parcele morajo biti urejene pred izdajo gradbenega dovoljenja.

(4) Velikost gradbene parcele eno- ali dvostanovanjske hiše je minimalno 400 m2, maksimalno pa 800 m2. V območjih razpršene poselitve ali v primeru izvedbe geodetske odmere parcele pred uveljavitvijo tega odloka je lahko gradbena parcela za gradnjo enostanovanjskega objekta izjemoma tudi manjša, vendar ne manjša od 300 m2. Minimalna velikost gradbene parcele ne velja za obstoječe objekte zgrajene na podlagi upravnih dovoljenj v primeru, da se na parceli izvaja ponovna gradnja. Za strnjeno stanovanjsko gradnjo (vrstne in atrijske hiše) je najmanjša velikost gradbene parcele 250 m2 za en objekt v nizu.

(5) Gradbena parcela objektov za začasno bivanje (počitniških objektov) ne sme biti manjša od 300 m2 in ne večja od 500 m2.

(6) Pri določanju gradbene parcele kmetije se upoštevajo zemljišča, na katerih stojijo stanovanjske stavbe in gospodarska poslopja kmetije, medsebojna razporeditev objektov kmetije, vrsta kmetijske proizvodnje in potreben manipulacijski prostor za kmetijsko mehanizacijo in površine za modernizacijo kmetije.

(7) Pri določanju gradbene parcele objektov proizvodnih dejavnosti se poleg določil druge točke tega člena upošteva tudi medsebojna razporeditev objektov, vrsta proizvodnje in potreben manipulacijski prostor za tovorna vozila, drugo mehanizacijo in za deponije.

(8) Za objekte sekundarnih, terciarnih in kvartarnih dejavnosti mora biti dovoz na parcelo širok najmanj 6 m.

(9) Za območja več stanovanjskih objektov ter druga območja, kjer je dopustna izgradnja večjih objektov, je poleg določil druge točke tega člena potrebno pri določanju gradbene parcele upoštevati tudi potrebe po skupnih odprtih prostorih. Skupnih parkirnih, zelenih in odprtih površin ni dopustno zmanjševati zaradi zasebnih interesov. Postavitve pomožnih objektov (nadstreški, garaže, ute, lope ipd.) za individualne potrebe na teh zemljiščih niso dopustne.

(10) Določbe o minimalni velikosti gradbene parcele ne veljajo na območjih varovanih vaških jeder in mestnega jedra Tržiča.

3.4.3. Pogoji za oblikovanje okolice objektov, zasaditve in urejanje odprtih površin

74. člen

(oblikovanje okolice objektov)

(1) Na vseh območjih se ohranja visokodebelne sadovnjake, kakovostno in vitalno avtohtono vegetacijo, pri novih zasaditvah pa se uporabljajo avtohtone drevesne in grmovne vrste. Nove zasaditve ne smejo ovirati prometne varnosti oziroma preglednosti. V okolici objektov v javni rabi in na območjih stanovanj je prepovedano uporabljati močno alergene vrste in vrste rastlin, ki imajo strupene plodove ali druge dele.

(2) Pri preoblikovanju terena se upošteva načelo smotrne prerazporeditve zemeljskih mas ter prilagoditve obstoječemu terenu na mejah območja urejanja. Pri urejanju okolice objektov se upošteva obstoječa konfiguracija terena. Zemeljska dela (izravnavanje, poglabljanje terena, nasipavanje in zasipavanje) se izvaja tako, da se ohranijo lastnosti terena. Pri zemeljskih posegih v teren se planiranje terena izvaja z brežinami. V primeru, ko to ni mogoče, oziroma ko se mora upoštevati pogoje geotehničnega ali hidrološkega poročila, se izvede z opornimi zidovi.

(3) Višinske razlike na zemljišču morajo biti v največji možni meri urejene s travnatimi brežinami. V primerih, ko drugačna zavarovanja brežin niso mogoča, je dopustna gradnja opornih zidov do višine 1,2 m. Oporni zidovi morajo biti izvedeni v naravnih materialih (kamen ali les) in ozelenjeni. Kota urejenega terena na parcelni meji mora biti prilagojena sosednjemu zemljišču. Gradnja opornega zidu, višjega od 1,2 m je dovoljena le zaradi geotehničnih ali hidroloških pogojev terena. Višje oporne zidove je potrebno izvesti v kaskadah.

(4) Izgradnja opornega zidu zaradi popolne izravnave terena ni dopustna.

(5) Od sosednjega zemljišča morajo biti oporni zidovi odmaknjeni najmanj 0.50 m oziroma toliko, da so v celoti grajeni na parceli h kateri se gradijo. Ob pisnem soglasju lastnikov sosednjih zemljišč pa so lahko zgrajeni tudi na parcelni meji, vendar se s tem ne sme poslabšati stanja na sosednjih zemljiščih. Odmik opornih zidov od zemljišč javnih cest je najmanj 1.00 m, razen če upravljavec ceste soglaša z manjšim odmikom.

(6) Utrjevanje zunanjih površin je dovoljeno izvajati z naravnimi avtohtonimi materiali. Uporaba barvno agresivnih in drsečih materialov ni dopustna.

(7) Pri urejanju okolice objektov in javnih površin mora izvajalec gradbenih del med gradnjo objekta zavarovati vegetacijo pred poškodbami, po končani gradnji pa sanirati poškodbe, odstraniti začasne objekte, naprave in odvečni gradbeni material ter urediti okolico.

(8) Posegi v prostor pri javnih objektih in na javnih prostorih morajo biti načrtovani tako, da omogočajo dostop tudi za ljudi s posebnimi potrebami.

(9) Dopustno je ograjevanje parcel oziroma postavitev medsosedske ograje do višine 1,20 m.

75. člen

(zasaditve)

(1) Pri urejanju zelenih površin je potrebno:

– upoštevati značilnosti terena, predvsem topologijo, mikroklimo, osončenost in rastiščne pogoje za obstoječo in načrtovano avtohtono vegetacijo,

– zagotoviti programsko ustreznost glede na namensko rabo in dejavnost ter vse uporabniške skupine, vključno z otroki, mladostniki, starejšimi prebivalci ter ljudmi s posebnimi potrebami,

– upoštevati trajnostne zahteve, predvsem glede izbora rastlin in gradbenih materialov ter ukrepov za zadrževanje voda.

(2) Na območju naselij in na javnih odprtih površinah se ohranjajo obstoječa drevesa in živice. Obrežne drevnine se ohranjajo, če je odstranitev zaradi tehničnih ali varnostnih zahtev nujna, jih je treba nadomestiti oziroma sanirati.

(3) V primeru tlakovanja površin ob drevesih je treba zagotavljati ustrezno kakovost in količino zemljine, dostopnost vode in zračenje tal koreninskega sistema.

(4) Zasaditve površin v javni rabi morajo vključevati drevesno in grmovno vegetacijo, pri čemer so minimalni pogoji:

– parkirišča na nivoju terena: 1 funkcionalno drevo na 5 parkirnih mest; ob mestnih vpadnicah se zasadijo drevoredi.

(5) Oblikovanje odprtih javnih prostorov mora zagotavljati zelene površine, stik z vodo, stik z objekti kulturne dediščine in slediti obstoječim in novim programom. Na celotnem območju se ohranja pomen vodotokov in obstoječe gradbene linije.

(6) Izbor rastlin za zasaditve na površinah v urbanih okoljih mora upoštevati rastiščne razmere in varnostno-zdravstvene zahteve (nestrupene, nealergene avtohtone vrste). Minimalni pogoji so:

– na javnih površinah (parkirišča, parki, otroška in športna igrišča, rekreacijska območja, zelenice, sprehajalne poti, brežine vodotokov) se lahko zasadijo le naslednje vrste dreves: veliki jesen, lipa, divji kostanj, lipovec, beli gaber, črni gaber, dob – avtohtoni hrast, graden – avtohtoni hrast, gorski javor, poljski javor – maklen, ostrolistni javor, navadna bukev, mokovec, gorski brest, bela vrba, vrba žalujka, navadni kostanj;

– na ekološko pomembnih območjih in na območjih naravnih vrednot je dopustna le avtohtona vegetacija.

(7) Ob stanovanjskih objektih mora biti na zelenih površinah posajeno vsaj eno visokodebelno sadno drevo.

(8) Ograjevanje parcel je dovoljeno z zasaditvijo avtohtonih grmovnic, možna je kombinacija žive meje z verejo ali leso, lesen plot, vendar ograje ne smejo biti višje od 1,2 m. Pri ograjevanju objektov in območij, ki zahtevajo posebno varnost je potrebno upoštevati izvedbo in višino ograje, ki je določena z drugimi predpisi.

(9) Ozelenitve okolice objektov naj bodo izvedene z avtohtonimi vrstami vegetacije. Okolica naj bo urejena skladno z obstoječo krajino. Odprte zelene površine, osrednje površine za pešce (trgi) se ne smejo pozidati.

(10) Hortikulturni elementi iz drugih okolij so prepovedani.

3.4.3. Pogoji za oblikovanje okolice objektov, zasaditve in urejanje odprtih površin

80. člen

(parkirne površine in garaže)

(1) Pri novogradnjah in pri spremembi namembnosti objektov je treba na gradbeni parceli zagotoviti zadostno število parkirnih mest (PM). Zagotavljajo se na parkirnih površinah, garažnih mestih ali garažah v kletnih in preostalih etažah. Na območjih, kjer zaradi zatečenega stanja (npr. strnjena tipologija gradnje) PM ni mogoče zagotavljati na gradbeni parceli, se PM zagotavljajo na skupnih ali javnih, v ta namen zagotovljenih površinah, ki niso oddaljene več kot 200 m od meje gradbene parcele objekta, kateremu bodo služila. Zagotavljanje PM na javnih parkirnih površinah je mogoče, če zasedenost javnih parkirnih prostorov to dopušča, o čemer izda pristojni občinski urad.

(2) Pri večstanovanjskih stavbah je potrebno PM zagotavljati izven nivojsko tako, da se ohranja več zelenih površin ob stavbah in zagotavlja večja bivalna kakovost območja.

(3) Dopustna je izgradnja podzemnih garaž oziroma izven nivojsko parkiranje.

(4) Parkirne ploščadi z več kot 10 PM morajo biti ozelenjene z zasaditvijo dreves skladno z določilom tega odloka o zasaditvah.

(5) Pri določanju parkirnih mest za objekte z javno funkcijo in pri večstanovanjskih objektih, ki morajo biti dostopna brez arhitektonskih ovir, je potrebno zagotoviti vsaj 5 % ali vsaj eno parkirno mesto za invalida. V primeru skupnega parkirišča za objekte z različnimi dejavnostmi se pri določanju potrebnega števila parkirnih mest upošteva največje potrebe po istočasnem parkiranju.

(6) Manipulacijske površine na parkiriščih morajo biti dimenzionirane in urejene tako, da se prepreči vzvratno vključevanje vozil na javno cesto. Parkirišča v bližini državnih cest morajo biti fizično ločena od državnih cest.

(7) Na parkiriščih za avtodome mora biti zagotovljena oskrba z vodo in elektriko ter odstranjevanje fekalij (sanitarno napajalni vozel).

(8) Parkirna mesta in garaže morajo biti locirane in izvedene tako, da hrup in smrad ne poslabšujeta bivalnih pogojev v objektih v okolici.

(9) Parkirna mesta in garaže za tovorna vozila, ki presegajo 3,5 t, za avtobuse in za priklopnike teh motornih vozil v stanovanjskih naseljih niso dopustna. Zgraditi jih je mogoče na območju prometnih površin in območju proizvodnih dejavnosti. Izjemoma je gradnja teh parkirnih mest in garaž dovoljena za potrebe kmetijske dejavnosti v sklopu kmetijskega gospodarstva tudi v drugih območjih.

(10) Pri novogradnjah, rekonstrukcijah in spremembah namembnosti objektov je potrebno zagotoviti zadostno število PM skladno z veljavnimi pravilniki in priporočenimi normativi stroke, kot sledi:

| – enostanovanjske stavbe z garažo | 2 PM/stanovanje |
| --- | --- |
| – dvostanovanjske stavbe z garažo | 4 PM |
| – večstanovanjske stavbe | 2 PM/stanovanje |
| – počitniške hiše | 2 PM |
| – dom za starejše | 1 PM/5 postelj |
| – vrtci, šole | 2 PM/oddelek + 1 PM/2 zaposlena |
| – zdravstveni domovi | 1 PM/2 zaposlena + 1 PM/30 m2 |
| – poslovni prostori/pisarne | 1 PM/2 zaposlena + PM/30 m2 neto površine |
| – poslovni prostori/stranke | 1 PM/2 zaposlena + PM/20 m2 neto površine |
| – obrtni ali industrijski objekti | 1 PM/50 m2 ali 1 PM/2 zaposlena |
| – skladišča | 1 PM/100 m2 ali 1 PM/2 zaposlena |
| – kulturni dom | 1 PM/5–10 sedežev |
| – cerkev | 1 PM/10–20 sedežev |
| – pokopališča | 1 PM/2000 m2 površine |
| – trgovine | 1 PM/30–40 m2 koristne prodajne površine |
| – rekreacijska igrišča | 1 PM/250 m2 |
| – športne dvorane z gledalci | 1 PM/10–15 obiskovalcev |
| – športne dvorane brez gledalcev | 1 PM/50 m2 površine dvorane |
| – manjše krajevne gostilne, bifeji | 1 PM/4 sedežev |
| – gostilne s prenočišči | 1 PM/2 sobi in 1 PM/6 sedežev |

(11) Na vseh gradbenih parcelah je treba za javne objekte oziroma dejavnosti z obiskom strank zagotoviti še najmanj 20 % dodatnih parkirnih mest za kolesa in druga enosledna vozila (vendar ne manj kot 2 PM).

(12) V območjih kulturne dediščine ni dovoljeno urejati parkirnih površin na mestu porušenih objektov.

88. člen

(obnovljivi viri energije)

(1) Pri gradnji objektov se na celotnem območju občine spodbuja uporabo okolju prijazne in učinkovite rabe energije ter uporabo obnovljivih virov, ki štejejo kot pomembna nacionalna strateška zaloga energije.

(2) Pri gradnji novih stavb ter pri rekonstrukcijah stavb, kjer se načrtuje zamenjava sistema oskrbe z energijo in ogrevanja, je potrebno upoštevati zakonodajo s področja učinkovite rabe energije ter stavbe priključiti na ekološko čiste vire energije, oziroma spodbujati pasivno in energetsko učinkovito gradnjo.

(3) V vseh enotah urejanja je dovoljena gradnja omrežja in naprav za daljinsko ogrevanje ob upoštevanju vseh določb tega odloka in varstvenih režimih.

(4) Pri gradnji novih stavb, katerih uporabna tlorisna površina presega 1000 m2 in pri rekonstrukciji stavb, katerih uporabna tlorisna površina presega 1000 m2, pri katerih se zamenjuje sistem z oskrbo z energijo, se ta načrtuje na podlagi in ob upoštevanju študije izvedljivosti alternativnih sistemov za oskrbo stavb z energijo, pri kateri se upošteva tehnična, funkcionalna, okoljska in ekonomska izvedljivost alternativnih sistemov za oskrbo z energijo.

Kot alternativni viri štejejo: decentralizirani sistemi na podlagi obnovljivih virov energije, soproizvodnja, daljinsko ali skupinsko ogrevanje ali hlajenje, če je na voljo in toplotne črpalke.

(5) Študija izvedljivosti iz prejšnjega odstavka je obvezna sestavina projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja v skladu s predpisi o graditvi objektov. Izvzete so stavbe, katerih oskrba z energijo je določena v lokalnem energetskem konceptu, stavbe, za katere predpis lokalne skupnosti določa obvezno priključitev na določeno vrsto energetskega omrežja oziroma uporabo določene vrste goriva.

(6) Izraba sončne energije za proizvodnjo zelene električne energije na objektih je možna pod pogojem, da so naprave izvedene tako, da vizualno niso izpostavljene. Postavitve nad slemenom in na objektih kulturne dediščine niso dopustne.

(7) Celice za fotovoltaične elektrarne je dopustno postavljati na strehe (v ravnino strehe, brez dodatnih konstrukcij – stebričkov). Fotovoltaične elektrarne na stebrih je dopustno postavljati na za to namenjenih stavbnih zemljiščih.

(8) Glavni energetski vir za ogrevanje objektov na območju občine se šteje lesna bio masa.

(9) V skladu s predhodnimi prostorskimi in okoljskimi preveritvami in utemeljitvami se omogoči izvedba raziskav za izrabo geotermične energije ter njihova izraba.

(10) Utekočinjen naftni plin kot energetsko učinkovit in uporabniku prijazen energent, se lahko hrani v nadzemnih ali podzemnih plinohramih. Locirani morajo biti na pripadajočem zemljišču objekta, pri čemer je potrebno zagotoviti predpisane odmike od objektov in vseh infrastrukturnih objektov in naprav. Za postavitev nadzemnega ali podzemnega plinohrama je potrebno pridobiti ustrezna soglasja, v kolikor so le-ti locirani v varovalnih pasovih infrastrukturnih objektov in naprav, v območjih naravne in kulturne dediščine in drugih zavarovanih območjih.

(11) Učinkovitejša raba energije se zagotavlja tudi z zmanjševanjem porabe električne energije za javno razsvetljavo, in sicer z vgrajevanjem energetsko varčnih sijalk, stikal za reguliranje polnočnega delovanja razsvetljave in omejevanjem na minimalno število svetlobnih teles postavljenih zunaj strnjenih poselitvenih območij. Solarna energija predstavlja potencial tudi za potrebe javne razsvetljave.

3.4.6. Pogoji glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine, ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin ter varstva pred naravnimi nesrečami in obrambnih potreb

91. člen

(celostno ohranjanje kulturne dediščine)

(1) Kulturni spomeniki, vplivna območja kulturnih spomenikov, varstvena območja dediščine, registrirana kulturna dediščina, vplivna območja dediščine so razvidni iz prikaza stanja prostora in iz veljavnih predpisov s področja varstva kulturne dediščine (aktov o razglasitvi kulturnih spomenikov, aktov o določitvi varstvenih območij dediščine).

(2) Na objektih in območjih kulturne dediščine so dovoljeni posegi v prostor in prostorske ureditve, ki prispevajo k trajni ohranitvi dediščine ali zvišanju njene vrednosti in dediščino varujejo in ohranjajo na mestu samem (in situ).

(3) Za poseg v registrirano kulturno dediščino, kulturni spomenik, registrirano arheološko najdišče in v vplivno območje spomenika, je potrebno pridobiti soglasje organa, pristojnega za varstvo kulturne dediščine.

(4) Na objektih in območjih kulturne dediščine, ki so razglašeni za kulturne spomenike, so posegi dovoljeni v skladu z zakonskimi določili oziroma z določili razglasitvenega dokumenta.

(5) Na objektih ali območjih registrirane kulturne dediščine, ki ni razglašena za kulturni spomenik, velja, da posegi v prostor ali načini izvajanja dejavnosti, ki bi prizadeli varovane vrednote ter prepoznavne značilnosti in materialno substanco, ki so nosilci teh vrednot registrirane kulturne dediščine, niso dovoljeni.

(6) Pri načrtovanju objekta in zunanje ureditve v neposredni bližini enot kulturne dediščine, v vplivnem območju enote kulturne dediščine je potrebno upoštevati krajinsko in arhitekturno tipologijo in morfologijo ter estetski vidik, prostorske prvine in razmerja, ter preprečevati posege s katerimi bi se utegnile spremeniti lastnosti, vsebina, oblike in vrednost kulturne dediščine.

(7) Za posamezne zvrsti registrirane kulturne dediščine veljajo poleg določb prejšnjih odstavkov tudi dodatni varstveni režimi.

(8) Varstveni režim za registrirano stavbno dediščino – ohranjajo se varovane vrednote, kot so:

– tlorisna in višinska zasnova (gabariti),

– gradivo (gradbeni material) in konstrukcijska zasnova,

– oblikovanost zunanjščine (členitev objekta in fasad, oblika in naklon strešin, kritina, stavbno pohištvo, barve fasad, fasadni detajli),

– funkcionalna zasnova notranjosti objektov in pripadajočega zunanjega prostora,

– komunikacijska in infrastrukturna navezava na okolico,

– pojavnost in vedute (predvsem pri prostorsko izpostavljenih objektih – cerkvah, gradovih, znamenjih itd.),

– celovitost dediščine v prostoru (prilagoditev posegov v okolici značilnostim stavbne dediščine).

(9) Varstveni režimi za registrirano naselbinsko dediščino – ohranjajo se varovane vrednote, kot so:

– naselbinska zasnova (parcelacija, komunikacijska mreža, razporeditev odprtih prostorov naselja),

– odnosi med posameznimi stavbami ter odnos med stavbami in odprtim prostorom (lega, gostota objektov, razmerje med pozidanim in nepozidanim prostorom, gradbene linije, značilne funkcionalne celote),

– prostorsko pomembnejše naravne prvine znotraj naselja (drevesa, vodotoki itd.),

– prepoznavna lega v prostoru oziroma krajini (glede na reliefne značilnosti, poti itd.),

– naravne in druge meje rasti ter robovi naselja,

– podoba naselja v prostoru (stavbne mase, gabariti, oblike strešin, kritina),

– odnosi med naseljem in okolico (vedute na naselje in pogledi iz njega),

– stavbno tkivo (prevladujoč stavbni tip, javna oprema, ulične fasade itd.).

(10) Varstveni režimi v območjih kulturne krajine – ohranjajo se varovane vrednote, kot so:

– krajinska zgradba in prepoznavna prostorska podoba (naravne in kulturne prvine),

– odprti prostor pred nadaljnjo širitvijo naselij,

– sonaravno gospodarjenje v kulturni krajini (tradicionalna raba zemljišč),

– tipologija krajinskih prvin in tradicionalnega stavbarstva,

– odnos med krajinsko zgradbo oziroma prostorsko podobo in stavbno oziroma naselbinsko dediščino.

(11) Varstveni režimi v območjih vrtnoarhitekturne dediščine – ohranjajo se varovane vrednote, kot so:

– kompozicija zasnove (oblika, struktura, velikost, poteze),

– kulturne sestavine (grajeni objekti, parkovna oprema, skulpture),

– naravne sestavine, ki so vključene v kompozicijo (vegetacija, voda, relief itd.),

– funkcionalna zasnova v povezavi s stavbno dediščino oziroma stavbami in površinami, ki so pomembne za delovanje celote,

– podoba v širšem prostoru oziroma odnos območja z okoliškim prostorom (ohranjanje prepoznavne podobe, značilne, zgodovinsko pogojene in utemeljene meje),

– oblikovna zasnova drevoredov (dolžina, drevesne vrste, sadilna razdalja, sistem zasajanja itd.),

– ekološke razmere, ki so potrebne za razvoj in obstoj drevja,

– rastišče,

– posamezna drevesa (preprečevanje obsekavanja, poškodb itd.).

(12) Varstveni režimi za registrirano memorialno dediščino – ohranjajo se varovane vrednote, kot so:

– avtentičnost lokacije,

– materialna substanca in fizična pojavnost objekta ali drugih nepremičnin,

– vsebinski in prostorski kontekst območja z okolico ter vedute.

(13) Varstveni režimi v vplivnem območju kulturne dediščine:

– ohranja se prostorska integriteta, pričevalnost in dominantnost dediščine,

– prepovedane so ureditve in posegi, ki bi utegnil imeti negativne posledice na lastnosti, pomen ali materialno substanco kulture dediščine,

– dopustne so ureditve, ki spodbujajo razvoj in ponovno uporabo kulturne dediščine.

(14) Varstveni režim v registriranem arheološkem najdišču:

– ni dovoljeno posegati v prostor na način, ki utegne poškodovati arheološke ostaline,

– izjemoma so v registrirana arheološka najdišča dovoljeni posegi, kot jih omogočajo ostale določbe prostorskega akta ob izpolnitvi enega od pogojev:

– v fazi priprave PGD dokumentacije ali pred posegom v prostor, pri katerem gradbeno dovoljenje ni potrebno, se izvede arheološke raziskave in rezultate upošteva pri vseh nadaljnjih aktivnostih (npr. pri pripravi projekta, pridobitvi gradbenega dovoljenja, gradnji),

– v okviru postopka priprave OPPN se izvede arheološke raziskave v smislu natančne določitve vsebine in sestave najdišča.

(15) Na območjih registriranih arheoloških najdišč se zagotovi predhodne arheološke raziskave. Obseg arheoloških raziskav opredeli Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Stroške arheoloških raziskav nosi investitor posega.

(16) Varstvo vojnih grobišč

Po podatkih iz Registra vojnih grobišč ležijo na območju Občine Tržič naslednja vojna grobišča:

– Podljubelj – pri Sv. Ani pod cesto na Ljubelj – grobišče taborišča s krematorijem, kjer je izgubilo življenje 40 internirancev,

– Retnje – ob glavni cesti Tržič – Duplje – grobišče 21 žrtev vojnega nasilja,

– Tržič – krajevno pokopališče – grobišče 43 borcev NOV leži na prostoru pri cerkvi pred pokopališčem,

– Kovor – krajevno pokopališče – ob levi meji pokopališča, šesti grob od cerkve – 10 talcev ubitih 16. 7. 1942,

– Leše – krajevno pokopališče – v grobu ob levem pokopališkem zidu, enajsti grob z leve – 5 borcev NOB.

Na vojnih grobiščih je prepovedano:

– spreminjati zunanji videz grobišč v nasprotju z Zakonom o vojnih grobiščih,

– poškodovati grobišča ali odtujiti njihove sestavne elemente,

– izvajati vsako drugo dejanje, ki pomeni krnitev spoštovanja do grobišč ali je v nasprotju s pokopališkim redom vojnih grobišč.

(17) Pri varovanju in prenovi stavbne kulturne dediščine je poleg gornjih pogojev treba upoštevati naslednje varstvene pogoje:

– Varovanje arhitekture in arhitekturnih elementov v vseh njihovih razmerjih, oblikovanju in materialih:

– v celoti ohraniti notranjo komunikacijo (veža, stopnišče, hodniki),

– ohranjati je treba vse obstoječe oboke,

– prepovedana je zazidava arkadnih hodnikov,

– v eni etaži je lahko največ ena stanovanjska enota,

– ohrani naj se velikost okenskih in vratnih odprtin,

– prepovedano je zniževati strope,

– stavbno pohištvo se obnovi in ohrani, po potrebi se lahko izdela novo, vendar naj se ohrani dimenzije, razmerja, obliko, material (les) in barve,

– pri stavbni opremi se uporabi klasične naravne materiale.

– Zazidave oken in zapiranje balkonov niso dovoljene. Prostostoječim objektom ni dovoljeno graditi prizidkov.

– Varovanje fasad, njenih arhitekturnih elementov, členitev in obdelave. Nujno je predhodno sondiranje. Zavod določi barvno podobo in način obdelave. Prepovedano je oblaganje fasad. Kamnite objekte je prepovedano oblagati s termoizolacijskimi materiali.

– Na strehe prepovedano nameščati sončne celice.

– Prepovedani so vsi neonski izveski in table pritrjene na fasado.

(18) Odstranitev kulturne dediščine je po Zakonu o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08) dopustna, če se ugotovi dotrajanost ali poškodovanost dediščine, ki je ni mogoče odpraviti z običajnimi sredstvi, ali če spomenik ali dediščina ogroža varnost ljudi in premoženja. V tem primeru je potrebno pridobiti soglasje Ministrstva za kulturo.

(19) Naselbinska dediščina je območje, v katerem ima varovanje in ohranjanje prednost pred novogradnjami. Objekte se ohranja in obnavlja. V območjih in vplivnim območjih naselbinske dediščine ni dovoljena gradnja večstanovanjskih objektov. Kletne etaže ne smejo bistveno presegati objektov. Pri postavljanju novih objektov v območja in v vplivna območja naselbinske dediščine je potrebno ohranjati urbanizem in poselitveni vzorec naselbinske dediščine in tipologijo objektov naselbinske dediščine.

(20) V primeru, da so druga določila tega odloka v nasprotju z ureditvenimi pogoji za ohranjanje kulturne dediščine, se na območju kulturne dediščine in vplivnih območjih kulturne dediščine upošteva pogoje za ohranjanje dediščine.

92. člen

(celostno ohranjanje narave)

(1) Naravne vrednote so razvidne iz prikaza stanja prostora in iz veljavnih predpisov s področja varstva naravne dediščine (aktov o razglasitvi naravnih in kulturnih spomenikov, aktov o določitvi varstvenih območij dediščine) in iz splošnih naravovarstvenih smernic za urejanje prostora za območje občine.

(2) Pri načrtovanju posegov v zavarovanih območjih se upoštevajo usmeritve, izhodišča in pogoji za varstvo naravnih vrednot in zavarovanih območij ter ohranjanje biotske raznovrstnosti navedena v strokovnem gradivu »Naravovarstvene smernice za Občinski prostorski načrt Občine Tržič« (ZRSVN, OE Kranj).

(3) Če se načrtuje gradnja ali ureditev na zavarovanem območju, naravni vrednoti, pričakovani naravni vrednoti, ekološko pomembnem območju, geomorfološki podzemeljski naravni vrednoti (jami) ali v območju Natura 2000, je potrebno v postopku pridobitve ustreznega upravnega dovoljenja pridobiti naravovarstvene pogoje, k projektnim rešitvam pa tudi naravovarstveno soglasje.

(4) Na ekološko pomembnih območjih se posege in dejavnosti načrtuje tako, da se v čim večji možni meri ohranja naravna razširjenost habitatnih tipov ter habitatov rastlinskih ali živalskih vrst, njihova kvaliteta ter povezanost habitatov populacij in omogoča ponovno povezanost, če bi bila le-ta z načrtovanim posegom ali dejavnostjo prekinjena.

(5) Na območjih Natura 2000 se posege in dejavnosti načrtuje tako, da se v čim večji možni meri ohranja: naravna razširjenost habitatnih tipov ter habitatov rastlinskih in živalskih vrst; ohranja ustrezne lastnosti abiotskih in biotskih sestavin habitatnih tipov, njihove specifične strukture ter naravne procese ali ustrezno rabo; ohranja ali izboljšuje kakovost habitata rastlinskih in živalskih vrst, zlasti tistih delov habitata, ki so bistveni za najpomembnejše življenjske faze, kot so zlasti mesta za razmnoževanje, skupinsko prenočevanje, prezimovanje, selitev in prehranjevanje živali; ohranja povezanost habitatov populacij rastlinskih in živalskih vrst in omogoča ponovno povezanost, če je le-ta prekinjena. Pri izvajanju posegov in dejavnosti se izvedejo vsi možni tehnični in drugi ukrepi, da je neugoden vpliv na habitatne tipe, rastline in živali, ter njihove habitate čim manjši.

Čas izvajanja posegov, opravljanja dejavnosti ter drugih ravnanj se kar najbolj prilagodi življenjskim ciklom živali in rastlin. Živalim se prilagodi tako, da poseganje oziroma opravljanje dejavnosti ne sovpada z obdobji, oziroma sovpada v čim manjši možni meri, ko potrebujejo mir oziroma se ne morejo umakniti, zlasti v času razmnoževalnih aktivnosti, vzrejanja mladičev, razvoja negibljivih ali slabo gibljivih razvojnih oblik ter prezimovanja, rastlinam se prilagodi tako, da se omogoči semenenje, naravno zasajevanje ali druge oblike razmnoževanja.

(5) Na območjih Natura 2000 je prepovedan vnos živali in rastlin tujerodnih vrst ter gensko spremenjenih organizmov. Preprečuje se razrast invazivnih rastlinskih vrst, kot so npr. japonski dresnik, rudbekija, ambrozija, robinija, žlezasta nedotika in kanadska rozga. Zato se po končanih posegih v prostor površine takoj rekultivirajo, zatravijo oziroma zasadijo z lesnato vegetacijo ter izvedejo drugi potrebni sanacijski ukrepi.

(7) Najdbe fosilov, mineralov in jam je potrebno prijaviti pristojnemu organu za ohranjanje narave. Hkrati mora najditelj najdbo zaščititi pred uničenjem, poškodbo ali krajo.

(8) Vzpostavljanje novih poti, v območju Natura 2000, skozi gozdno površino ni dovoljeno.

(9) Na poselitvenem območju se ohranja ali nadomešča obstoječo grmovno in drevesno vegetacijo ob objektih.

(11) Za osvetljevanje vseh zunanjih površin se uporabijo le popolnoma zasenčena svetila, ki ne oddajajo svetlobe nad vodoravnico. Nameščajo se le svetila z vgrajenim sistemom za samodejni vklop in izklop.

(12) Vožnja s kolesi in motorji v območju naravnih vrednot ni dovoljena.

(13) V skladu z Uredbo o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 121/04) se v I. stopnjo varstva pred hrupom uvrstita območje Naravnega spomenika Dovžanova soteska in Spominski park Udin boršt.

94. člen

(pogoji za varstvo voda)

(1) Pri odvzemanju vode iz vodotoka je treba zagotoviti ekološko sprejemljiv pretok vode, kot ga določi pooblaščena strokovna institucija. Ekološko sprejemljiv pretok vode je tisti, ki v sušnih razmerah omogoča preživetje, ob ugodnejših razmerah pa uspešen razvoj živali vseh vrst.

(2) Za vsak poseg, ki lahko trajno ali začasno vplivajo na vodni režim ali stanje voda, je treba pridobiti dovoljenja v skladu s predpisi o vodah.

(3) Ob vodotokih se ohranja obvodna vegetacija. Vzdolž vodnih brežin se za preprečevanje širitve alohtonih (invazivnih) vrst (pelionolistne ambrozije, robinje, rudbekije, japonskega dresnika, žlezave nedotike, topinambura, velikega pajesna, kanadske zlate rozge, ameriškega javorja, navadne amorfe, thunbergovega češmina, enoletne suholetnice, astre/nebine, orjaške zlate rozge, orjaškega dežena, vodne kuge/račje zeli, elode nuttallii, vodne solate), zagotavlja izvajanje ukrepov za njihovo odstranitev in nato vzdržuje pestra strukturiranost rastišču primerne avtohtone vegetacije.

(4) Za proizvodne in ostale objekte, ki so vir prekomernih emisij v vode, se morajo izvesti programi zaščite in sanacije.

(5) Na vodnem in priobalnem zemljišču so prepovedane dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki bi lahko imeli škodljiv vpliv na vode, vodna in priobalna zemljišča, ogrožali stabilnost vodnih in priobalnih zemljišč, zmanjševali varnost pred škodljivim delovanjem voda, ovirali normalen pretok vode, plavin in plavja, onemogočili obstoj in razmnoževanje vodnih in obvodnih organizmov ter preprečevale prost prehod ob vodnem dobru.

(6) Zacevljanje, prekrivanje ali kanaliziranje vodotokov ni dopustno, razen na krajših razdaljah, ki omogočajo dostop oziroma prehod preko vodotoka v primeru, da gre za objekt javne prometne infrastrukture (most, propust na javnih cestah in poteh).

(7) Dimenzioniranje pretočnih profilov, ukrepi stabilizacije in zavarovanja strug vodotokov morajo biti predvideni gradbeno tehnično, hidravlično in ekološko ustrezno ter skladno s predpisi. Zavarovanja in stabilizacije brežin in dna vodotokov je potrebno predvideti z biotehničnimi sonaravnimi ukrepi, ozelenjeno z avtohtono vegetacijo.

(8) Morebitne premostitve morajo biti hidrotehnično preverjene in grajene tako, da ne posegajo v pretočni profil. Svetla pretočna odprtina ne sme ovirati pretoka visokih voda (Q100) z minimalno varnostno višino 0,5 m.

(9) Predvidene ureditve ne smejo poslabšati stabilnosti vodotokov tako v fazi gradnje, kot v fazi uporabe. Predvidi se rešitve za zavarovanje in stabilizacijo nestabilnih in pogojno stabilnih površin, ki bodo na stabilnostno problematičnih odsekih zagotavljale ustrezno stopnjo stabilnosti terena. V primeru nestabilnih, pogojno stabilnih in erozijsko ogroženih pobočjih je potrebo pridobiti geološko geomehansko poročilo in podati rešitve, ki bodo zagotavljale ustrezno stopnjo stabilnosti terena.

96. člen

(pogoji za varovanje tal in plodne zemlje)

(1) Ohranja se naravne prvine v prostoru in se s posegi prilagaja reliefnim značilnostim prostora.

(2) Ob gradnji objektov so investitorji dolžni upoštevati vse predpisane ukrepe v zvezi s sanacijo terena, ki jih predpiše geološka služba.

(3) Investitor je v času gradnje dolžan poskrbeti za zavarovanje plodne zemlje pred uničenjem, deponirati jo mora na določeno lokacijo za njeno začasno shranjevanje in nadaljnjo uporabo.

(4) Predvideni posegi morajo biti projektirani in izvedeni tako, da ne povzročajo erozijskih procesov. Potrebnost pridobivanja predhodnega geotehničnega mnenja h posegu se določi skladno z zahtevami, ki izhajajo iz varovanj (erozijska in plazljiva območja).

(5) Pri gradnji ali spremembi namembnosti objektov je potrebno preprečiti odtekanje nevarnih snovi v tla, sisteme pa organizirati tako, da direkten iztok škodljivih snovi neposredno v ponikanje, vodotoke ali kanalizacijo ni mogoč.

(6) Na kmetijskih površinah (K1, K2) je potrebno ohranjati značilnosti kulturno krajinskega vzorca z upoštevanjem parcelacije, reliefa, strukture vegetacij, vodotokov, ekološke pestrosti travnatih in grmovnih živic ter drugih značilnih oblik v prostoru.

(7) Na območju občine se v čim večji meri zagotovi ohranjanje kmetijskih zemljišč za oskrbo prebivalstva z zdravo, kakovostno, lokalno pridelano hrano.

97. člen

(varstvo gozdov)

(1) V območjih gozdov so dovoljeni posegi, ki ne ogrožajo funkcij, obstoja ali namena gozda oziroma ne razvrednotijo ali poškodujejo gozda oziroma ne poslabšujejo možnosti uresničevanja funkcij gozda. Strokovno presojo oziroma mnenje o tem izdela Zavod za gozdove Slovenije.

(2) Za posege v prostor, ki lahko bistveno spremenijo življenjske razmere divjadi, se izdela presoja življenjskih možnosti divjadi skladno z Zakonom o divjadi in lovstvu.

(3) Umeščanje objektov in izvajanje del na zemljiščih v gozdnem prostoru se načrtuje tako, da se, kolikor je le mogoče, upošteva značilne naravne prvine kot so gozdni rob, podnožje pobočij, reliefne značilnosti ter vidnost naselij in značilne vedute.

(4) V varovalnih gozdovih, v gozdovih s posebnim namenom in v gozdovih z ekološkimi in socialnimi funkcijami s prvo stopnjo poudarjenosti so dopustni le posegi in dejavnosti za namensko gospodarjenje s temi območji. Izjemoma so dopustni posegi za gospodarsko infrastrukturo, če ne ogrožajo ali onemogočajo ekoloških in socialnih funkcij gozdov.

(5) Posegi v varovalnih gozdovih, ki niso povezani z gospodarjenjem z varovanimi gozdovi in ne bodo bistveno negativno vplivali na funkcije gozdov, zaradi katerih je bil gozd razglašen za varovalni gozd, se lahko izvajajo na podlagi predhodno pridobljenega dovoljenja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. V območju varovalnih gozdov se ne dopušča posegov v podtalje ali vegetacijo, kadar bi to zavrlo ali občutno zmanjšalo sposobnosti obnavljanja naravne zarasti, še posebno pa, kadar bi to predstavljalo nevarnost za začetek erozijskih procesov.

(6) Večnamenski gozdovi so namenjeni predvsem gospodarskemu izkoriščanju gozdov, v njih je dovoljeno izvajati dejavnosti s področja gozdarstva in posegati v prostor v skladu s predpisi.

(7) Celoviti ali posamični prostorski izvedbeni akti morajo vsebovati tudi rešitve za obstoječi javni dostop do sosednjih območij gozdov z javne prometnice, in sicer tako, da je prostor za dostop načrtovan v območju stavbnih zemljišč, da omogoča ureditev prometnice za odvoz gozdnih lesnih proizvodov in da je ta prostor določen tudi s parcelacijo. Pas za ta namen na robu območja stavbnih zemljišč ob območjih gozdov mora biti širok najmanj 5.00 m.

(8) Pri načrtovanju površin osnovnih namenskih rab stanovanj, gospodarskih dejavnosti in ostalih vrst rab, v katerih so prisotni bivalni, gospodarski, infrastrukturni ali športni objekti, je potrebno vzdolž meje s površinami osnovne namenske rabe gozdna zemljišča načrtno predvideti tudi varnostno oskrbni pas, ki zagotavlja predvsem varnost ljudi in objektov pred negativnimi vplivi gozda, hkrati pa omogoča dostop do gozda.

(9) Negozdna zemljišča v gozdu je prepovedano pogozdovati, razen, če je to predvideno v gozdnogospodarskem načrtu.

(10) Da se zagotavlja ohranjanje funkcij gozdov:

– morajo biti posegi izvedeni tako, da ne bo povzročena škoda na sosednjem gozdnem robu in na gozdnih tleh,

– morajo izvajalci gradbenih del med gradnjo objektov zavarovati vegetacijo sosednjega gozda pred poškodbami,

– se morebitni odvečni odkopni ter gradbeni material, ki bi nastal pri gradnji, ne sme odlagati v gozd.

(11) Opuščeni peskokopi v gozdnem prostoru se prepustijo nadaljnji samosanaciji in rekultivaciji. Območje se sanira, humusira, ob poteh zasadi avtohtone grmovnice, da se ustvari gozdni rob, ostali del pa zasadi s pionirsko vegetacijo in kasneje avtohtonimi drevesi.

100. člen

(Pogoji za zaščito pred poplavami)

(1) Poplavna območja so prikazana v Stanju prostora, po elaboratu Hidravlična študija visokih vod na porečju Tržiške Bistrice za OPVP 10 – Tržič (Izdelovalec: Institut za vode, 2014).

(2) Poplavna območja in razredi poplavne nevarnosti so določeni v skladu s predpisi o vodah, na osnovi izdelanih in potrjenih strokovnih podlag. Poplavna območja, karte poplavne nevarnosti ter karte razredov poplavne nevarnosti za obstoječe stanje so sestavni del prikaza stanja prostora. Na območjih, kjer razredi poplavne nevarnosti še niso določeni, je sestavni del prikaza stanja prostora opozorilna karta poplav.

(3) Na poplavnih območjih, za katera so izdelane karte poplavne nevarnosti in določeni razredi poplavne nevarnosti, je pri načrtovanju prostorskih ureditev oziroma izvajanju posegov v prostor treba upoštevati predpis, ki določa pogoje in omejitve za posege v prostor in izvajanje dejavnosti na območjih, ogroženih zaradi poplav. Pri tem je treba zagotoviti, da se ne povečajo obstoječe stopnje ogroženosti na poplavnem območju in izven njega. Če načrtovanje novih prostorskih ureditev oziroma izvedba posegov v prostor povečuje obstoječo stopnjo ogroženosti, je treba skupaj z načrtovanjem novih prostorskih ureditev načrtovati celovite omilitvene ukrepe za zmanjšanje poplavne ogroženosti, njihovo izvedbo pa končati pred začetkom izvedbe posega v prostor oziroma sočasno z njo.

(4) Na poplavnem območju, za katero razredi poplavne nevarnosti še niso bili določeni, so dopustne samo rekonstrukcije in vzdrževalna dela na obstoječih objektih v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, če ne povečujejo poplavne ogroženosti in ne vplivajo na vodni režim in stanje voda.

(5) Ne glede na določbe drugega in tretjega odstavka tega člena so na poplavnem območju dopustni posegi v prostor in dejavnosti, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda, ter posegi in dejavnosti, ki jih dopuščajo predpisi o vodah, pod pogoji, ki jih določajo ti predpisi.

(6) Omilitveni ukrepi se lahko izvajajo fazno v skladu s potrjeno strokovno podlago, pri čemer mora biti ves čas izvajanja zagotovljena njihova celovitost. Po izvedbi omilitvenih ukrepov se v prikazu stanja prostora prikaže nova poplavna območja, karte poplavne nevarnosti ter karte razredov poplavne nevarnosti za obstoječe/novo stanje.

101. člen

(pogoji za zaščito pred erozijami in plazovi)

(1) Erozijska, plazovita in plazljiva območja so razvidna iz študije Karte erozijske in poplavne nevarnosti, plazljivosti in nevarnosti snežnih plazov za območje Občine Tržič, ki jo je izdelala Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana in je prikazana v stanju prostora.

(2) Vsi posegi na območju OPN se izvajajo na podlagi geomehanskih raziskav in mnenja geologa o sestavi in nosilnosti temeljnih tal ter o pogojih temeljenja za objekte. Za vsako gradnjo, oziroma poseg, ki ima značaj graditve ali rekonstrukcije objektov in naprav, na območjih površinske, globinske in bočne erozije ter pogojno stabilnih zemljiščih, je potrebno pridobiti mnenje geotehnične službe in podati rešitve, ki bodo na stabilnostno problematičnih odsekih zagotavljale ustrezno stopnjo stabilnosti terena.

(3) Na erozijskih območjih je na zemljiščih, ki so stalno ali občasno pod vplivom površinske, globinske in bočne erozije vode (območja strogih protierozijskih varovanj, erozijska žarišča, območja zahtevnejših protierozijskih ukrepov, območja običajnih protierozijskih ukrepov), prepovedano:

– poseganje v prostor na način, ki pospešuje erozijo in oblikovanje hudournikov,

– ogoljevanje površin,

– krčenje tistih gozdnih sestojev ter grmovne vegetacije, ki preprečujejo plazenje zemljišč in snežne odeje, uravnava odtočne razmere ali kako drugače varujejo nižje ležeča območja pred škodljivimi vplivi erozije,

– zasipavanje izvirov,

– nenadzorovano zbiranje ali odvajanje zbranih voda po erozivnih ali plazljivih zemljiščih,

– omejevanje pretoka hudourniških voda,

– pospeševanje erozijske moči voda in slabšanje ravnovesnih razmer,

– odlaganje ali skladiščenje lesa in drugih materialov,

– zasipavanje z odkopnim ali odpadnim materialom,

– odvzemanje naplavin z dna in brežin, razen zagotavljanja pretočne sposobnosti hudourniške struge in

– vlačenje lesa.

(4) Na plazljivih območjih je na zemljiščih, kjer je zaradi pojava vode in geološke sestave tal ogrožena stabilnost zemeljskih ali hribinskih sestojev, prepovedano:

– zadrževanje voda, predvsem z gradnjo teras, in drugi posegi, ki bi lahko pospešili zamakanje zemljišč,

– poseganje, ki bi lahko povzročilo dodatno zamakanje zemljišča in dvig podzemne vode,

– izvajanje zemeljskih del, ki dodatno obremenjujejo zemljišče ali razbremenjujejo podnožje zemljišča,

– krčenje in večja obnova gozdnih sestojev ter grmovne vegetacije, ki pospešuje plazenje zemljišč.

(5) Na plazljivem območju lastnik zemljišča ali drug posestnik ne sme posegati v zemljišče tako, da bi se zaradi tega sproščalo gibanje hribin ali bi se drugače ogrozila stabilnost zemljišča.

(6) Na območjih evidentiranih snežnih plazov novi posegi niso dovoljeni.

3.4.7. Pogoji glede varovanja zdravja

104. člen

(varstvo pred svetlobnim onesnaženjem)

(1) Pri osvetljevanju objektov in odprtih površin je treba upoštevati ukrepe za zmanjševanje emisije svetlobe v okolje, ki jih določa Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja.

(2) Za osvetljevanje vseh zunanjih površin naj se uporabijo le popolnoma zasenčena svetila, ki ne oddajajo svetlobe nad vodoravnico ali proti oknom na fasadah objektov z varovanimi prostori. Po možnosti naj se namestijo svetila z vgrajenim sistemom za samodejni vklop / izklop.

(3) Prepovedana je trajna uporaba svetlobnih snopov kakršnekoli vrste in oblike, mirujočih ali vrtečih, usmerjenih proti nebu ali proti površinam, ki bi jih lahko odbijale proti nebu. Delež svetlobnega toka, ki seva navzgor, ne sme presegati 5 % na območju kulturnega spomenika.

(4) Za osvetlitev se uporabijo svetila v skladu s predpisi s področja svetlobnega onesnaževanja, namestitve novih obcestnih svetilk zunaj strnjenih naselij naj se omeji na minimum.

(5) Vsa obstoječa svetila, ki se uporabljajo na prostem je potrebno uskladiti s predpisi, ki urejajo svetlobno onesnaženje.

3.4.8. Posebni prostorski izvedbeni pogoji za posamezno EUP

110. člen

(Čadovlje)

| EUP | PODROBNEJŠA NAMENSKA RABA | PODROBNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI |
| --- | --- | --- |
| ČAD 01/1 Čadovlje – Jamen vrh | A | Območje se ureja skladno s kulturno varstvenimi pogoji in kulturno varstvenim soglasjem. |
| ČAD 02 Čadovlje | A, VC, K1, K2, G, PC | Območje se ureja skladno s kulturno varstvenimi pogoji in kulturno varstvenim soglasjem. |

111. člen

(Dolina)

| EUP | PODROBNEJŠA NAMENSKA RABA | PODROBNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI |
| --- | --- | --- |
| DOL 03 Dolina – domačija Pr Ukc | A | Območje se ureja skladno s kulturno varstvenimi pogoji in kulturno varstvenim soglasjem. |
| DOL 04 Dolina – domačija Pr Urh | A | Območje se ureja skladno s kulturno varstvenimi pogoji in kulturno varstvenim soglasjem. |
| DOL 07 Jelendol – planina Ilovica | A, G, K1 | Območje se ureja skladno s kulturno varstvenimi pogoji in kulturno varstvenim soglasjem. |
| DOL 08 Dolina | K1, O, PC, G, VC, A, K2, OO | 1) Na poplavnem območju so dopustne samo rekonstrukcije in vzdrževalna dela na obstoječih objektih in posegi v skladu s 100. členom tega odloka. 2) Območje se ureja skladno s kulturno varstvenimi pogoji in kulturno varstvenim soglasjem. 3) Območje EUP se nahaja v poplavnem območju, zato je pri posegih potrebno upoštevati 100. člen tega odloka. |
| DOL 09 Dolina – Košuta | K1, G, OO, K2 |  |

145.člen

(pogoji za urejanje območij za katere veljajo OPPN)

(1) Na območjih, za katera veljajo občinski podrobni prostorski načrti veljajo vsi pogoji, ki jih ti načrti določajo.

(2) Usmeritve za veljavne OPPN:

| DOL 01 Dolina – Dovžanova soteska | PC, VC, A, PO, G, K2 | 1) Na območju razpršene poselitve (A) v Dovžanovi soteski novogradnje objektov niso dovoljene. Obstoječi objekti se prenavljajo in ohranjajo v avtentični obliki. 2) Na parc. št. 846/9 in 846/6 obe k.o. Lom pod Storžičem pozidava in krčenje obvodne vegetacije ni dopustna. 3) Namensko rabo stavbnih zemljišč namenjenih poselitvi je potrebno uskladiti z občinskim prostorskim načrtom. |
| --- | --- | --- |

Št. 350-0003/2009

Tržič, dne 22. aprila 2016

Župan

Občine Tržič

mag. Borut Sajovic l.r.

DOLOČILA AKTA O ZAVAROVANJU

Z ustanovitvijo naravnega spomenika se nadaljuje varovanje območja Naravnega spomenika Dovžanova soteska. Le ta se ustanovi z Odlokom o razglasitvi Dolžanove soteske za naravni spomenik (Uradni vestnik Gorenjske, št. 12/88).

Tekom postopka priprave Sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje naravnega spomenika z oznako 6 T1 Dolina – Dovžanova soteska se spreminja tudi z Odlok o razglasitvi Dolžanove soteske za naravni spomenik (Uradni vestnik Gorenjske, št. 12/88).

V nadaljevanju je predstavljen izvleček Osnutka Odloka o naravnem spomeniku Dovžanova soteska.

ODLOK O NARAVNEM SPOMENIKU DOVŽANOVA SOTESKA

SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(cilji in namen)

(1) Območje Dovžanove soteske se zavaruje kot Naravni spomenik Dovžanova soteska (v nadaljnjem besedilu: naravni spomenik).

(2) Prednostni varstveni cilji naravnega spomenika so varovanje in ohranitev geoloških, geomorfoloških in botaničnih naravnih vrednot ter kulturne dediščine. Cilji naravnega spomenika so  tudi znanstveno raziskovalno delo, izobraževanje, spoznavanje in doživljanje narave.

(3) Namen naravnega spomenika je s pravili ravnanj ter z izvajanjem varstvenih in upravljavskih nalog dosegati varstvene cilje iz prejšnjega odstavka. Namen naravnega spomenika je tudi omogočati obiskovanje območja ter urejanje in vzdrževanje infrastrukture za obiskovanje.

2. člen

(vsebina)

Ta odlok določa območje naravnega spomenika, varstvene režime in pravila ravnanj v naravnem spomeniku, razvojne usmeritve, način upravljanja, nadzor, način financiranja in druga ravnanja povezana z doseganjem ciljev naravnega spomenika.

3. člen

(ustanovitev)

(1) Z ustanovitvijo naravnega spomenika se nadaljuje varovanje območja Naravnega spomenika Dovžanova soteska, ustanovljenega z Odlokom o razglasitvi Dolžanove soteske za naravni spomenik (Uradni vestnik Gorenjske, št. 12/88).

(2) Ustanovitelj naravnega spomenika je Občina Tržič, ki izvaja ustanoviteljske pravice in obveznosti tako, da:

financira upravljanje naravnega spomenika,

sodeluje pri izvajanju nadzora s pristojnimi inšpektorati,

potrjuje načrt delovanja in urejanja naravnega spomenika  iz 15. člena tega odloka.

(3) Skladno s 46. a členom ZON Občina Tržič z Republiko Slovenijo sklene poseben dogovor za izvedbo ukrepa varstva za naravne vrednote državnega pomena, ki se nahajajo na območju naravnega spomenika.

4. člen

(ime in znak naravnega spomenika)

(1) Ime naravnega spomenika je »Naravni spomenik Dovžanova soteska«.

(2) Naravni spomenik ima svoj znak, ki je določen v prilogi št. 1, ki je sestavni del tega odloka.

(3) Znak in ime naravnega spomenika ter njune prevode in izpeljanke lahko uporablja upravljavec naravnega spomenika ter druge pravne in fizične osebe v skladu s cilji naravnega spomenika.

OBMOČJE NARAVNEGA SPOMENIKA

5. člen

(opis naravnega spomenika)

(1) Dovžanova soteska se nahaja v dolini Tržiške Bistrice, približno 3 km severovzhodno od Tržiča med naseljema Čadovlje in Dolina. Območje naravnega spomenika obsega 148,58 ha površin in je razdeljeno na ožje in širše območje. Območje naravnega spomenika je prikazano v grafični prilogi.

(2) Dovžanova soteska je naravni spomenik lokalnega pomena. Na območju naravnega spomenika se nahajajo naravne vrednote državnega in lokalnega pomena:

| evid. štev. | ime | kratka oznaka | zvrst | status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 | Dovžanova soteska | Soteska Tržiške Bistrice z nahajališčem paleozoiskih kamnin in fosilov, ter skalnimi turni | geol., geomorf., hidr., bot. | NVDP |
| 326 | Tržiška Bistrica s pritoki do Tržiča | Levi pritok Save pod Karavankami do Tržiča | geomorf., hidr., geol. | NVDP |
| 1595 | Borova peč nad Dovžanovo sotesko | Skalni turn nad Dovžanovo sotesko | geomorf., geol. | NVDP |
| 1596 | Rjava peč na Dovžanovo sotesko | Skalni nos nad Dovžanovo sotesko | geomorf., geol. | NVDP |
| 5034 | Dovžanova soteska- Tržiško Bistriško slapišče | Slapišče Tržiške Bistrice- preko kremenovo – konglomeratnih blokov | hidr.. geomorf., geol. | NVLP |
| 44649 | Jama v piramidi | Jama z breznom in etažami, poševna jama | geomorf. | NVDP |
| 44647 | Partizanska tehnika | Jama z breznom in etažami, poševna jama | geomorf. | NVDP |

(3) Območje je del posebnega varstvenega območja Karavanke (SI 3000285) Natura 2000 in Ekološko pomembnega območja Karavanke (SI 21300).

(4) Na območju je več enot nepremične kulturne dediščine:

| ešd | Ime enote |
| --- | --- |
| 11200 | Čadovlje pri Tržiču- Jamenšnikova sušilnica za sadje in lan |
| 470719 | Čadovlje pri Tržiču- Partizanska podzemna jama pod piramidami |
| 5529 | Čadovlje pri Tržiču- Partizanska tehnika |
| 25992 | Čadovlje pri Tržiču- kapelica na Konfinu |
| 470720 | Dolina- Znamenje ob hiši Dolina 1 |

6. člen

(meja naravnega spomenika)

(1) Meja naravnega spomenika je določena na državni topografski karti v merilu 1: 5000.

(2) Meja iz prejšnjega odstavka se prikaže na digitalnem  zemljiško-katastrskem prikazu na parcelo natančno.

(3) Državna topografska karta iz prvega odstavka tega člena in izpis zemljiško-katastrskega  prikaza iz prejšnjega odstavka se v izvirniku hranita pri organu Občine Tržič. Dvojnika se hranita na Upravni enoti Tržič in pri upravljavcu naravnega spomenika.

(4) Meja naravnega spomenika iz prvega odstavka tega člena je informativno prikazana na karti v merilu 1:5000, ki je kot priloga št. 2 sestavni del tega odloka.

VARSTVENI REŽIMI IN RAZVOJNE USMERITVE

7. člen

(varstveni režimi)

(1) Na celotnem območju naravnega spomenika so prepovedani vsi posegi, dejavnosti in ravnanja, ki bi lahko spremenili hidrološke, geološke, geomorfološke in krajinske lastnosti naravne vrednote,  življenjske razmere rastlinskih in živalskih vrst, značilnosti habitatnih tipov, poslabšali kakovost habitatov ali kako drugače spremenili značilnosti naravnega spomenika. Predvsem je prepovedano:

- poškodovati kamnine in okamnine,

- odvzemati kamnine, okamnine in minerale,

- zasipavati, kopati, ali drugače spreminjati oblikovanost površja,

- odvzemati prod, pesek in mivko z obrežja, prodišča in dna struge,

- izvajati regulacije, akumulacije in druge posege v strugo in obrežje Tržiške Bistrice in njenih pritokov,

- izvajati regulacije, melioracije, utrjevati ali uravnavati brežine Tržiške Bistrice in njenih pritokov,

- spreminjati vodni režim in hidroenergetsko izkoriščati Tržiške Bistrice in njene pritoke,

- odlagati, metati, nameščati v vodo ali spuščati po vodi  predmete ali snovi,

- uporabljati vodna plovila,

- graditi objekte namenjene bivanju, lovu, ribolovu, športu in rekreaciji,

- graditi nove infrastrukturne objekte in naprave,

- graditi nove gozdne prometnice in rekonstruirati obstoječe gozdne prometnice s povečanjem  njihove širine,

- krčiti gozd,

- uporabljati biološko nerazgradljiva olja, maziva in drugih, škodljivih snovi pri gospodarjenju z gozdom in urejanju vodotoka,

- izpirati cisterne od gnojevke in škropiv,

- odstranjevati obvodno drevesno in grmovno vegetacijo, razen v okviru redne sanitarne sečnje, urejanja geoloških točk, razgledov na sotesko in zagotavljanja varnosti na cestni infrastrukturi,

- odlagati odpadke in zemljine,

- parkirati izven določenih parkirnih površin,

- umetno osvetljevati ali zatemnjevati objekte ali druge naravne pojave in dele naravnega spomenika,

- izkopavati, lomiti, nabirati ali drugače poškodovati rastline, odvzemati rastline in živali iz narave ter se približevati gnezdiščem ali kotiščem živali ali izvajati druga ravnanja, s katerimi se  živali namerno vznemirjajo, poškodujejo ali uničujejo,

- vnašati invazivne tujerodne rastlinske in živalske vrste,

- postavljanje ograj, varovalnih ograj pred plazovi in padajočim kamenjem, ki ne omogočajo migracij živali ali bistveno spreminjajo vidno podobo soteske,

- urejati nova plezališča

- obešati ali postavljati oglaševalske objekte in okrasne osvetlitve.

- voziti se s kolesi in vozili na motorni pogon izven cestne infrastrukture,

- metati  ali drugače sprožati eksplozivna telesa, izvajati glasno glasbo ali drugače povzročati hrup, ki je večji od  predpisanih vrednosti s področja varstva pred hrupom,

- snemati filme, videospote in druge video produkte za javno predvajanje, katerih vsebina je v  nasprotju z varstvenimi cilji tega odloka,

- izvajati predstave, nastope, shode in druge množične prireditve in tekmovanja, katerih vsebina je v  nasprotju z varstvenimi cilji tega odloka.

(2) Ravnanja iz 27. in 28. točke prvega odstavka tega člena je treba prijaviti upravljavcu naravnega spomenika in ZRSVN zaradi preveritve njihove skladnosti z varstvenimi cilji tega odloka najmanj 15 dni pred nameravanim ravnanjem.  Če upravljavec naravnega spomenika oziroma ZRSVN ugotovi, da ravnanja iz prejšnjega odstavka niso v skladu z varstvenimi cilji tega odloka, mora o tem obvestiti prijavitelja pred rokom, navedenim v prijavi za izvedbo ravnanja.

8. člen

(izjeme od varstvenih režimov)

(1) Ne glede na prepovedi iz prvega odstavka prejšnjega člena je v skladu z varstvenimi cilji tega odloka v ožjem območju naravnega spomenika dovoljeno:

- odvzemati kamninske vzorce za izobraževalne in znanstveno raziskovalne namene,

- urejanje območja spomenika za obisk javnosti: ureditve poti in lokacij z interpretacijsko in didaktično opremo,

- vzdrževati, rekonstruirati, zamenjati obstoječo javno infrastrukturo (ceste, poti, parkirišča, izogibališča, mostovi, brvi),

- vzdrževati, rekonstruirati, zamenjati elektroenergetske vode in komunalne vode s pripadajočo opremo, obnoviti obstoječi daljnovod z enako napetostjo ali ga rekonstruirati v kablovod,

- loviti lovno divjad v skladu z določili lovskogojitvenega načrta,

- izvajati športni ribolov,

- gospodariti z gozdovi  skladno  z veljavnim gozdnogospodarskim načrtom,

- ekološko gospodariti s kmetijskimi zemljišči,

- postavljati spominska obeležja,

- na cesti skozi tunel vzpostaviti prometno ureditev za varen prehod pešcev,

- organizirati  športne prireditve, in sicer kolesarjenje in tek po cestni infrastrukturi ter plezanje v plezališču,

- vzdrževati  in obnavljati obstoječe plezališče v sedanjem obsegu,

- izvajati ukrepe, s katerimi se preprečujejo ali zmanjšujejo negativni vplivi na naravni spomenik iz okolice in se kot naravovarstveni pogoji ali usmeritve opredelijo v dovoljenjih, soglasjih, mnenjih  ali naravovarstvenih smernicah,

- izvajati vaje helikopterskega reševanja in helikoptersko reševanje v primeru nesreč,

- izvajati letenje z motornimi zrakoplovi za potrebe geodetskega, filmskega in dokumentarnega snemanja in znanstvene raziskave.

(2) Ne glede na prepovedi iz prvega odstavka prejšnjega člena je v skladu z varstvenimi cilji tega odloka v širšem območju naravnega spomenika dovoljeno:

- vsi posegi, ki so dovoljeni v ožjem območju naravnega spomenika,

- postaviti premični čebelnjak, krmišče, oboro za rejo divjadi, ograja za pašo živine in drobnice,

- graditi male čistilne naprave,

- obnavljati, rekonstruirati ali nadomeščati obstoječe objekte za izboljšanje standarda v  zaselku na Jamah ter spremeniti namembnost obstoječih objektov ali delov objektov v gostinske objekte z namestitvenimi kapacitetami,

- dozidave objektov iz 4. točke tega člena so dopustne v primeru izboljšave funkcionalne zasnove (dopustno enkratno povečanje zazidane površine objekta do 20 %).

(3) Ukrepi in ravnanja iz tega člena se lahko izvajajo le s predhodnim soglasjem ZRSVN.

9. člen

(razvojne usmeritve)

(1) Območje naravnega spomenika je namenjeno varovanju izjemnih nahajališč kamnin in okamnin, geomorfoloških vrednot in vegetacijskih združb na kremenovem konglomeratu. Na območju se spodbuja znanstveno-raziskovalno delo, izobraževanje, naravoslovni turizem in določene oblike rekreacije na prostem, kot je hoja po označenih poteh, kolesarjenje po cesti, plezanje v obstoječem plezališču in športni ribolov.

(2) V naravnem spomeniku se ravnanja, posegi in dejavnosti na območju poselitve izvaja tako, da se:

- območje poselitve komunalno uredi,

- obstoječe objekte vzdržuje in obnavlja,

- vzdržuje prometno infrastrukturo.

(3) V naravnem spomeniku se ravnanja, posege in dejavnosti na območju kmetijskih površin  izvajajo tako, da se kmetuje trajnostno in ekstenzivno, ter tako ohranja vrstno pestre travnike.

(4) V naravnem spomeniku se ravnanja, posege in dejavnosti na območju gozda izvajajo tako, da se:

- obstoječe gozdne prometnice redno vzdržujejo,

- v gospodarskih gozdovih razvija žičnično spravilo lesa,

- razvija in ureja gozdne učne poti.

(5) V naravnem spomeniku se razvija naravoslovni turizem, tako da se:

- pri predstavitvi uporabljajo sodobni didaktični pristopi s poudarkom  na predstavitvi geoloških in geomorfoloških pojavov

- razvija in zagotavlja ustrezno opremo za interpretacijo območja na zato predvidenih lokacijah v prostorskem aktu,

- za izdelavo interpretacijske opreme in infrastrukture se uporabljajo naravni materiali iz lokalnega okolja.

(6) V naravnem spomeniku se izvaja rekreativne dejavnosti (navedene v 9. členu tega odloka) in prireditve, tako da se:

- uporablja obstoječa infrastruktura (označene poti, cesta, plezališče, parkirišča),

- ne spodbuja množičnosti, ampak temelji na majhnih skupinah in manjših prireditvah, primernih za naravni spomenik.

PRIKAZ STANJA PROSTORA

KAZALO VSEBINE

|  | TEKSTUALNI DEL |
| --- | --- |
| 1 | UVOD |
| 2 | BILANCA POVRŠIN ZEMLJIŠČ NAMENSKE/DEJANSKE OSNOVNE RABE IN GOSPODARSKA JAVNA INFRASTRUKTURA |
| 3 | VARSTVENI REŽIMI |
| 4 | STANE PODATKOV |
|  | GRAFIČNI DEL |

KAZALO SLIK

Slika 1: Pogledi v Dovžanovi soteski								72

Slika 2: DMR (Vir: PISO, januar 2017)								73

Slika 3: Lega območja varovanja (ožje in širše zavarovano območje)				75

Slika 4: Lega območja OPPN									75

Slika 5: Administrativne enote									76

Slika 6: Splošna razdelitev slovenskih krajin (SPRS,...2004)					76

Slika 7: Krajinska enota Karavanke (Vir.: MOP-UPP: Regionalna razdelitev krajinskih tipov v Sloveniji. 1998)											77

Slika 8: Višinski pasovi občine Tržič (Vir.: strokovne podlage za poselitev  za potrebe priprave občinskega prostorskega načrta  za območje občine Tržič, avgust 2010)				79

Slika 9: Geološka podlaga (Vir.: http://kalcedon.geo-zs.si/website/OGK100/viewer.htm )		80

Slika 10: Izsek iz OPN (Vir: PISO, januar 2017 )							83

Slika 11: Dejanska raba (Vir podatkov: Dejanska raba, Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano, stanje januar 2017 (URL:http://rkg.gov.si/GERK/ )					84

Slika 12: Prikaz  območja OPPN in prometnih povezav (Vir: PISO, januar 2017)			85

Slika 13: Prikaz  območja OPPN in elektroenergetskih vodov (Vir: PISO, januar 2017)		86

Slika 14: Prikaz  območja OPPN in vodov elektronskih komunikacij  (Vir: PISO januar 2017)	86

Slika 15: Prikaz območja OPPN in vodovodnega omrežja (Vir: PISO, januar 2017)		87

Slika 16: Prikaz območij in enot kulturne dediščine v območju OPPN (Vir: PISO, januar 2017)	88

Slika 17: Prikaz območij varstva narave (Vir: PISO, januar 2017)					89

Slika 18: Prikaz Naravnih vrednot (Vir podatkov: naravovarstveni atlas (URL: http://www.naravovarstveni-atlas.si)  in spletna objektna storitev WFS za prenos vektorskih podatkov (http://gis.arso.gov.si/wfs?STORE=ARSOGIS), stanje december 2011.)			90

Slika 19: Prikaz Zavarovanih območji (Vir podatkov: naravovarstveni atlas (URL: http://www.naravovarstveni-atlas.si) in spletna objektna storitev WFS za prenos vektorskih podatkov (http://gis.arso.gov.si/wfs?STORE=ARSOGIS), stanje december 2011.)	91

Slika 20: Prikaz Ekološko pomembnih območji v OPPN (Vir podatkov: naravovarstveni atlas (URL:													92

Slika 21: Prikaz varovanih gozdov v območju OPPN (Vir podatkov: Zavod za gozdove Slovenije, (URL: http://www.zgs.gov.si/slo/gozdovi-slovenije/o-gozdovih-slovenije/), stanje december 2011.)													93

Slika 22: Območja gozdov s posebnim režimom. (Vir: PISO, januar 2017)				94

Slika 23: Prikaz območjih srednje poplavne nevarnosti v OPPN (Vir podatkov: naravovarstveni atlas (URL: http://www.naravovarstveni-atlas.si), spletna objektna storitev WFS za prenos vektorskih podatkov (http://gis.arso.gov.si/wfs?STORE=ARSOGIS), stanje december 2011 in strokovna podlaga: Karte poplavne nevarnosti, plazovitosti in nevarnosti snežnih plazov za območje občine Tržič (Univerza v Ljubljani, Odd. za geografijo Filozofske fakultete, Maj 2010).		95

Slika 24: Prikaz območja OPPN z vodotoki. (Vir: PISO, januar 2017)				96

Slika 25: hidrološka karta. (Vir: PISO, januar 2017)						96

Slika 26: Prikaz območij naravne ogroženosti. (Vir: PISO, januar 2017)				97

Slika 27: Prikaz območij erozijske nevarnosti v OPPN (Vir podatkov: naravovarstveni atlas (URL: http://www.naravovarstveni-atlas.si), spletna objektna storitev WFS za prenos vektorskih podatkov (http://gis.arso.gov.si/wfs?STORE=ARSOGIS), stanje december 2011 in strokovna podlaga: Karte poplavne nevarnosti, plazovitosti in nevarnosti snežnih plazov za območje občine Tržič (Univerza v Ljubljani, Odd. za geografijo Filozofske fakultete, Maj 2010).		98

Slika 28: Prikaz območij podvrženih snežnim plazovom v OPPN (Vir podatkov: naravovarstveni atlas (URL: http://www.naravovarstveni-atlas.si), spletna objektna storitev WFS za prenos vektorskih podatkov (http://gis.arso.gov.si/wfs?STORE=ARSOGIS), stanje december 2011 in strokovna podlaga: Karte poplavne nevarnosti, plazovitosti in nevarnosti snežnih plazov za območje občine Tržič (Univerza v Ljubljani, Odd. za geografijo Filozofske fakultete, Maj 2010).		100

Slika 29: Prikaz območij podvrženih plazovom v OPPN (Vir podatkov: naravovarstveni atlas (URL: http://www.naravovarstveni-atlas.si), spletna objektna storitev WFS za prenos vektorskih podatkov (http://gis.arso.gov.si/wfs?STORE=ARSOGIS), stanje december 2011 in strokovna podlaga: Karte poplavne nevarnosti, plazovitosti in nevarnosti snežnih plazov za območje občine Tržič (Univerza v Ljubljani, Odd. za geografijo Filozofske fakultete, Maj 2010).		101

Slika 30: Prikaz cone potresne ogroženosti (Vir: Atlas okolja, januar 2017)			102

Slika 31: Poslovni subjekti (Vir: PISO, januar 2017)						102

KAZALO PREGLEDNIC

Preglednica 1: Parcele v OPPN									82

Preglednica 2: Zastopanost posameznih namenskih rab na območju:				83

Preglednica 3: Dejanska raba v območju OPPN:							84

1. UVOD

Prikaz stanja prostora (v nadaljevanju PSP) je izdelan za širše območje urejanja. Izdelan je skladno s Pravilnikom o prikazu stanja prostora  (Ur.l. RS. Št. 50/2008). Vsebuje grafični in tekstualni del in se izdela v analogni in digitalni obliki.

Prikaz stanja prostora je pripravljen na podlagi javno dostopnih podatkov, podatkov naročnika ter nosilcev urejanja prostora. Prekrivanje podatkovnih slojev je bilo opravljeno skladno z doktrino GISa v ArcGIS programskem okolju.

Občinski podrobni prostorski načrt (v nadaljevanju OPPN) obravnava območje Dovžanove soteske.

Slika 1: Pogledi v Dovžanovi soteski

Opis obstoječe prostorske ureditve

Območje urejanja predstavlja značilno vrezano ozko dolino Dovžanove soteske, ki jo je soustvarjal tok Tržiške Bistrice. Voda je v geološko podlago izoblikovala zanimive pojave na obrežju kot tudi v strugi, kjer kamnite balvane v naravno oblikovani strugi povečujejo krajinsko pestrost. Kot posledica preoblikovanja zemeljskega površja se pojavljajo na levem in desnem bregu vodotoka skalne piramide. V Dovžanovi soteski so naravne prvine in posegi, ki so nastali kot posledica človekovega delovanja, soustvarili izjemno obliko kulturne krajine.

Osnovna usmeritev ureditve je varnost, boljša dostopnost in predstavitev naravnih in kulturnih značilnosti Dovžanove soteske na sonaraven način. Ohranjajo se naravne in kulturne prvine, ki se dopolnjujejo z manjkajočimi ali dotrajanimi elementi, ki zaokrožujejo in povezujejo območje v celoto z novo dodatno znanstveno, raziskovalno, poučno in rekreacijsko, turistično funkcijo. Ciljni obiskovalci so planinci, alpinisti, turisti, šolske skupine in strokovne javnosti.

Slika 2: DMR (Vir: PISO, januar 2017)

V širšem območju so prisotne naslednje dejavnosti:

Znanstveno-raziskovalnim: odkritje izredno bogatega nahajališča raznovrstnih okamenin iz paleozojskega obdobja permija, specificne oblike vegetacije predvsem na silikatnih kremenovih konglomeratih in peščenjakih ter posebne geološke in tektonske razmere v preteklosti, ki so ustvarile poseben tip soteske z zanimivimi oblikami v apnencih določajo znanstveno-raziskovalno funkcijo ožjega in širšega območja Dovžanove soteske.

Ekološkim: specifični pogoji in razmere v krajini ter sorazmerna neokrnjenost živalstva in rastlinstva določajo soteski veliko ekološko vrednost.

Krajinsko-oblikovnim: slikovitost soteske z navpičnimi stenami, apnenčastimi kamnitimi piramidami - turni in s se ohranjenim vodotokom Tržiške Bistrice s pregradnim slapiščem prek podornih blokov iz kremenovega konglomerata določa izjemno krajinsko - oblikovno funkcijo območja.

Pričevalnim: zgodovinska dogajanja in prometna lega določajo Dovžanovi soteski izjemno pričevalno funkcijo.

Kulturno-vzgojnim: izjemne vrednote s področja geologije in paleontologije, značilnimi biotopi in kulturnozgodovinske vrednote določajo kulturno-vzgojno funkcijo;

Rekreacijsko-turističnim: značilne kompozicijske vrednosti poselitvenih struktur (Na Jamah, Čadovlje, višje ležeči zaselki oz. gruče kmetij), skalne piramide, slikovitost vodnega in obvodnega sveta določajo specifičen rekreacijsko-turistični potencial.

Bivalnim: konfiguracija širšega območja ter skopi ravninski predeli z možnostjo izrabe v kmetijske namene opredeljujejo tudi bivalno funkcijo delov območja, kjer se že nahajajo strnjeni kompleksi poselitve.

Osnovni prostorski akt je predvidel naslednje vsebine:

- ureditev, obnova, vsebinska in prostorska nadgradnja tematskih poti,

- gradnja dela tematske poti z razglediščem na odseku pri galerijah,

- ureditev parkirnih površin, info točke, sanitarij in zasaditev,

- prenova urbane opreme: klopi, tabel, označb in smerokazov ter oblikovno poenotenje ograj,

- oblikovanje razgledišč,

- obnovitev navezave tematskih poti na spomenike kulturne dediščine; npr. Partizanska stavnica

- oblikovanje delov obrežij, kjer se omogoča dostop do vodotoka

- ureditev in oblikovanje odprtega prostora Jamenšnikove domačije in 'paštbe'

- ureditev površin za otroško igro z didaktičnimi vsebinami,

- ureditev in obuditev pešpoti, planinskih poti, poti za gorsko kolesarjenje in plezališč,

- obnova tipične karavanške kmečke hiše (Jamenšnik v Čadovljah 11);

- navezava na  območje Šole v Dolini z izobraževalno razstavnim centrom Dovžanove soteske;

- navezava na avtobusno postajo v naselju Dolina;

- ureditev in oblikovanje počivališč

- namestitev protierozijskih zaščit

- možnost obnove premostitvenih objektov in oblikovanje novih

- ureditev geoloških točk

- kablitev 20kV daljnovoda

Lega območja

Občina Tržič je bila ustanovljena leta 1995 in obsega 155,4 km2 ozemlja na severu Slovenije, v Srednjih Karavankah. Ozemlje občine je razdeljeno med 13 krajevnih skupnosti, in sicer: Bistrica pri Tržiču, Brezje pri Tržiču, Jelendol, Kovor, Križe, Leše, Lom pod Storžičem, Podljubelj, ristava,

Sebenje, Senično, Tržič – Ravne, Tržič -  mesto.

Na severu občina meji na Avstrijo, na vzhodu na občino Jezersko in občino Preddvor, na jugovzhodu na občino Kranj, na jugu na občino Naklo, na zahodu pa na občini Radovljica in Žirovnica.

Slika 3: Lega območja varovanja (ožje in širše zavarovano območje)

Slika 4: Lega območja OPPN

Administrativne enote

Območje OPPN poteka po naslednjih administrativnih naseljih (Vir: register prostorskih enot RPE, GURS):

- V občini Tržič: naselje Dolina

Območje OPPN poteka po naslednjih katastrskih občinah (Vir: register prostorskih enot RPE, GURS):

- 2142 Lom pod Storžičem

- 2141 Podljubelj

Slika 5: Administrativne enote

Krajinske značilnosti

Glede na SPRS spada širše območje izdelave OPPN med Alpske krajine (SPRS... 2004).

Slika 6: Splošna razdelitev slovenskih krajin (SPRS,...2004)

Območje opredeljuje dolina v katero se je zarezala struga Tržiške Bistrice. Ozka dolina s hudourniškim vodotokom je orientirana v smeri sever - jug. Proti vodi se spušča pobočje Porečje Tržiške Bistrice, Samuha in zahodna pobočja Vratnega vrha. Pobočja ob strugi so strma z izredno vidno izpostavljenimi in izstopajočimi skalnimi pomoli nad strugo, ki so posledica preoblikovanja zemeljskega površja v preteklih obdobjih. Bližina vode je pogojevala razvoj manjših poselitvenih jeder, saj je prav ozkost doline preprečevala širitev naselij. Strma pobočja prekriva večinoma gozdni sestoj, na položnejših delih, kjer je nevarnost talne erozije manjša je gozd izkrčen. Odprte jase in pobočja služijo večinoma kot travniki in pašniki, le na nekaterih delih so preoblikovana v obdelovalne njivske površine. Gozdnovegetacijski pokrov je izredno pester, kar je odraz bogate geološke podlage, talnih tipov in številčnosti različnih rastlinskih združb. Izredno razgiban in členjen gozdni rob se povečuje krajinsko pestrost v prostoru. V gozdnem sestoju in na obrežju prevladuje predvsem drevesna in grmiščna avtohtona vegetacija. Naravna vegetacija se pojavlja ob strugi po celotni dolžini vodotoka in povečuje ekološko vrednost ter pestrost biotopov. Posamične gruče in drevesne živice na travniških in pašniških površinah, na aluvialnih ravnicah kot tudi na višje ležečih območjih ob osamljenih kmetijah delujejo kot poudarki v odprti krajini in povezava ploskovnih z volumenskimi vegetacijskimi prvinami. Menjavanje geomorfoloških pojavov, vode, gozda, poselitvenih struktur in travnikov v tako ozki dolini ustvarja izredno pester krajinski prostor poln zanimivih krajinskih prizorišč. Struga Tržiške Bistrice z gibajočim elementom vode ter vsemi njenimi pojavnimi oblikami, številni geomorfološki pojavi od balvanov na travniških površinah, galerij, predorov skalnih previsov ustvarjajo v krajini raznolikost in visoko stopnjo naravne ohranjenosti.

Krajinske enote

(Vir.: MOP-UPP: Regionalna razdelitev krajinskih tipov v Sloveniji. 1998)

Širše območje urejanja sodi v krajinsko enoto 1.2 Karavanke, kamor sodijo:

- 1.2.1 Greben Karavank in

- 1.2.2 Obrobje Blejso-Radovljiške ravnine

Slika 7: Krajinska enota Karavanke (Vir.: MOP-UPP: Regionalna razdelitev krajinskih tipov v Sloveniji. 1998)

Položaj v prostoru in merila za opredelitev enote

Enota zavzema Zah. Karavanke ter zahodni in osrednji del Vzhodnih Karavank, mejno gorovje med Slovenijo in Avstrijo oziroma med Zgornjesavsko dolino in Celovško kotlino, in prehodno območje kotlin in dolin, ki segajo globoko v gorske skupine Karavank in Kamniških Alp ter jih med seboj tudi ločujejo.

Enota kaže reliefno raznolikost, ki je v gorskem svetu posledica različne matične podlage, tektonske zgradbe (prelomi in narivi) in fluvioglacialnega delovanja v dolini (debele plasti prod a in konglomerata). Hrbet Karavank z izpostavljenimi gorskimi skupinami in grebeni Golice, Stola, Begunjščice in Košute zaradi razgibanega reliefa, geološke pestrosti, površinskega pokrova (gozdnate in travniške površine pod razgaljenimi vrhovi) in vodne mreže z različnimi pojavnimi oblikami mogočno zaznamuje okvir severnega dela Ljubljanske kotline in z njim ustvarja kontrastno razmerje. Obravnavani prostor pomembno členijo tudi vodotoki s spremljajočimi dolinami. Podnebje je ostro, vendar v primerjavi z Julijskimi Alpami nekoliko blažje.

Prepoznavnost krajine

Enoti je zaradi različnih prostorskih območij, ki jo sestavljajo, težko pripisati skupne poteze. Severovzhodni del pripada gorskemu svetu, ki ga opredeljuje velika nadmorska višina, pestre reliefne oblike, razrezanost pobočij, hudourniške vode v spodnjih delih pobočij, površinski gozdni pokrov in neposeljenost. Prehodna območja zavzemajo svet kotlin in dolin vodotokov, ki se na eni strani zajedajo v gorske sisteme Karavank in Kamniških Alp in jih ločujejo med seboj (dolina Draga, doline pritokov Tržiške Bistrice). Prepoznavna so po razgibanem reliefu, bogastvu površinskih voda v različnih pojavnih oblikah, majhnem merilu, različni rabi tal in razpršeni poselitvi. Severni in severozahodni - gorski - del enote sestavlja relativno ozek gorski hrbet, katerega višina počasi narašča proti vzhodu. Iz enovitega grebena izstopajo posamezne gore oziroma gorske skupine apneniško dolomitnega porekla. Za celotno pogorje so značilna blažja – položnejša južna pobočja nasproti strmim, celo prepadnim severnim pobočjem, tako da je tudi greben pomaknjen proti severu - Koroški. Za gorski svet je značilna smer severozahod - jugovzhod (od skrajnega zahodnega robu do Stola) oziroma zahod - vzhod (od Stola do vzhodnega roba enote - Kosute). Območje je raznoliko zaradi geološkopetrografske sestave, ki vpliva na razgibanost in hitre menjave značilnosti reliefa. Površje sooblikujejo tektonski prelomi v vseh smereh, združeni z narivi, in površinske vode, ki so izdolble svoje struge skozi različne geološke sloje in jih tako razkrile. Za območje je značilna velika geološka pestrost - paleozojske kamnine na zahodnem delu in v vznožju gorovja, v osrednjem in vzhodnem delu grebena ter vršnem delu Karavank pa triasni apnenci in dolomiti.

Spreminjanje krajine

V vzpetem svetu Karavank je zaradi opuščanja planin in košenic prisotno zaraščanje. Po drugi strani pa je zaznaven povečan interes za gradnjo počitniških objektov in izkoriščanje hudourniških potokov v energetske namene. Med naravnimi procesi je prisotna erozija (številna melišča) in erozijska žarišča v povirjih.

Značilni krajinski vzorci

- visokogorski svet z enotno potezo hrbta, iz katere izstopajo gorske skupine in visoki grebeni z razgaljenimi oblikami zgornjih delov in z gozdovi poraščena južna pobočja (Golica, Stolova skupina, Begunjščica, greben Košute)

- ozke doline in kotline s pretežno kmetijsko rabo (dolina Draga, dolina ob Mošeniku, Jelendol, dolina ob Lomščici)

- območja vodotokov z vodnimi in obvodnimi pojavi - prodišča, meandri, soteske, debri, hudourniške grape, nasutine, vršaji, hidrofilna vegetacija (Begunjščica, Tržiška Bistrica s pritokoma - Mošenik, Lomščica)

Podnebje in relief

Povprečna nadmorska višina znaša 1281 m, povprečni naklon površja pa 25.3°. Zastopane so tri večje reliefne enote, ki si sledijo od severa proti jugu: visokogorsko – gorski del, hribovito osrednje območje z vmesnimi rečnimi dolinami in na jugu uravnano površje ledeniško – rečnih teras (Dobrave). Reliefna razgibanost se odraža tudi v raznolikih podnebnih razmerah, tako severni del občine zaznamuje ostro gorsko podnebje z nizkimi temperaturami in večjo količino padavin. Proti jugu se temperature zvišujejo, količina padavin pa se zmanjšuje. Prevladujoča raba tal v občini je gozd, ki porašča preko 73 % površine.

Tudi temperatura zraka na območju občine je izrazito pogojena z razgibanim reliefom, pri čemer imajo največji vpliv velike višinske razlike in oblikovanost površja, pomembna pa je tudi raba tal.

Južni del občine ima v povprečju najvišje temperature zraka. Povprečna letna temperatura je med 8 in 10 0C, januarska med –2 in 0 0C, julijska pa med 18 in 20 0C. V hribovju do višine okoli 1300 m so temperature nižje za 2 do 4 0C, v gorskem delu občine pa za 6 do 8 0C. Tu so povprečne letne temperature večinoma med 2 in 4 0C, na najvišjih vrhovih in grebenih med 0 in 2 0C, januarske med –4 in –6 0C in julijske med 10 in 12 0C. Posebne temperature ima termalni pas na prehodu nižinskega dela občine v hriboviti del.

V povprečju za občino Tržič velja, da je slabo prevetrena z velikih deležem brezvetrja (30 do 40 %). Povprečna letna hitrost vetra v nižinsko-dolinskem delu občine pod 1 m/s, v hribovitem delu naraste na 2 do 3 m/s, v goratem delu pa na 3 do 5 m/s.

Slika 8: Višinski pasovi občine Tržič (Vir.: strokovne podlage za poselitev  za potrebe priprave občinskega prostorskega načrta  za območje občine Tržič, avgust 2010)

Prostorska razporeditev padavin v tržiški občini je v prvi meri odvisna od nadmorske višine in ekspozicije pobočij. Zaradi prevladujočih smeri zračnih tokov, ki prinašajo padavine, in prisilnega dvigovanja zraka ob gorski pregradi Karavank in Kamniško-Savinjskih Alp, dobijo več padavin južno do zahodno orientirani predeli v višjih nadmorskih višinah. Najnižji deli občine na jugu in dolini Tržiške Bistrice približno do Čadovelj ter Mošenika do pritoka Gebnovega potoka dobijo med 1500 in 1600 mm padavin na leto. Hriboviti del občine prejme med 1600 in 1800 mm, Košuta in greben med Dobrčo in Begunjščico pa od 1800 do nekaj nad 2000 mm padavin.

Z višino v povprečju temperatura pada, padavine pa naraščajo. Zaradi tega je v nižinskem delu občine približno do Tržiča v povprečju od 50 do 75 dni s snežno odejo na leto (Tržič 67 dni), v hribovitem delu med 75 in 100 (Podljubelj 78 dni, Jelendol 81 dni), v goratem med 100 in 150 dni in na najvišjih grebenih tudi nad 150 dni. Prvi sneg v sezoni se lahko pojavi, sicer bolj poredko, v septembru, zadnji pa v maju. Osrednja snežna meseca sta januar in februar, ko je v nižinskem delu občine in v nižjem hribovju v povprečju okoli 20 dni s snežno odejo. V nižje ležečih delih občine snežna odeja ne traja nepretrgoma, kar zlasti velja za obdobje ob začetku in koncu zime. Nad 2000 m pa lahko sneg obleži od oktobra do maja.

Tla in Geološka podlaga

Slika 9: Geološka podlaga (Vir.: http://kalcedon.geo-zs.si/website/OGK100/viewer.htm )

Za litološko in tektonsko zgradbo območja občine Tržič je značilna velika pestrost, ki je posledica intenzivnih dogajanj v geološke zgodovini.

V miocenu se je morje dokončno umaknilo iz območja Karavank. V zadnjih nekaj milijonih let je ozemlje današnje Slovenije doživljalo zaporedje hladnejših in toplejših obdobij, ko je prišlo do kopičenje ledu v obliki ledenikov. Gibanje ledenikov in delovanje z ledeniki povezanih rek so močno vplivali na oblikovanje krajine, ki se je v Karavankah ohranila do danes. Pri taljenju ledu se je v medledenih dobah ti. Morenski material, ki so ga prenašali ledeniki in ledeniške reke navadno sprijel v kamnino, ki jo imenovano til. Na teh usedlinah je v višjih nadmorskih legah človek z izsekavanjem in pašo oblikoval marsikje grbinaste travnike, ki dajejo svojevrsten pečat krajini.

Po ledeni dobi, pred približno 10.000 leti se je led umaknil iz širšega območja obdelave. Geološki, geomorfološki, hidrološki in drugi procesi nadaljujejo s svojim oblikovanjem površja. Reke vrezujejo svoje struge v kamnine in odnašajo erodiran material dalje proti morju. V strugi Tržiške Bistrice v Dovžanovi soteski je vidnih veliko dokazov delovanja rečne erozije, npr. spodkopavanje brežin, dolbenje dna kamnite struge, usedanje peska in proda in druge. V karbonatnih kamninah nad Dovžanovo sotesko se nadaljujejo kraški procesi in v apnencu nastajajo kraški pojavi, manjše jame in kapniki v njih.

Porečje Tržiške Bistrice se je začelo oblikovati ob zadnji morski transgresiji v oligocenu. Zaradi stalnega močnega vrezovanja in erozije apnenčastih pobočij se na obravnavanem območju niso mogle razviti stranske pritočne doline. Prečkanje različne kamninske podlage se odraža v značilnostih rečne struge, v kateri se menjavajo ožji odseki z s slapovi, slapiči brzicami in tolmuni v nasprotju s širšimi odseki struge, kjer se rečni tok umiri. Značilnost Dovžanove soteske so tudi v strugo navaljeni od vodnega toka zaobljeni bloki kremenovega konglomerata, ki so se utrgali s pobočja Borove peči. Reka je v najožjem delu, kjer se prebija skozi plasti črnih apnencev, izdolbla globoko in ozko korito. Proti Čadovljam se njen tok umiri. Tu teče po mehkejših kamninah skozi nanose melise pod strmimi pobočji levega in desnega brega.

V območju se menjavajo rjava karbonatna tla, karbonatna rendiza, glinasta in peščena tla.

Vegetacijski pokrov

Fizičnogeografska pestrost občine Tržič, od reliefa, matične podlage in podnebja, se odraža tako  na prsteh kot vegetaciji. Prevladujoče prsti so avtomorfne oziroma tisti tipi prsti, katerih nastanek je potekal pod vplivom prosto odtekajoče padavinske vode. Mednje se uvrščajo nerazvite prsti (kamnišča), prevladujoče humusno akumulativne prsti (rendzine in rankerji), kambične prsti, evtrične in distrične rjave prsti.

Skromno so zastopane tudi hidromorfne prsti torej tiste, v katerih se stalno ali občasno zadržuje voda. Gre za manjša območja slabo razvitih obrečnih prsti, ki so nastale neposredno ob vodotokih (predvsem ob spodnjem toku Tržiške Bistrice in ob toku Mošenika).

Območje obdelave prekrivajo večinoma zelo pestre gozdne združbe. Med najbolj pomembnimi rastlinskimi združbami in hkrati posebnost Dovžanove soteske varovalni borov gozd na silikatnih kameninah Pinus silvestis 'Ptilium crista castrensis' Združba pokriva izpostavljen greben silikatnih sten in ustvarja svojevrstno podobo, od koder tudi ime Borova peč. Na ostalih površinah se menjavajo alpski bukov gozd, semenski mešan sestoj smreke, bukve, bor in jelka. Gozdne združbe so v tesni povezavi s talno podlogo na kateri se pojavljajo zato se tudi na področju združbe menjavajo v odvisnosti od talnega substrata.

Vode

Ozemlje občine Tržič spada v največje slovensko porečje – Posavje, ob tem pa največji delež občine pokriva porečje Tržiške Bistrice. Jugozahodni del občine pripada neposredno porečju Save (potoki Lešanjščica, Paloviški graben, Hudi graben, Vadiški graben, Strašnik, Lešnica), jugovzhodni pa porečju Kokre – del južnih pobočij Kriške gore, območja naselij Zgornje Vetrno, Spodnje Vetrno, Senično in Novake.

Najdaljša reka je Tržiška Bistrica (21km na območju občine Tržič), ki izvira na severovzhodu občine, na območju planine Brsnina. Pri Medvodju se ji pridruži desni pritok Košutnik (izvira na območju planine Dolga njiva) in pa levi pritok Stegovnik. Od Medvodij dalje je rečna struga širša in poteka v jugozahodni smeri. V naselju Dolina se tok Tržiške Bistrice obrne proti jugu. V naselju Slap se ji pridruži levi pritok Lomščica (izvira pod Storžičem), v Tržiču pa desni pritok Mošenik (izvira pod Rjavo pečjo na koncu Podljubeljske doline). Od Tržiča proti jugu se v Tržiško Bistrico izliva le še nekaj manjših potokov, sicer pa je reka v tem delu vrezana v lastne naplavine. Skupna dolžina vseh vodotokov na območju občine je 241,5 km, povprečna gostota pa 1,56 km/km2.

2. BILANCA POVRŠIN ZEMLJIŠČ NAMENSKE/DEJANSKE OSNOVNE RABE IN GOSPODARSKA JAVNA INFRASTRUKTURA

Raba prostora

Nadrejeni akt predvideva, da se območje Dovžanove soteske ureja z ureditvenim načrtom.

Prostorski akti

- Odlok o razglasitvi Dovžanove soteske za naravni spomenik (Ur.l.RS.št. 12/1988).

- Odlok o Občinskem prostorskem načrtu občine Tržič (Ur.l.RS št. 35/2016, 74/2016-popr)

Območje OPPN

Velikost območja, ki je predmet OPPN-ja je 149 ha.

Meja območja urejanja je razvidna iz grafične priloge. Območje urejanja obsega dele ali celotna zemljišča naslednjih parcel:

Preglednica 1: Parcele v OPPN

Območje OPPN in njegov vpliv obsega parcele oziroma dele parcel s št.:

408/3, 681/1, 681/2, 681/3, 681/9, 681/10, 681/19, 681/20, 834, 835/1, 835/2, 837, 838, 839/1, 839/2, 839/3, 839/4, 839/5, 839/6, 839/7, 839/8, 840/1, 842, 843, 844, 845, 846/1, 846/2, 846/5, 846/6, 846/7, 846/8, 846/9, 846/11, 847/1, 847/2, 848, 849/1, 849/2, 850/4, 850/7, 850/8, 850/11, 850/12, 850/13, 850/14, 850/16, 850/17, 889/1, 889/6, 889/8, 889/9, 889/10, 889/11, 889/12, 889/13, 889/14, 889/15, 890/1, 890/2, 890/3, 890/4, 891/1, 891/2, 891/3, 892/3, 892/5, 892/6, 892/8, 892/9, 892/10, 892/11, 892/12, 894/1, 894/2, 998/2, 998/3, 998/4, 998/5, 998/6, 998/7, 998/8, 998/9, 998/10, 998/11, 998/13, 998/14, 998/19, 998/20, 998/21, 998/22, 999/11, 1002/1, 1026/14, 1030/1, 1030/2, 1030/3, 1030/4, 1030/5, 1030/6, 1030/7, 1030/8, 1030/9, 1030/10, 1030/17, 1030/18, 1030/19, 1030/20, 1030/21, 1030/22, 1030/23, 1030/24, 1030/25, 1030/26, 1030/27, 1030/28, 1030/29, 1030/30, 1030/31, 1030/32, 1030/33, 1030/34, 1030/35, 1030/36, 1030/37, 1030/38, 1030/39, 1030/40, 1030/41, 1030/42, 1030/43, 1030/44, 1030/45, 1030/46, 1030/47, 1031 K.o. Lom pod Storžičem

620/4, 620/5 K.o. Podljubelj.

Slika 10: Izsek iz OPN (Vir: PISO, januar 2017 )

Namenska raba

Preglednica 2: Zastopanost posameznih namenskih rab na območju:

| EUP | OPIS | NRP |  | POVRŠINA (m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DOL 01 | Dolina- Dolžanova soteska | K2 | Druga kmetijska zemljišča | 45202 |
| DOL 01 | Dolina- Dolžanova soteska | G | Gozdna | 1396395 |
| DOL 01 | Dolina- Dolžanova soteska | VC | Celinske vode | 22669 |
| DOL 01 | Dolina- Dolžanova soteska | A | Površine razpršene poselitve | 4015 |
| DOL 01 | Dolina- Dolžanova soteska | PC | Površine cest | 15580 |
| DOL 01 | Dolina- Dolžanova soteska | PO | Ostale prometne površine | 914 |

Dejanska raba

Osnovna delitev dejanske rabe pozna območja kmetijskih, gozdnih, pozidanih in sorodnih zemljiščih ter vodnih zemljiščih.

Slika 11: Dejanska raba (Vir podatkov: Dejanska raba, Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano, stanje januar 2017 (URL:http://rkg.gov.si/GERK/ )

Preglednica 3: Dejanska raba v območju OPPN:

| Dejanska raba | POVRŠINA (m2) |
| --- | --- |
| Pozidano in sorodno zemljišče | 18887 |
| Gozd | 1404722 |
| Vode | 17153 |
| Drevesa in grmičevje | 9412 |
| Ekstenzivni oz. travniški sadovnjaki | 2890 |
| Kmetijsko zemljišče poraščeno z gozdnim drevjem | 925 |
| Kmetijsko zemljišče v zaraščanju | 686 |
| Trajni travnik | 31084 |

Gospodarska javna infrastruktura

Ceste

Skozi območje OPPN vodita lokalna cesta in javna pot.

Seznam aktov kategoriziranih cest na obravnavanem območju:

- Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Tržič (Ur.l.RS št. 8/2001).

V območju OPPN so naslednje ceste:

- javna pot JP 928101; LC 031 – mimo Filipa – do LC 0

- javna pot JP 928091; Jamenšek

- lokalna cesta LC 428031; Slap (križišče za Lom) – Jelen dol

Slika 12: Prikaz  območja OPPN in prometnih povezav (Vir: PISO, januar 2017)

Elektroenergetsko omrežje

Območju OPPN na severozahodnem delu prečkajo nadzemni daljnovodi:

- prostozračni daljnovod DV 20 kV,

Elektroenergetski vodi v in ob območju so v pristojnosti Elesa in Elektra Gorenjske.

Slika 13: Prikaz  območja OPPN in elektroenergetskih vodov (Vir: PISO, januar 2017)

Elektronske komunikacije

Na celotnem območju je razširjeno fiksno prizemno omrežje operaterja Telekom Slovenije d.d.

Slika 14: Prikaz  območja OPPN in vodov elektronskih komunikacij  (Vir: PISO januar 2017)

Vodovod

Na območju OPPN je v severnem delu razvejano vodovodno omrežje.

Slika 15: Prikaz območja OPPN in vodovodnega omrežja (Vir: PISO, januar 2017)

Drugih vodov gospodarske javne infrastrukture ni.

3. VASTVENI REŽIMI

Območja celostnega ohranjanja kulturne dediščine

Pravni režimi varstva kulturne dediščine

V območju OPPN so evidentirane naslednje enote in območja kulturne dediščine:

| EŠD | Ime | Režim | Podrežim |
| --- | --- | --- | --- |
| 25992 | Čadovlje pri Tržiču- kapelica na Konfinu | dediščina | Stavbna dediščina |
| 5529 | Čadovlje pri Tržiču- Partizanska tehnika | spomenik |  |
| 5530 | Čadovlje pri Tržiču- Partizanska podzemna jama pod piramidami | spomenik |  |
| 11200 | Čadovlje pri Tržiču- Jamenšnikova sušilnica za sadje in lan | dediščina | Stavbna dediščina |
| 28976 | Čadovlje pri Tržiču - Razpelo | dediščina | Stavbna dediščina |

Slika 16: Prikaz območij in enot kulturne dediščine v območju OPPN (Vir: PISO, januar 2017)

V Čadovljah velja izpostaviti izreden primer Karavaške hiše - Čadovlje st. 11 (pr' Jamenšnik). Stavba ima datiran hišni tram - 1766, pročelju pa bogati plastika sv. Janeza Nepomuka in freske. Stavba velja za spomenik ljudske arhitekture. Domačijo povezuje v enoten sklop stanovanjska hiša z lesenim gospodarskim poslopjem ter sušilnico lanu in sadja imenovano paštba.

Domačija pri Kušpergar je ena večjih višje ležečih kmetij na pobočju nad dolino. Kmetija velja za eno starejših na območju. Ob stari hiši je zgrajena nadomestna hiša. Domačijo sestavljata še dve gospodarski poslopji, ki sta v dobrem stanju in sluzita svoji funkciji. Na južni fasadi stare hiše je ohranjena izredno kvalitetna freska sv. Florijana, ki je ostala se od prvega ometa na hiši.

Pristojna območna enota za varstvo kulturne dediščine je OE Kranj.

Območja ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami

Slika 17: Prikaz območij varstva narave (Vir: PISO, januar 2017)

Območja naravnih vrednot

V območju OPPN so naslednje naravne vrednote:

- Evid.št. 326; hidrološka, geomorfološka in geološka naravna vrednota, Tržiška Bistrica s pritoki do Tržiča, Levi pritok Save pod Karavankami do Tržiča, s pritoki Mošenik, Grebnov potok, Potočnikov greben in Tomičev potok,

- Evid.št. 46; hidrološka, geomorfološka, geološka in botanična naravna vrednota, Dovžanova soteska, Soteska Tržiške Bistrice z nahajališčem paleozoiskih kamnin in fosilov ter s skalnimi turni,

- Evid.št. 1596; geomorfološka in geološka naravna vrednota, Rjava peč nad Dovžanovo sotesko,

- Evid.št. 5034; hidrološka, geomorfološka in geološka naravna vrednota, Dovžanova soteska-Tržiškobistriško slapišče, Slapišče Tržiške Bistrice preko kremenovo – konglomeratnih blokov,

- Evid.št. 46; (točkovna NV) hidrološka, geomorfološka, geološka in botanična naravna vrednota, Dovžanova soteska-Soteska Tržiške Bistrice z nahajališčem paleozoiskih kamnin in fosilov, ter s skalnimi turni,

- Evid.št. 1595; geomorfološka in geološka naravna vrednota, Borova peč nad Dovžanovo sotesko, kamniti stolp (skalni turn) iz permskega konglomerata nad Dovžanovo sotesko,

- Evid.št. 44647; Partizanska tehnika, Jama z breznom in etažami, poševna jama,

- Evid.št. 44649; Jama v piramidi, Jama z breznom in etažami, poševna jama

Slika 18: Prikaz Naravnih vrednot (Vir podatkov: naravovarstveni atlas (URL: http://www.naravovarstveni-atlas.si)  in spletna objektna storitev WFS za prenos vektorskih podatkov (http://gis.arso.gov.si/wfs?STORE=ARSOGIS), stanje december 2011.)

Podatkovni niz prikazuje prostorsko razporeditev območij naravnih vrednot v Sloveniji, kot so določene s Pravilnikom o določitvi in varstvu naravnih vrednot (Ur. l. RS, št. 111/04), Pravilniki o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o določitvi in varstvu naravnih vrednot (Ur. l. RS, št. 70/06, 58/09 in 93/10) izdanih na  podlagi 6. odstavka 37. člena Zakona o ohranjanju narave ( Ur. l. RS, št. 96/04 - uradno prečiščeno besedilo).

Naravna vrednota je po Zakonu o ohranjanju narave poleg redkega, dragocenega ali znamenitega naravnega pojava tudi drug vredni pojav, sestavina oziroma del žive ali nežive narave, naravno območje ali del naravnega območja, ekosistem, krajina ali oblikovana narava. Med objekte in območja naravnih vrednot štejemo predvsem: geološke pojave, minerale in fosile ter njihova nahajališča, površinske in podzemske kraške pojave, podzemske jame, soteske in tesni ter drugi geomorfološke pojave, ledenike in oblike ledeniškega delovanja, izvire, slapove, brzice, jezera, barja, potoke in reke z obrežji, morsko obalo, rastlinske in živalske vrste, njihove izjemne osebke ter njihove življenjske prostore, ekosisteme, krajino in oblikovano naravo.

Zavarovana območja

V OPPN so naslednja zavarovana območja:

- Šifra obm. 19_1; Naravni spomenik, Dovžanova soteska – širše območje,

- Šifra obm. 19_2; Naravni spomenik, Dovžanova soteska – ožje območje,

Slika 19: Prikaz Zavarovanih območji (Vir podatkov: naravovarstveni atlas (URL: http://www.naravovarstveni-atlas.si) in spletna objektna storitev WFS za prenos vektorskih podatkov (http://gis.arso.gov.si/wfs?STORE=ARSOGIS), stanje december 2011.)

Podatkovni niz prikazuje prostorsko razporeditev območij v Sloveniji, ki so zavarovana po predpisih o ohranjanju narave.

Zavarovana območja se po Zakonu o ohranjanju narave delijo na ožja zavarovana območja (naravni spomenik, strogi naravni rezervat in naravni rezervat) in širša zavarovana območja (narodni, regijski in krajinski park).

Ekološko pomembna območja

V območju OPPN so naslednja ekološko pomembnega:

- EPO: 21300 Karavanke

Slika 20: Prikaz Ekološko pomembnih območji v OPPN (Vir podatkov: naravovarstveni atlas (URL:

http://www.naravovarstveni-atlas.si) in spletna objektna storitev WFS za prenos vektorskih podatkov (http://gis.arso.gov.si/wfs?STORE=ARSOGIS), stanje december 2011.)

Natura 2000

V območju OPPN so naslednja posebna varstvena območja Natura 2000:

- Natura 2000: SI3000285

Podatkovni niz prikazuje prostorsko razporeditev ekološko pomembnih območij v Sloveniji, ki so bila sprejeta z Uredbo o ekološko pomembnih območjih (Uradni list RS, štev. 48/04). Ekološko pomembno območje je po Zakonu o ohranjanju narave območje habitatnega tipa, dela habitatnega tipa ali večje ekosistemske enote, ki pomembno prispeva k ohranjanju biotske raznovrstnosti. Podatki so primerni za prikaz v merilu 1:25 000.

Varovalni gozdovi in gozdni rezervati

V območju OPPN so varovalni gozdovi. Gre za gozdove, ki varujejo zemljišča usadov, izpiranja in krušenja, gozdovi na strmih obronkih ali bregovih voda, gozdovi, ki so izpostavljeni močnemu vetru, gozdovi, ki v hudourniških območjih zadržujejo prenaglo odtekanje vode in zato varujejo zemljišča pred erozijo in plazovi, gozdni pasovi, ki varujejo gozdove in zemljišča pred vetrom, vodo, zameti in plazovi, gozdovi v kmetijski in primestni krajini z izjemno poudarjeno funkcijo ohranjanja biotske raznovrstnosti ter gozdovi na zgornji meji gozdne vegetacije.

Slika 21: Prikaz varovanih gozdov v območju OPPN (Vir podatkov: Zavod za gozdove Slovenije, (URL: http://www.zgs.gov.si/slo/gozdovi-slovenije/o-gozdovih-slovenije/), stanje december 2011.)

Slika 22: Območja gozdov s posebnim režimom. (Vir: PISO, januar 2017)

Varovani gozdovi in gozdni rezervati so določeni v Uredbi o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom (Uradni list RS, št. 88/05, 56/07, 29/09 in 91/2010).

Poplavna območja in vodotoki

V območju OPPN je evidentirana srednja poplavna nevarnost.

Slika 23: Prikaz območjih srednje poplavne nevarnosti v OPPN (Vir podatkov: naravovarstveni atlas (URL: http://www.naravovarstveni-atlas.si), spletna objektna storitev WFS za prenos vektorskih podatkov (http://gis.arso.gov.si/wfs?STORE=ARSOGIS), stanje december 2011 in strokovna podlaga: Karte poplavne nevarnosti, plazovitosti in nevarnosti snežnih plazov za območje občine Tržič (Univerza v Ljubljani, Odd. za geografijo Filozofske fakultete, Maj 2010).

Iz prikaza poplavne ogroženosti je razvidno, da so prostorsko območja oziroma objekti poplavne ogroženosti zelo omejeni. Gre za območja, kjer sovpada tako velika poplavna nevarnost kot velika ranljivost ljudi (gostota poselitve), objektov gospodarske in negospodarske dejavnosti ter objektov kulturne dediščine. Območja poplavne ogroženosti predstavljajo tako komaj 1 % površine občine, poplavno ogroženih je 35.000 m2 površin stavb na območju celotne občine. Gre predvsem za ogrožene objekte na območju naselij Žiganja vas in Sebenje. Na poplavno ogroženih območjih po naših ocenah živi okrog 800 prebivalcev.

V območju OPPN je vodotok Tržiška Bistrica. Ta je v spodnjem delu svojega porečja vrezala strugo v lastne pleistocenske naplavine. Struga je ozka in skupaj z naplavno ravnico široka v povprečju 350 m vse do Tržiča. Nad njo so uravnane starejše ledeniško-rečne terase s povprečno nadmorsko višino 490–500 m.

Slika 24: Prikaz območja OPPN z vodotoki. (Vir: PISO, januar 2017)

Slika 25: hidrološka karta. (Vir: PISO, januar 2017)

Naravna ogroženost

Slika 26: Prikaz območij naravne ogroženosti. (Vir: PISO, januar 2017)

Erozijska nevarnost

V območju OPPN so evidentirane visoka, srednja in nizka erozijska nevarnost.

Slika 27: Prikaz območij erozijske nevarnosti v OPPN (Vir podatkov: naravovarstveni atlas (URL: http://www.naravovarstveni-atlas.si), spletna objektna storitev WFS za prenos vektorskih podatkov (http://gis.arso.gov.si/wfs?STORE=ARSOGIS), stanje december 2011 in strokovna podlaga: Karte poplavne nevarnosti, plazovitosti in nevarnosti snežnih plazov za območje občine Tržič (Univerza v Ljubljani, Odd. za geografijo Filozofske fakultete, Maj 2010).

Območja majhne erozijske nevarnosti obsegajo predvsem južne dele občine, kjer je najgostejša poselitev ter velika koncentracija infrastrukture, drugih dejavnosti in kmetijskih zemljišč. V hribovitih delih občine so takšna območja še širša dolinska dna (izven poplavno ogroženih območij), npr. v Lomu in v dolini Pod Košuto, večji periglacialni vršaji, v katere so vodotoki že v preteklosti izdelali novo globoko strugo, in manjše zaplate položnejšega sveta v hribovju. Na teh območjih ocenjujemo, da nevarnost erozijskih procesov ob pravilnem poseganju v prostor ne pomeni odločilnejšega omejitvenega dejavnika.

Območja srednje erozijske nevarnosti obsegajo precejšen del goratega in hribovitega površja občine, ki je bilo že v preteklosti prepuščeno gozdu, je redko poseljeno in z redkim infrastrukturnim omrežjem. V to kategorijo spada velik del površja v prepustnih karbonatnih kamninah, kjer so lahko ti procesi sicer lokalno zelo intenzivni (npr. erozijska žarišča v dolomitu), vendar pa je v celoti gledano na teh prepustnih kamninah erozijska nevarnost precej manjša zaradi manjšega specifičnega odtoka (del padavinske vode odteka v prepustno podlago) in tanjše preperelinske odeje ter s tem povezane počasnejšega sproščanja kamninskega drobirja kot na neprepustnih in slabše odpornih kamninah. Znotraj tega območja obstajajo tudi omejena območja velike erozijske nevarnosti, ki jih zaradi majhnosti nismo mogli predstaviti na karti, vendar predstavljajo pomemben omejitveni dejavnik (predvsem dna in spodnji delih pobočij v grapah in ozkih dolinah ter recentni vršaji ob izstopu teh grap v širšo dolino). Erozijska nevarnost na območju druge kategorije erozijske nevarnosti je latentna (skrita) in jo je potrebno upoštevati kot lokalni omejitveni dejavnik na naslednje načine:

- pri obstoječih stavbah in infrastrukturnih objektih je potrebna večja budnost pri spremljanju poteka teh procesov,

- pri sanaciji ali obnovi objektov (npr. prepustov in mostov na lokalnih in gozdnih cestah) je potrebno ob presojanju možnosti izboljšanja njihove funkcionalnosti ovrednotiti tudi možnosti za preprečitev prihodnjega škodljivega delovanja erozijskih procesov,

- pri gospodarjenju z gozdovi ohranjati njihovo pomembno varovalno vlogo in se izogibati golosekom ter paziti na nevarnost škodljive erozije pri načrtovanju gozdnih vlak in drugih poti za spravilo lesa,

- izogibati se posegom v struge vodotokov, s katerimi bi se pospešil transport plavja po dolinah navzdol, saj se s tem lahko stopnjuje erozijsko delovanje vodotokov v nižjih delih.

Območja velike erozijske nevarnosti obsegajo 44,81 % območja občine in predstavljajo tisti del občinskega prostora, v katerem naj bi bilo tudi v prihodnje človekovo delovanje omejeno na manj intenzivne oblike rabe (gozdarstvo, planinsko pašništvo, planinarjenje), obsežnejši in točkovno koncentrirani posegi (gradnja stanovanjskih ali trajnih gospodarskih objektov in zahtevnejše infrastrukture) pa se naj v največji možni meri izogibajo tem območjem. Na teh območjih so današnji erozijski procesi zelo do izjemno močni, njihova intenzivnost pa se lahko v prihodnje še stopnjuje zaradi naravnega dogajanja (intenzivne padavine v kombinaciji z drugimi dejavniki, ki lahko bistveno povečajo specifični odtok) in nepravilnega človekovega poseganja. Pri načrtovanju rabe prostora ne smemo zanemariti dejstva, da intenzivnosti erozijskih procesov na teh območjih ne moremo zmanjšati, lahko pa jih z nepravilnim poseganjem stopnjujemo in s tem povečamo ogroženost nižje ležečih delov občine vzdolž hudourniških vodotokov, vključno z mestom Tržič.

Plazovitost

Na območju občine Tržič je z vidika reliefnih in klimatskih razmer velik delež potencialno nevarnih območij proženja snežnih plazov, kar potrjujejo tudi relativno pogoste sprožitve plazov, ki so do sedaj zahtevale že večje število žrtev.

Snežni plaz je gibajoči se del snežne odeje ali ledene gmote, ki drsi, teče ali, zvrtinčen v zrak, lebdeč nad tlemi pada v globino, dokler se ne ustavi, ko izgubi svojo gibalno energijo. (Šegula 1986 v Karte poplavne nevarnosti, plazovitosti in nevarnosti snežnih plazov za območje občine Tržič Univerza v Ljubljani, Odd. za geografijo Filozofske fakultete, Maj 2010). Med dejavniki v pokrajini, ki najbolj vplivajo na pojav snežnih plazov je potrebno izpostaviti naklon površja, za katerega velja, da se:

- na strminah nad 60° sneg sproti obletava,

- na strminah med 30° in 50° se pogosto trgajo plazovi sprijetega snega,

- na strminah nad 25° lahko trgajo plazovi sprijetega snega,

- na strminah med 40° in 60° pogosto trgajo plazovi nesprijetega snega,

- na strminah nad 35° lahko trgajo plazovi nesprijetega snega.

Slika 28: Prikaz območij podvrženih snežnim plazovom v OPPN (Vir podatkov: naravovarstveni atlas (URL: http://www.naravovarstveni-atlas.si), spletna objektna storitev WFS za prenos vektorskih podatkov (http://gis.arso.gov.si/wfs?STORE=ARSOGIS), stanje december 2011 in strokovna podlaga: Karte poplavne nevarnosti, plazovitosti in nevarnosti snežnih plazov za območje občine Tržič (Univerza v Ljubljani, Odd. za geografijo Filozofske fakultete, Maj 2010).

1. razred – zelo majhna podvrženost plazenju

V kategorijo zelo majhne podvrženosti plazenju sta uvrščeni enoti: masivni in debeloskladoviti apnenci ter masivni in debeloskladoviti dolomiti.

2. razred – majhna podvrženost plazenju

V kategorijo majhne podvrženosti plazenju so uvrščene enote: ploščasti in skladoviti apnenci in dolomiti z roženci, apnenčeve konglomeratne breče, nadalje diabaz, keratofir in porfirit, konglomerat in slabo sprijet prod starejših zasipov ter sprijete morene.

3. razred – srednje velika podvrženost plazenju

V kategorijo srednje velike podvrženosti plazenju so uvrščene enote: menjavanje pretežno debelozrnatih klastičnih kamnin z vložki apnencev, nesprijete morene, nesprijet prod in pesek mlajših prodnih zasipov, nesprijeti pobočni sedimenti in nanosi rek in potokov – aluvij.

4. razred – velika podvrženost plazenju

V kategorijo velike podvrženosti plazenju so uvrščene enote: menjavanje pretežno drobnozrnatih klastičnih kamnin, potem menjavanje laporjev, lapornatih apnencev, meljevcev, glinavcev, apnencev, dolomitov in tufov, nadalje peščen in lapornat meljevec in glina – sivica ter tufi, tufiti in vulkanske breče.

Slika 29: Prikaz območij podvrženih plazovom v OPPN (Vir podatkov: naravovarstveni atlas (URL: http://www.naravovarstveni-atlas.si), spletna objektna storitev WFS za prenos vektorskih podatkov (http://gis.arso.gov.si/wfs?STORE=ARSOGIS), stanje december 2011 in strokovna podlaga: Karte poplavne nevarnosti, plazovitosti in nevarnosti snežnih plazov za območje občine Tržič (Univerza v Ljubljani, Odd. za geografijo Filozofske fakultete, Maj 2010).

Cona potresne ogroženosti

Območje OPPN ima projektni pospešek (g) 0,175. Glede na karto za povratno periodo 500 let lezi območje Dovžanove soteske v 7. MCS potresni stopnji.

Slika 30: Prikaz cone potresne ogroženosti (Vir: Atlas okolja, januar 2017)

Poslovni subjekti v širšem območju

Slika 31: Poslovni subjekti (Vir: PISO, januar 2017)

4. STANJE PODATKOV GRAFIČNEGA DELA PSP

V grafičnem delu so na podlagi 4. člena Pravilnika o prikazu stanja prostora  (Ur.l. RS. Št. 50/2008) prikazane obvezne sestavine grafičnega dela prikaza. Le te so skladno z 12. členom Pravilnika o prikazu stanja prostora (Ur.l. RS. Št. 50/2008) prikazane na razpoložljivih geodetskih podlagah, ki vsebujejo podatke o zemljiških parcelah in topografskih podatkih.

Metapodatkovni opisi geodetskih podlag: zemljiški kataster, kataster stavb, register zemljepisnih imen so na naslovu: http://prostor.gov.si/cepp/GURS_upr.jsp

Podatki so bili pridobljeni skladno z navedbo vira, ki je sestavni del grafičnih prikazov.

STROKOVNE PODLAGE, NA KATERIH TEMELJIJO REŠITVE V OPPN

STROKOVNE PODLAGE NA KATERIH TEMELJIJO REŠITVE PROSTORSKEGA AKTA

Pri izdelavi osnovnega akta so bile upoštevane naslednje strokovne podlage:

Pri izdelavi občinskega podrobnega prostorskega načrta so bile uporabljene oz. upoštevane naslednje strokovne podlage:

- Idejna zasnova za odsek turistične poti pri galerijah, (EHO projekt, december 2011)

- Projekt za izvedbo: Urbana oprema v Dovžanovi soteski (Boštjan Gabrovšek, junij 2010)

- Karte erozijske in poplavne nevarnosti, plazljivosti in nevarnosti snežnih plazov za območje občine Tržič (Univerza v Ljubljani, Odd. za geografijo Filozofske fakultete, maj 2010, dop 2012)

- Poročilo o inženirsko-geoloških razmerah podora kamnitega zidu na cesti skozi Dovžanovo sotesko (Igro consulting, d.o.o., oktober 2002)

- Strategija razvoja občine Tržič 2008 – 2020 (Skupina za razvoj Tržiča, oktober 2007)

- Strokovne podlage za poselitev za potrebe priprave občinskega prostorskega načrta za območje občine Tržič (Irena Mrak, s.p., avgust 2010)

- Phare program čezmejnega sodelovanja Slovenija/Avstrija 2003, Čezmejno ohranjanje biotske raznovrstnosti in trajnostni razvoj KARAVANKE  NATURA 2000, Načrt interpretacije (ZVNRS, september 2006)

- Pilotna naravovarstvena študija na ožjem območju Karavanke Natura 2000 v treh naseljenih gorskih dolinah občine Tržič vključno z inventarizacijo habitatnih tipov in kvalifikacijskih vrst, Karavanke Natura 2000 (Center za kartografijo favne in flore, september 2006)

- Idejna zasnova elektroenergetskega omrežja, Elektro Gorenjska, april 2012.

- Hidrološko hidravličen elaborat za območje naravnega spomenika Dovžanova soteska s preverbo premostitvenih objektov (EHO projekt, št. H-13/13, marec 2013).

Pri izdelavi sprememb in dopolnitev prostorskega akta so bile upoštevane naslednje strokovne podlage:

- Analiza poselitve v zaselku Na Jamah, (Domplan, d.d., februar 2017)

V postopku sprememb in dopolnitev nosilci urejanja prostora v svojih smernicah podajo zahteve za izdelavo strokovnih podlag:

- Zahteva Direkcije za vode: Izdelava poplavne presoje.

SMERNICE IN MNENJA NOSILCEV UREJANJA PROSTORA

SMERNICE IN  MNENJA

Postopek priprave Sprememb in dopolnitev OPPN se je začel po Zakonu o prostorskem načrtovanju (Ur.l RS, št. 33/07, ZVO-1B 70/08, ZPNačrt-A 108/09, ZUPUDPP – 80/10, ZKZ-C 43/11, ZPNačrt-B 57/12, ZUPUDPP-A 57/12 in ZPNačrt-C 109/12, Odločba US 76/14 in ZUUJFO 14/15) in Sklepom o pričetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje naravnega spomenika z oznako 6 T1 Dolina – Dovžanova soteska (Ur.l.RS.št. 74/2016).

Izdela se osnutek OPPN na podlagi katerega se nosilce urejanja prostora (v nadaljevanju NUP) zaprosi za zidajo smernic. Sočasno se Ministrstvo za okolje in prostor, sektor za celovito presojo vplivov na okolje (v nadaljevanju MOP-CPVO) zaprosi za izdajo odločbe iz katere bo razvidno, ali je potreben tudi postopek Celovite presoje vplivov na okolje (v nadaljevanju CPVO) in s tem izdelava okoljskega poročil (v nadaljevanju OP).

Opredelitev ciljev predlagane prostorske ureditve

Cilj predlagane prostorske ureditve je uskladitev OPPN z nadrejenim aktom, določitev podrobnih izvedbenih pogojev za območja razpršene poselitve (A), ter uskladitev z aktom o zavarovanju, ki se prav tako spreminja.

Nosilci urejanja prostora, ki podajo razvojne potrebe, smernice za načrtovanje prostorske ureditve in mnenja:

|  | Nosilec urejanja prostora (NUP) v primeru izdelave OPPN | Naslov | Poslano v smernice | Prejeto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DRŽAVNI NUP |
| 1 | Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja | Dunajska 48, 1000 Ljubljana | 24.03.2017 |  |
| 2 | Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo | Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana | 24.03.2017 | 20.04.2017 |
| 3 | Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo (Za področje gozdarstva, ribištva in lovstva) | Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana | 24.03.2017 | =ZGS 21.04.2017 |
| 4 | Zavod RS za varstvo narave (Za področje ohranjanja narave) | Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana | 24.03.2017 | =ZRSVN 28.04.2017 |
| 5 | Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino (Za področje varstva kulturne dediščine) | Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana | 24.03.2017 | 09.05.2017 |
| 6 | Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo (Za področje energetike) | Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana | 24.03.2017 | 04.04.2017 |
| 7 | Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje (Za področje zaščite in reševanja) | Vojkova 61, 1000 Ljubljana | 24.03.2017 | 13.04.2017 |
| 8 | Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko (Za področje obrambe) | Vojkova 61, 1000 Ljubljana | 24.03.2017 | 10.04.2017 |
| 9 | Ministrstvo za zdravje, Direktorat za javno zdravje | Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana | 24.03.2017 | 25.04.2017 |
| LOKALNI NOSILCI |
| 10 | Telekom Slovenije, PE Kranj | Ulica Mirka Vadnova 13, 4000 Kranj | 24.03.2017 | 04.05.2017 |
| 11 | Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Odd. območja Zgornje Save | Ulica Mirka Vadnova 5, 4000 Kranj | 24.03.2017 | 05.05.2017 |
| 12 | Zavod za gozdove, OE Kranj | Cesta Staneta Žagarja 27B, 4000 Kranj | 24.03.2017 | 21.04.2017 |
| 13 | Zavod RS za varstvo narave, OE Kranj | Planina 3, 4000 Kranj | 24.03.2017 | 28.04.2017 |
| 14 | Zavod za varstvo kulturne dediščine, OE Kranj | Tomšičeva ulica 7, 4000 Kranj | 24.03.2017 | 09.05.2017 |
| 15 | Občina Tržič | Trg Svobode 18, 4290 Tržič | 24.03.2017 | 12.04.2017 |
| 16 | Elektro Gorenjska, Podjetje za distribucijo električne energije d.d. | Ulica Mirka Vadnova 3A, 4000 Kranj | 24.03.2017 | 21.04.2017 |
| 17 | Komunala Tržič | Trg Svobode 18, 4290 Tržič | 24.03.2017 |  |

Drugi udeleženci:

|  | Drugi udeleženci | Naslov | Poslano v smernice | Prejeto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za CPVO | Dunajska 48, 1000 Ljubljana | 24.03.2017 | 17.05.2017 |

Z originali smernic razpolaga občina.

| Številka | 2 |
| --- | --- |
| NUP | MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, DIREKTORAT ZA KMETIJSTVO Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana |
| Št. | 350-2/2017/73 |
| Datum | 20.04.2017 |
| Smernice | 1. | Ministrstvo je gradivo pregledalo in ugotovilo, da se SiD OPPN Dovžanova soteska ne nanašajo na področje namenske rabe Kmetijska zemljišča (K1, K2). |
| Opredelitev | 1. | Tekstualni in grafični del SiD OPPN Dovžanova soteska se v delu, ki se nanaša na kmetijska zemljišča (K1 in K2) ne spreminja. |
| Upoštevanje | 1. | Smernica se upošteva |

| Številka | 3 in 12 |
| --- | --- |
| NUP | MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, DIREKTORAT ZA GOZDARSTVO, LOVSTVO IN RIBIŠTVO (Za področje gozdarstva, ribištva in lovstva) Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana ZAVOD ZA GOZDOVE, OE KRANJ Cesta Staneta Žagarja 27B, 4000 Kranj |
| Št. | 350-4-17 |
| Datum | 21.04.2017 |
| Smernice | 1. | Posebne smernice za področji gozdarstva in lovstva niso potrebne. |
|  | 2. | Priporoča se, da se iz predmetnega odloka izločijo tista določila o ravnanju z gozdom. ki so vsebinsko del varstvenega režima spomenika oz. so predmet akta o razglasitvi spomenika. V Odloku o občinskem prostorskem načrtu za območje naravnega spomenika z oznako 6 T1 Dolina – Dovžanova soteska (Uradni list RS. št. 30/13). ki se predmetno spreminja. so tudi določila. ki dodatno omejujejo gospodarjenje s predmetnimi gozdovi. kar je po mnenju Zavoda stvar akta o razglasitvi predmetnega območje za naravni spomenik, ne pa predmetnega prostorskega akta. Tako npr. šesti odstavek 36. člena navedenega odloka dodatno omejuje (verjetno glede na odlok o razglasitvi edino dopustno sanitarno) sečnjo dreves bukve zaradi varstva alpskega kozlička. V skladu z navedenim Zavod podaja te smernice oz. predlog v točki II. |
| Opredelitev | 1. | Tekstualni in grafični del SiD OPPN Dovžanova soteska se v delu, ki se nanaša na gozdna zemljišča (G) ne spreminja. |
|  | 2. | Iz tretje alinee, 4. člena Odloka o razglasitvi Dovžanove soteske za naravni spomenik izhaja, da: »odstranjevati, trgati in izkopavati, nabirati in poškodovati rastline uničevati razne vegetacijske združbe; izjema je nujno potrebna sanitarna sečnja«. Omenjeni Odlok se pravtako spreminja, zato so spremembe tekom postopka SiD OPPN Dovžanova soteska še mogoče. |
| Upoštevanje | 1. | Smernica se upošteva |
|  | 2. | Smernica se delno upošteva |

| Številka | 4 in 13 |
| --- | --- |
| NUP | ZAVOD RS ZA VARSTVO NARAVE (Za področje ohranjanja narave) Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana ZAVOD RS ZA VARSTVO NARAVE, OE KRANJ Planina 3, 4000 Kranj |
| Št. | 2-III-153/2-O-17/TŠ |
| Datum | 28.04.2017 |
| Smernice | 1.1 | 7. člen (opis predvidene ureditve), (8. člen SD): OPPN je prostorski akt, ki mora glede na Zakon o ohranjanju narave upoštevati varstvene statuse in območja s statusi. Območja varstvenih statusov niso vezana na enote urejanja prostora. Glede na to naj se izraz OPPN v besedilu smiselno ohrani. |
|  | 1.2 | 7. člen (opis predvidene ureditve), (8. člen SD): V opisu predvidenih ureditev vsebina ni povsem skladna z naslovom poglavja, saj govori o dejavnostih, ne o ureditvah. Dopustne dejavnosti naj bodo v posebnem členu ali vsaj odstavku. Dejavnosti, navedene kot dejavnosti v širšem območju zavarovanja pa naj se konkretizirajo, saj gre v primeru OPPN za podroben prostorski akt, ki je podlaga za gradnjo. |
|  | 1.3 | 7. člen (opis predvidene ureditve), (8. člen SD): V dopolnitvah navedene dejavnosti v zaselku Na Jamah so gostinstvo, storitve in mala obrt. Dejavnosti so glede na prostor, parkirna mesta (1PM na objekt), dostop oz. dovoz in komunalno opremljenost omejene. Dejavnosti se glede na navedeno ustrezno omeji oz. usmerja. Predlagamo, da se zagotovi dodatna parkirna mesta izven zaselka. |
|  | 2.1 | 10. člen (dopustne vrste objektov in ureditev glede na namen), (11. člen SO), 1. odstavek: se dopolni, da se nova alineja glasi: »Postavljanje samostojnih oglasnih tabel in drugih materialov ni dovoljeno.« |
|  | 2.2 | 10. člen (dopustne vrste objektov in ureditev glede na namen), (11. člen SO), 2. odstavek, prva alineja: Pripravljavec naj pojasni, kaj pomeni izraz »stanovanjske stavbe s spremljevalnimi dejavnostmi« in kaj spada vanje. Predlagamo da se dejavnosti konkretizira. Glej pripombe k 7. členu. |
|  | 2.3 | 10. člen (dopustne vrste objektov in ureditev glede na namen), (11. člen SO), 3. odstavek, druga alineja: pomožni kmetijsko gozdarski objekti: pokrita skladišča za lesena goriva Usmeritev: V OPPN se v grafični prilogi določi konkretna mesta za pokrita skladišča za lesena goriva. Gradnja objektov se v primeru, da ni drugih prostorskih možnosti zunaj območja z naravovarstvenim statusom, izvaja tako, da se izkoristijo vse možne tehnične ali druge rešitve, da se naravna vrednota ne poškoduje ter, da je njena vidna podoba čim manj spremenjena. Skladišča naj ne zakrivajo geoloških in geomorfoloških ter drugih naravnih struktur. Upoštevajo se odmiki od vodotoka Tržiška Bistrica. |
|  | 3. | 11. člen (dopustne vrste gradenj in ureditev), (12. člen SO): V naslovu člena je dopolnjeno »gradenj in« Usmeritev: V 11. členu naj se loči dopustne gradnje, ureditve ter določilo o spremembah namembnosti, v 7. alineji pa se pojasni, na katero opremo in proizvode se nanaša postavitev in obnova (prometno, interpretacijsko). |
|  | 4. | 14. člen (ureditve tematskih poti), (14. člen SO) Predvideni navezavi od načrtovane info točke bi potekali preko brvi čez Tržiško Bistrico na sprehajalnorazgledno pot oz. ob vodotoku do mostu v Čadovljah do paštbe. Usmeritev: Povezava preko vodotoka naj bo urejena z enosmerno leseno brvjo za pešce. Za ohranjanje naravnega dela struge naj bo premostitev izvedena v delu vodotoka dolvodno, kjer so bile že izvedene ureditve struge. Ustrezno temu se prilagodi novi poti. Poti naj bosta urejeni kot kolovoz (travnato peščena izvedba). Ohranja se obstoječa vegetacija. |
|  | 5.1 | 17. člen (ureditev vstopne točke in parkirišč), (15. člen SO) in 18. člen (16. člen SO), Usmeritev za info točko: Upoštevajo se že izdane naravovarstvene smernice (dop. št. 2.-111-94/6-0-11[fŠ z dne 17.1.2.012.) k osnutku OPPN: » V širšem zavarovanem območju je možna gradnja objektov, ki so neposredno povezani s predstavitvijo spomenika. Gradnja gostinskih objektov ni dopustna. Gradnje gostinskih in nastanitvenih objektov, začasnih, pomožnih ali drugih objektov za ponudbo pijače in hrane niso dopustni tako v ožjem kot širšem območju«. |
|  | 5.2 | 17. člen (ureditev vstopne točke in parkirišč), (15. člen SO) in 18. člen (16. člen SO), Usmeritev za info točko: Objekt naj se oblikovno prilagodi tipični karavanški arhitekturi ali geološkim in geomorfološkim zanimivostim območja (2.. odstavek) in naj bo prednostno namenjen informiranju obiskovalcev o soteski (informacije, publikacije, vstopnice za ogled RIS Dolina in vodene oglede). V zadnjem delu (proti vodotoku) naj bo umeščen toaletni prostor (premični kemični WC). Na zunanjosti je v nadstrešku lahko oglasna deska in info panoji. Objekt se priklopi na električno omrežje. Opozarjamo, da objekt ni namenjen gostinstvu, temveč je objekt, namenjen predstavitvi zavarovanega območja. Pri gradnji se uporabi avtohtoni kamen, lahko v slogu manjše paštbe, lahko je ometan, fasada naj bo bela. Zasaditev z grmovnicami ali drevjem zaradi okoliškega zelenja ni potrebna. Objekt naj se ne osvetljuje v času od 22. zvečer do 5. ure zjutraj zaradi prisotnosti nočnih metuljev. Kritina naj bo siva, da se ujema z okoljem. Uporabi naj se materiale, značilne za naselje Dolina. Upošteva naj se ustrezen odmik objekta od vodotoka Tržiška Bistrica (določilo OPN). |
|  | 6.1 | 23. člen (prostorski izvedbeni pogoji za naselje Dolina), (23. člen SO) Sprememba v naslovu: Namesto Čadovlje - naselje Dolina |
|  | 6.2 | 23. člen (prostorski izvedbeni pogoji za naselje Dolina), (23. člen SO), Pogoj za ohranjanje reliefa (4. člen veljavnega odloka o zavarovanju): Pri urejanju območja v splošnem in urejanju vrtov, novogradnji objektov in infrastrukture ter povečevanju objektov ni dopustno premikanje, razbijanje oz. poškodovanje in odstranjevanje blokov ali raba kremenovega konglomerata v zaselku na Jamah, ker so bloki konglomerata izjemna geomorfološka in geološka dediščina. |
|  | 6.3 | 23. člen (prostorski izvedbeni pogoji za naselje Dolina), (23. člen SO), Predlog glede materialov: Glede na tipično kamninsko zgradbo, geološke in geomorfološke pojave ter tipično karavanško gradnjo predlagamo, da so oporni zidovi zgrajeni iz kamnin, značilnih za območje okolice Doline in Čadovelj. |
|  | 7. | 26. člen (opremljenost z javno gospodarsko infrastrukturo), (19. člen SO), 5. alineja: Predvidi se gradnja MČN za potrebe objektov. Usmeritev za ohranjanje Tržiške Bistrice glede odvajanja odpadnih voda: Preveri se ustreznost MČN za stalno naseljene in nenaseljene objekte. OPOMBA: Za objekte z občasnim bivanjem je lahko delovanje malih čistilnih naprav neučinkovito, ravnanje z njimi in odpadnimi vodami, speljanimi vanje, pa zahtevno za zagotavljanje njihove učinkovitosti. |
|  | 8. | 34. člen (ohranjanje narave), (22. člen SO) V osnutku odloka o SD je navedeno: Prva točka 34. člena se nadomesti z naslednjim besedilom: » (1) Pogoji za zavarovano območje: Za ohranjanje narave in doseganje ciljev zavarovanega območja se morajo za vse posege in opravljanje dejavnosti upoštevati varstveni režim in razvojne usmeritve določene v odloku o zavarovanju naravnega spomenika.« Osnutek odloka o SD in v odlok vključeno besedilo nista identična. Usmeritev: Besedilo naj se uskladi. Za zagotavljanje ciljev zavarovanega območja je treba upoštevati režim za zavarovano območje. |
|  | 9.1 | (23. člen SD), V 23. členu SD se sprememba nanaša na drugi odstavek, ni pa navedeno, za kateri člen veljavnega odloka je predvidena sprememba, ki se nanaša zabojnike: »Zabojnikov ni dovoljeno umeščati v ožjem zavarovanem območju, koši za zbiranje odpadkov se lahko namestijo le na parkirišču ob vstopu v sotesko v sklopu info. centra.« Predvidevamo, da se nanaša na 2. odstavek 43. člen veljavnega odloka, zato naj se 23. člen SD dopolni. |
|  | 9.2 | (23. člen SD): Konkretizirajo se dopustne lokacije košev za odpadke. Za poenotenje izraza se namesto info centra napiše info točka. Po potrebi in utemeljeno se določijo lokacije in prostornina zabojnikov in košev za ločeno zbiranje odpadkov. |
|  | 10. | Meja območja OPPN: Grafični del SD je usklajen z OPN Tržič glede zaselka na Jamah, GJI in meje OPPN v Čadovljah. Skrajni del južne meje spada v naselje Čadovlje in enoto urejanja prostora ČAD 05-01/2. Meja obstoječega OPPN je spremenjena pri naselju Čadovlje. Pripravljavec predvideva tudi spremembo meje zavarovanega območja. Pogoj: Z vidika varstva narave, ciljev zavarovanega območja ter predvidenih povezav (peš poti) sprememba meje ni potrebna. Za objekte v zavarovanem območju v enoti urejanja prostora EUP ČAD 05-01/2 se preveri določila za posege v OPN in se jih uskladi s predvidenim režimom v zavarovanem območju. Do sprejema novega odloka o zavarovanju Dovžanove soteske se upoštevajo obstoječe meje zavarovanega območja. |
|  | 11. | Premostitev preko vodotoka in načrtovane poti. Usmeritve: Premostitev z brvjo preko Tržiške Bistrice naj se umesti dolvodno oz. v območje izvedenih ureditev Tržiške Bistrice. Ustrezno temu naj se prilagodi tudi predvidene peš poti. Ohranja se obstoječa vegetacija. Možna je sanitarna sečnja. |
|  | 12. | Gradnja info točke V grafični prilogi je opredeljeno le območje za gradnjo info točke (št. priloge 5 in 6), točna lokacija ni vrisana. Usmeritev: Glede na to, da je OPPN podlaga za gradnjo, se lokacija objekta vriše. Pri tem se upošteva določila veljavnega OPN in drugo zakonodajo, ki se nanaša na posege ob vodotokih in kmetijskih zemljiščih. Doda se novo grafično prilogo z detajlno ureditvijo parkirišča, info točke in premostitve z brvjo. |
| Opredelitev | 1.1 | Izraz OPPN se ohrani v celotnem tekstualnem in grafičnem delu OPPN. |
|  | 1.2 | Tekstualni in grafični del se dopolnita skladno s sklepi sestanka iz dne 27.06.2017. |
|  | 1.3 | Tekstualni in grafični del se dopolnita skladno s sklepi sestanka iz dne 27.06.2017. |
|  | 2.1 | Zadnji stavek prve točke 10. člena se spremeni tako, kot navajajo smernice ZRSVN. |
|  | 2.2 | Druga alinea, druge točke 10. člena navaja: »stanovanjske stavbe s spremljevalnimi dejavnostmi, pri čemer mora biti razmerje med dejavnostima najmanj 60:40 v prid stanovanjski dejavnosti,« |
|  | 2.3 | Pokrita skladišča za lesena goriva niso dopustna. Glej: Sestanek iz dne 27.06.2017. |
|  | 3. | Tekstualni del se dopolni skladno s sklepi sestanka iz dne 27.06.2017. |
|  | 4. | Tekstualni in grafični del se dopolnita skladno s sklepi sestanka iz dne 27.06.2017. |
|  | 5.1 | Tekstualni del se dopolni skladno s sklepi sestanka iz dne 27.06.2017. |
|  | 5.2 | Tekstualni del se dopolni skladno s sklepi sestanka iz dne 27.06.2017. |
|  | 6.1 | SiD OPPN Dovžanova soteska vsebuje 23. člen, ki govori o naselju Čadovlje, ter 23.a člen, ki govori o naselju Dolina – Zaselek Na Jamah, kot je bilo dogovorjeno na sestanku 27.06.2017. |
|  | 6.2 | 11. točka, 23a člena se glasi: » Uporabljajo se naravni materiali (kamen, les, rastline). Uporaba barvno agresivnih in drsečih materialov pri urejanju vrtov ni dopustna. Pri zasaditvah se uporabljajo rastlinske vrste iz lokalnega okolja. Ohranjajo se t.i. gartlci. Kamnite zložbe, skalne skupine in balvani na travnikih se ohranjajo; premikanje, razbijanje oz. poškodovanje in odstranjevanje blokov ali raba kremenovega konglomerata je prepovedana.« |
|  | 6.3 | Osma točka 23a člena se glasi: »Oblikovanje podpornih zidov: Podporni zidovi naj bodo izvedeni v naklonu do višine max. 1,2m, kamniti in ozelenjeni; uporabljajo se kamnine značilne za območje Doline. Dopustna so tudi kašte.« |
|  | 7. | Tekstualni del se dopolni skladno s sklepi sestanka iz dne 27.06.2017. |
|  | 8. | Besedilo se poenoti in se glasi: »Za ohranjanje narave in doseganje ciljev zavarovanega območja je za posege treba upoštevati režime, določene v odloku o zavarovanju naravnega spomenika.« |
|  | 9.1 | 23. člen SiD OPPN Dovžanova soteska govori o spremembah, ki se nanašajo na 34 člen osnovnega akta in ne 43.člen. |
|  | 9.2 | Besedna zveza info center, ki se nanaša na info točko ob vstopu v Dolino se v celotnem odloku zamenja z izrazom »info točka«, kot je bilo dogovorjeno na sestanku 27.06.2017. Koši so predvideni v območju info točke. Konkretizacija, kot je prostornina zabojnikov je predmet projektiranja. |
|  | 10. | Meja se ne spreminja. |
|  | 11. | Lokacija premostitvenega objekta je v grafičnem delu shematsko prikazana. Dopustna je le sanitarna sečnja, kot izhaja iz zadnjega stavka devete toče 38. člena, ki se ne spreminja. |
|  | 12. | Območje info točke je podrobneje prikazano na grafičnem prikazu št. 4: Zazidalna oz. ureditvena situacija – List 1. |
| Upoštevanje | 1.1 | Smernica se upošteva |
|  | 1.2 | Smernica se delno upošteva |
|  | 1.3 | Smernica se upošteva |
|  | 2.1 | Smernica se upošteva |
|  | 2.2 | Smernica se upošteva |
|  | 2.3 | Smernica se upošteva |
|  | 3. | Smernica se upošteva |
|  | 4. | Smernica se upošteva |
|  | 5.1 | Smernica se upošteva |
|  | 5.2 | Smernica se upošteva |
|  | 6.1 | Smernica se upošteva |
|  | 6.2 | Smernica se upošteva |
|  | 6.3 | Smernica se upošteva |
|  | 7. | Smernica se upošteva |
|  | 8. | Smernica se upošteva |
|  | 9.1 | Smernica se delno upošteva |
|  | 9.2 | Smernica se delno upošteva |
|  | 10. | Smernica se upošteva |
|  | 11. | Smernica se upošteva |
|  | 12. | Smernica se upošteva |

| Številka | 5 in 14 |
| --- | --- |
| NUP | MINISTRSTVO ZA KULTURO, DIREKTORAT ZA KULTURNO DEDIŠČINO (Za področje varstva kulturne dediščine) Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana ZAVOD ZA VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE, OE KRANJ Tomšičeva 7, 4000 Kranj |
| Št. | 35012-46/2017/6 |
| Datum | 09.05.2017 |
| Smernice | 1. | V obstoječi 31. člen naj se v drugi odstavek navedejo tudi enote kulturne dediščine, ki se nahajajo v območju urejanja. |
|  | 2. | Območje varovane sušilnice v Čadovljah naj se ustrezno vključi v urejanje poti. Pot naj se spelje tako, da bo speljana mimo sušilnice, ne skozi njen vogal. Z ustrezno oznako (npr. tako kot sušilnica - vijolična obroba) naj se na kartah označi vse enote kulturne dediščine oz. kulturnih spomenikov. V legendi naj se k napisom doda simbol, s katerimi je na kartah označena kulturna dediščina. |
|  | 3. | 23. člen (prostorsko izvedbeni pogoji za objekte v naselju Dolina, ki je zajeto v območje OPPN) naj se dopolni z usmeritvijo, da ima ohranitev objektov in njihovo vzdrževanje prednost pred novogradnjami. V primeru gradenj na mestu dotrajanih obstoječih, naj se gradi po vzoru odstranjenega objekta. |
| Opredelitev | 1. | K drugi točki 31. člena se dodajo enote kulturne dediščine. |
|  | 2. | Grafični prikaz št. 4 in 6 se dopolnita tako, da se prikaže območje dediščine. Pot, ki vodi ob sušilnici se grafično prikaže tako, kot navajajo smernice. |
|  | 3. | 23a člen se dopolni tako, da se k prvi točki dopiše: »Ohranitev objektov in njihovo vzdrževanje ima prednost pred novogradnjami.« |
| Upoštevanje | 1. | Smernica se upošteva |
|  | 2. | Smernica se upošteva |
|  | 3. | Smernica se upošteva |

| Številka | 6 |
| --- | --- |
| NUP | MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKTORAT ZA ENERGIJO (Za področje energetike) Langusova 4, 1000 Ljubljana |
| Št. | 50-1/2012-DE/1191 |
| Datum | 04.04.2017 |
| Smernice | 1. | Pri pripravi smernic za izdelavo SD občinskega podrobnega prostorskega načrta za 6 T1 Dolina Dovžanova soteska smo ugotovili, da na širšem območju načrtovanja OPPN ni objektov, ki jih je potrebno upoštevati glede na smernice Odloka o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (OdSPRS-Ur. list. RS, št. 76/04 - Publikacijska karta št. 4; Usmeritev za razvoj energetskih sistemov). |
|  | 2. | Samoupravne lokalne skupnosti so pri svojem prostorskem načrtovanju dolžne upoštevati lokalni energetski koncept. |
|  | 3. | Pri načrtovanju prostorske ureditve v postopku priprave SD občinskega podrobnega prostorskega načrta za 6 T1 Dolina Dovžanova soteska je potrebno upoštevati Uredbo o prostorskem redu Slovenije (Ur. List RS, št. 122/04) na podlagi tretjega odstavka 38. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 - popr. in 58/03 - ZZK-i) |
| Opredelitev | 1. | / |
|  | 2. | / |
|  | 3. | / |
| Upoštevanje | 1. | Smernica se upošteva |
|  | 2. | Smernica se upošteva |
|  | 3. | Smernica se upošteva |

| Številka | 7 |
| --- | --- |
| NUP | MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, UPRAVA RS ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE (Za področje zaščite in reševanja) Vojkova 61, 1000 Ljubljana |
| Št. | 350-63/2017-2 - DGZR |
| Datum | 12.04.2017 |
| Smernice | 1. | Po pregledu veljavnega Odloka o OPPN za območje naravnega spomenika z oznako 6 T1 Dolina Dovžanava soteska (Uradni list RS, št. 30/12) ugotavljamo, da je v njem že opredeljena vsebina s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in varstvo pred požarom. Za pripravo sprememb in dopolnitev navedenega prostorskega akta nimamo novih smernic s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in varstva pred požarom. |
| Opredelitev | 1. | / |
| Upoštevanje | 1. | Smernica se upošteva |

| Številka | 8 |
| --- | --- |
| NUP | MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, DIREKTORAT ZA LOGISTIKO (Za področje obrambe) Vojkova 61, 1000 Ljubljana |
| Št. | 350-28/2017-1 |
| Datum | 10.04.2017 |
| Smernice | 1. | Ministrstvo za obrambo nima smernic s področja obrambe, ki bi jih bilo treba upoštevati pri pripravi Sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje naravnega spomenika z oznako 6 T1 Dolina Dovžanova soteska. |
| Opredelitev | 1. | / |
| Upoštevanje | 1. | Smernica se upošteva |

| Številka | 10 |
| --- | --- |
| NUP | TELEKOM SLOVENIJE Stegne 19, 1000 Ljubljana |
| Št. | 7610102-00111201703290030 |
| Datum | 04.05.2017 |
| Smernice | 1. | Odlok o spremembah in dopolnitvah OPPN Dovžanova soteska predvideva uskladitev z nadrejenim aktom, skladno s tem 5. odstavek 46. člena OPN določa, da se v območjih kmetijskih in gozdnih zemljišč (K1, K2 in G) bazne postaje lahko postavljajo le ob prometnicah in na neizpostavljenih lokacijah, postavljanje stolpov oziroma drogov za bazne postaje mobilne telefonije v prostorske dominante, kot so npr. cerkve in gradovi, pa ni sprejemljivo. Četrta alineja 4. odstavka 82. člena OPN še določa, da je na območjih, ki so predmet varovanja oziroma na območjih, kjer se varuje posebna vrednota, potrebno pridobiti ustrezno soglasje pristojne službe. Glede na predvideno uskladitev OPPN Dovžanova soteska z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Občine Tržič podjetju Telekom Slovenije, d.d., kakršnih koli dodatnih usmeritev ni potrebno izdati. |
| Opredelitev | 1. | / |
| Upoštevanje | 1. | Smernica se upošteva |

| Številka | 11 |
| --- | --- |
| NUP | MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, AGENCIJA RS ZA OKOLJE, ODD. OBMOČJA ZGORNJE SAVE Mirka Vadnova 5, 4000 Kranj |
| Št. | 35020-62/2017-3 |
| Datum | 21.04.2017 |
| Smernice | 1. | Posege v vode, vodna in priobalna zemljišča, zemljišča na varstvenih in ogroženih območjih ter kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča je treba programirati, načrtovati in izvajati tako, da se ne poslabšuje vodni režim in stanje voda, da se ohranja naravne procese, omogoča varstvo pred škodljivim delovanjem voda in ohranjanje naravnega ravnovesja vodnih in obvodnih ekosistemov (5. člen ZV-1), kar mora biti v projektni dokumentaciji ustrezno prikazano in dokazano. |
|  | 2 | Ureditveno območje se nahaja ob vodotoku Tržiška Bistrica, ki je vodotok 1. reda. Zemljišče, ki neposredno meji na vodno zemljišče, je priobalno zemljišče celinskih voda. Zunanja meja priobalnih zemljišč sega na vodah 1. reda 15 metrov od meje vodnega zemljišča. Četrti odstavek 14. člena ZV-1 določa zunanjo mejo priopalnega zemljišča na vodah 1. reda zunaj območij naselja, ki sega najmanj 40 m od meje vodnega zemljišča. Posegi na vodno in priobalno zemljišče v skladu s 37. členom Zakona o vodah niso dovoljeni, razen naštetih izjem, med katere sodi gradnja objektov javne infrastrukture, če nima negativnih vplivov na vode in vodni režim. Skladno s 201. členom ZV-1 za obstoječe objekte in naprave, ki se nahajajo na vodnem ali priobalnem zemljišču, ne veljajo določbe 37. člena ZV-1, če gre za rekonstrukcijo, adaptacijo ali obnovo, ki bistveno ne spreminja namembnosti in velikosti objekta. V grafičnem delu predloga občinskega podrobnega prostorskega načrta je treba prikazati vodna in priobaina zemljišča vodotokov. |
|  | 3. | Na vodnem in priobalnem zemljišču so prepovedane dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki bi lahko imeli škodljiv vpliv na vode, vodna in priobaina zemljišča, ogrožali stabilnost vodnih in priobalnih zemljišč, zmanjševali varnost pred škodljivim delovanjem voda, ovirali normalen pretok vode, plavin in plavja, onemogočali obstoj in razmnoževanje vodnih in obvodnih organizmov. |
|  | 4. | Pri prostorskem načrtovanju je potrebno upoštevati določbe 84. člena in 68. člena ZV-1, po katerih so na vodnem in priobalnem zemljišču prepovedane dejavnosti in posegi v prostor, ki bi lahko: - ogrožali stabilnost vodnih in priobalnih zemljišč, - zmanjševali varnost pred škodljivim delovanjem voda, - ovirali normalen pretok vode, plavin in plavja, - onemogočali obstoj in razmnoževanje vodnih in obvodnih organizmov. Na vodno in priobalno zemljišče je prepovedano: - odlagati in pretovarjati nevarne snovi v trdni, tekoči ali plinasti obliki, - odlaganje ali pretovarjanje odkopanih ali odpadnih materialov ali drugih podobnih snovi, - odlaganje odpadkov. |
|  | 5. | Na priobalnem zemljišču ni dovoljeno postavljati objektov ali ovir, ki bi preprečevale prost prehod ob vodnem dobru. |
|  | 6. | V prostorskem aktu je potrebno prikazati in upoštevati varovana, varstvena in ogrožena območja po določbah Zakona o vodah: vodno in priobalno zemljišče, poplavno, erozijsko in pazljivo območje. |
|  | 7. | Za poplavna območja se določi vodna, priobalna in druga zemljišča, kjer se voda zaradi naravnih dejavnikov občasno prelije izven vodnega zemljišča. Na takem območju so v skladu z 86. členom ZV-1 prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna in priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. |
|  | 8. | Z ozirom na obravnavano lokacijo in predvidene ureditve - lesena brv, je treba gradivu za izdajo mnenja priložiti ustrezno strokovno podlago iz katere bodo razvidne poplavne razmere na obravnavanem območju. Poplavna presoja mora biti izdelana skladno s Pravilnikom o metodologiji za določanje območij, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja, ter o načinu razvrščanja zemljišč v razrede ogroženosti (Uradni list RS 60107, v nadaljevanju Pravilnik). Glede na višine poplavnih vod je v dokumentaciji za posege potrebno opredeliti omilitvene ukrepe. Z ukrepi se ne sme poslabšati obstoječe poplavne varnosti območja. Poplavna ogroženost mora biti navedena v prostorskem aktu, predvidene ureditve pa usklajene s prepovedmi in omejitvami. |
|  | 9. | Ureditve in objekti, predvideni s prostorskim dokumentom so lahko ogroženi zaradi erozijskega delovanja. Za erozijska območja se določijo zemljišča, ki so stalno ali občasno pod vplivom površinske, globinske in bočne erozije vode. Na erozijskem območje morajo biti načrtovani posegi in raba omejeni v skladu z 87. členom ZV-1. |
|  | 10. | Za plazljivo območje se določijo zemljišča, ,kjer je zaradi pojava vode in geološke sestave tal ogrožena stabilnost zemeljskih ali hribinskih sestojev. Na plazljivem območju morajo biti načrtovani posegi in raba omejeni v skladu z 88. členom ZV-1 B. |
|  | 11. | Odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih voda mora biti usklajeno z Zakonom o vodah in predpisi s področja varstva okolja: - Uredbo o odvajanju in Čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15) in - Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14 in 9~/15) - Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Uradni list RS, št. 47/05). |
|  | 12. | Odtok iz utrjenih in parkirnih površin je potrebno ustrezno urediti, tako, da ne bo prihajalo do onesnaževanja in iztokov nevarnih snovi v podtalje in vode. Priporočamo ureditev odtoka s povoznih površin preko ustreznega loviIca olj, katerega velikost, vgradnja, obratovanje in vzdrževanje je skladna s standardom SIST EN 858-2. |
|  | 13. | Vse morebitne tehnološke vode in vse vrste odpadnih voda morajo biti speljane in očiščene na način, kot to predvidevajo uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja. |
|  | 14. | Zacevljanje ali prekrivanje vodotokov ni dopustno, razen če gre za objekt premostitve zaradi javne prometne infrastrukture (most, propust na javnih cestah in poteh). |
|  | 15. | Potrebno je preventivno preprečevati obremenitve obrežnih ekosistemov, onesnaženje vod in okolja. |
| Opredelitev | 1. | / |
|  | 2. | Zunanja meja priobalnih zemljišč je prikazana v Ureditveni situaciji na grafičnem prikazu št. 4, in 6. ter v grafičnem prikazu št. 9, kjer so prikazana varovanja. |
|  | 3. | SiD OPPN Dovžanova soteska ne predvideva dejavnosti in posegov, ki bi lahko imeli škodljiv vpliv na vode, vodna in priobaina zemljišča, ogrožali stabilnost vodnih in priobalnih zemljišč, zmanjševali varnost pred škodljivim delovanjem voda, ovirali normalen pretok vode, plavin in plavja, onemogočali obstoj in razmnoževanje vodnih in obvodnih organizmov. |
|  | 4. | 84. in 68. člen ZV-1 sta upoštevana že v osnovnem veljavnem OPPN. |
|  | 5. | Na priobalnem zemljišču je bil že v osnovnem veljavnem prostorskem aktu predviden objekt – info točka. Objekt še ni zgrajen. SiD OPPN Dovžanova soteska predvideva le spremembo lokacije info točke in sicer bližje cesti, dlje strran od roba vodnega zemljišča. |
|  | 6. | Vodno in priobalno zemljišče, poplavno, erozijsko in pazljivo območje so prikazani v grafičnem delu št. 9, ki govori o varovanjih. Vodno in priobalno zemljišče sta prikazana tudi na karti 4 in 6. |
|  | 7. | Vodna in priobalna zemljišča so prikazana na kartah 4, 6 in 9. |
|  | 8. | Pripravljavec zagotovi zahtevano strokovno podlago – Poplavna presoja |
|  | 9. | Erozijska območja so prikazana na karti št. 9a. |
|  | 10. | Plazljiva območja so prikazana na karti 9a. |
|  | 11. | Za odvajanje odpadnih voda se predvidijo MČN. MČN grafično niso opredeljene. |
|  | 12. | O ureditvi parkirišča govori 17. člen osnovnega akta, ki se v tem delu ne spreminja. |
|  | 13. | / |
|  | 14. | Zacevljanje ali prekrivanje vodotokov ni predvideno. |
|  | 15. | 38. člen opredeljuje varstvo voda in zaščitne ukrepe. V SID OPPN Dovžanova soteska se ta člen ne spreminja. |
| Upoštevanje | 1. | Smernica se upošteva |
|  | 2 | Smernica se upošteva |
|  | 3. | Smernica se upošteva |
|  | 4. | Smernica se upošteva |
|  | 5. | Smernica se upošteva |
|  | 6. | Smernica se upošteva |
|  | 7. | Smernica se upošteva |
|  | 8. | Pripravljavec zagotovi zahtevano strokovno podlago |
|  | 9. | Smernica se upošteva |
|  | 10. | Smernica se upošteva |
|  | 11. | Smernica se upošteva |
|  | 12. | Smernica se upošteva |
|  | 13. | Smernica se upošteva |
|  | 14. | Smernica se upošteva |
|  | 15. | Smernica se upošteva |

| Številka | 15 |
| --- | --- |
| NUP | OBČINA TRŽIČ Trg svobode18, 4290 Tržič |
| Št. | 3502-26/2017/2 (204) |
| Datum | 12.04.2017 |
| Smernice | 1. | Pri pripravi OPPN OS je potrebno upoštevati možnost rekonstrukcije dostopne poti, katere geometrijski in konstrukcijski elementi ceste zagotavljajo varno in funkcionalno uporabo. Skladno s Pravilnikom o projektiranju cest (Ur. 1. RS, št. 109/10) je potrebno je zagotoviti minimalno širino vozišča 3,5m z lokalnimi izogibališči, prečni nakloni se prilagodijo voziščni izvedbi skladno z veljavnimi predpisi, na koncu odseka pri objektu Dolina 1, je potrebno zagotoviti obračališče. |
| Opredelitev | 1. | V 24. členu se doda šesta točka, ki se glasi: »(6) Rekonstrukcija ceste v zaselku Na Jamah: Skladno s področnimi predpisi je potrebno je zagotoviti minimalno širino vozišča 3,5m z lokalnimi izogibališči, prečni nakloni se prilagodijo voziščni izvedbi skladno z veljavnimi predpisi, na koncu odseka pri objektu Dolina 1, se zagotovi obračališče.« V grafičnem delu na karti 6 je shematsko prikazano obračališče. |
| Upoštevanje | 1. | Smernica se upošteva |
|  | 2. | Smernica se upošteva |

OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV OPPN

# OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA PRIPRAVO

Občina Tržič je postopek priprave Sprememb in dopolnitev OPPN začela po Zakonu o prostorskem načrtovanju (Ur.l RS, št. 33/07, ZVO-1B 70/08, ZPNačrt-A 108/09, ZUPUDPP – 80/10, ZKZ-C 43/11, ZPNačrt-B 57/12, ZUPUDPP-A 57/12 in ZPNačrt-C 109/12, Odločba US 76/14 in ZUUJFO 14/15) in Sklepom o pričetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje naravnega spomenika z oznako 6 T1 Dolina – Dovžanova soteska (Ur.l.RS.št. 74/2016) ( v nadaljevanju SiD OPPN Dovžanova soteska).

Predmet OPPN je uskladitev OPPN z nadrejenim aktom, določitev podrobnih izvedbenih pogojev za območja razpršene poselitve (A), ter uskladitev z aktom o zavarovanju, ki se prav tako spreminja.

# PRAVNA PODLAGA

Priprava SiD OPPN Dovžanova soteska temelji na izhodiščih veljavne zakonodaje s področja urejanja prostora in graditve objektov, izhodiščih Odloka o prostorskem načrtu občine Tržič ter Sklepu o začetku priprave:

- Zakon o prostorskem načrtovanju (Ur.l. RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO),

- Odlok o Občinskem prostorskem načrtu občine Tržič (Ur.l.RS št. 35/2016, 74/2016-popr),

- Odlok o razglasitvi Dovžanove soteske za naravni spomenik (Ur.l.RS.št. 12/1988),

- Sklepom o pričetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje naravnega spomenika z oznako 6 T1 Dolina – Dovžanova soteska (Ur.l.RS.št. 74/2016),

- Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje naravnega spomenika z oznako 6 T1 Dolina – Dovžanova soteska (Ur.l.RS.št. 30/2013).

# POSTOPEK PRIPRAVE

Dosedanje faze priprave:

- Župan Občine Tržič je dne 04.11.2016 sprejel Sklep o o pričetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje naravnega spomenika z oznako 6 T1 Dolina – Dovžanova soteska. Sklep je bi objavljen v Uradnem listu št 74/2016 iz dne 25.11.2016.

- Domplan d.d., Kranj je v februarju in marcu 2017 izdelal osnutek OPPN,  pod št. projekta UD/479-108/16.

- V skladu z določili Sklepa o začetku priprave je občina 24.03.2017 nosilce urejanja prostora (NUP) in druge udeležence z dopisom pozvala, da k osnutku podajo svoje smernice.

- Do vključno 17.05.2017 so smernice poslali vsi NUP, razen Komunale Tržič; Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, pa za izdajo smernic ni pristojen.

- Občina Tržič v nadaljevanju razgrne dopolnjen osnutek SiD OPPN Dovžanova soteska.

# OBMOČJE IN NAMENSKA RABA

Območje SiD OPPN Dovžanova soteska se nahaja v Dovžanovi soteski, ki leži nekaj kilometrov severno od naselja Tržič, c Karavankah. Meja območja SiD OPPN Dovžanova soteska je usklajena z mejo širšega območja zavarovanja in je grafično opredeljena glede na parcelne meje, ki izhajajo iz geodetskega načrta. Velikost območja, ki je predmet OPPN-ja je 148,50ha.

Namen prostorske ureditve je uskladitev podrobnega načrta z nadrejenim aktom, določitev podrobnih izvedbenih pogojev za območja razpršene poselitve (A), ter uskladitev z aktom o zavarovanju, ki se prav tako spreminja.

Območje OPPN in njegov vpliv obsega parcele oziroma dele parcel s št.: 408/3, 681/1, 681/2, 681/3, 681/9, 681/10, 681/19, 681/20, 834, 835/1, 835/2, 837, 838, 839/1, 839/2, 839/3, 839/4, 839/5, 839/6, 839/7, 839/8, 840/1, 842, 843, 844, 845, 846/1, 846/2, 846/5, 846/6, 846/7, 846/8, 846/9, 846/11, 847/1, 847/2, 848, 849/1, 849/2, 850/4, 850/7, 850/8, 850/11, 850/12, 850/13, 850/14, 850/16, 850/17, 889/1, 889/6, 889/8, 889/9, 889/10, 889/11, 889/12, 889/13, 889/14, 889/15, 890/1, 890/2, 890/3, 890/4, 891/1, 891/2, 891/3, 892/3, 892/5, 892/6, 892/8, 892/9, 892/10, 892/11, 892/12, 894/1, 894/2, 998/2, 998/3, 998/4, 998/5, 998/6, 998/7, 998/8, 998/9, 998/10, 998/11, 998/13, 998/14, 998/19, 998/20, 998/21, 998/22, 999/11, 1002/1, 1026/14, 1030/1, 1030/2, 1030/3, 1030/4, 1030/5, 1030/6, 1030/7, 1030/8, 1030/9, 1030/10, 1030/17, 1030/18, 1030/19, 1030/20, 1030/21, 1030/22, 1030/23, 1030/24, 1030/25, 1030/26, 1030/27, 1030/28, 1030/29, 1030/30, 1030/31, 1030/32, 1030/33, 1030/34, 1030/35, 1030/36, 1030/37, 1030/38, 1030/39, 1030/40, 1030/41, 1030/42, 1030/43, 1030/44, 1030/45, 1030/46, 1030/47, 1031 K.o. Lom pod Storžičem in 620/4, 620/5 K.o. Podljubelj.

Na območju naravnega spomenika, se bile v fazi osnutka predlagane manjše spremembe oziroma popravki meje, natančneje na južnem delu območja zavarovanja v naselju Čadovlje pri Tržiču. Meja območja bi se spremenila na delih parcel 849/1, 849/2, 850/4, 850/7, 850/8, 850/12, 850/13, 850/14, 850/15, 850/16, 850/17, 889/1, 889/3, 850/11, 998/13, 998/15, 999/11, 1026/14  K.o. Lom pod Storžičem, v skupni površini 1000 m2. Navedena zemljišča ne predstavljajo naravnega okolja pač pa strnjeno poselitev naselja Čadovlje, ki je pozidano z dvema stanovanjskima stavbama in dvema pomožnima kmetijskima objektoma. Celotno poselitveno območje naselja Čadovlje se ureja enotno, skladno z kulturno varstvenimi pogoji glede na profano stavbno dediščino v naselju in v vplivnem območju. Meja naravnega spomenika bi na tem delu potekala po meji stavbnega zemljišča oziroma po meji med zazidanimi in kmetijskimi površinami. Potek predlagane spremembe meje je usklajen z območjem Natura 2000- Karavanke.

Iz smernic Zavoda za varstvo narave izhaja, da meje ni dopustno spreminjati, zato v dopolnjenem osnutku meja širšega in ožjega zavarovanega območja ostajata nespremenjeni.

Nadrejeni akt znotraj območja OPPN označuje naslednje podrobne rabe:

| EUP | OPIS | NRP |  | POVRŠINA (m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DOL 01 | Dolina- Dolžanova soteska | K2 | Druga kmetijska zemljišča | 45202 |
| DOL 01 | Dolina- Dolžanova soteska | G | Gozdna | 1396395 |
| DOL 01 | Dolina- Dolžanova soteska | VC | Celinske vode | 22669 |
| DOL 01 | Dolina- Dolžanova soteska | A | Površine razpršene poselitve | 4015 |
| DOL 01 | Dolina- Dolžanova soteska | PC | Površine cest | 15580 |
| DOL 01 | Dolina- Dolžanova soteska | PO | Ostale prometne površine | 914 |

# OBRAZLOŽITEV

SiD OPPN Dovžanova soteska za območje oznake DOL 1 – Dovžanova soteska vsebuje TEKSTUALNI DEL in GRAFIČNI DEL ter PRILOGE. Poleg obveznih prilog, spremembe in dopolnitve vključujejo še:

- Priloga 8: Dopustni posegi na objektih v zaselku Na Jamah.

Spremembe in dopolnitve v območju stavbnih zemljišč dopuščajo naslednje dejavnosti:

- bivanje,

- trgovina,

- gostinstvo,

- turizem,

- storitve,

- razvedrilne in rekreacijske dejavnosti,

- svobodni poklici: proizvodne dejavnosti, ki prekomerno ne vplivajo na okolje.

Spremembe in dopolnitve vključujejo naslednje nove vsebine:

- vzpostavitev dveh novih navezav od vstopne točke do sprehajalno-razgledne poti in sicer: neposredna povezava med parkiriščem in info točko ob vhodu v Dovžanovo sotesko do sprehajalno-razgledne poti in povezavo med parkiriščem in info točko ob vhodu v Dovžanovo sotesko, ki vodi ob vodotoku, do paštbe.

- gradnja premostitvenega objekta (brv) pri info točki,

- vodovodno omrežje, ki vodi od sekundarnega vodovodnega omrežja pri stavbi št. 597 do posameznih stavb zaselka Na Jamah.

Vrste dopustnih gradenj in ureditev:

Veljavni prostorski akt, je prav tako kot predhodni urbanistični načrt dopuščal: »umestitve na mestu prej odstranjenih ureditev, ki so glede na namen in po oblikovanju enaka odstranjeni.« Ob uskladitvi z nadrejenim prostorskim aktom Spremembe in dopolnitve uporabijo izraz PONOVNA GRADNJA, saj le ta izhaja iz OPN Tržič. Ponovna gradnja je tako v OPN Tržič, kot v Spremembah in dopolnitvah predmetnega akta opredeljena kot novogradnja na lokaciji obstoječega odstranjenega objekta v enakih gabaritih in z enakimi zmogljivostmi. Ponovna gradnja stavb se dopušča z namenom ohranjanja stavbnega fonda, saj so nekateri objekti že tako dotrajani, da obnova ni več mogoča. Brez možnosti ponovne gradnje bi torej lahko prišlo do izgube prostorskih prvin (stavb), ki soustvarjajo prostor Dovžanove soteske.

Spremembe in dopolnitve podrobneje opredelijo prostorske izvedbene pogoje za naselje Dolina znotraj območja OPPN:

Stavbe: Dopustne so: rekonstrukcija, dozidava, nadzidave in ponovna gradnja obstoječih stavb za namen bivanja ali začasnega bivanja, in spremljevalnih dejavnosti skladno z dopustnimi dejavnostmi iz sedmega člena tega odloka.

To na primer pomeni, da je posamezno stavbo dopustno obnoviti, v kolikor to ni mogoče, jo je dopustno porušiti in na njenem mestu zgraditi novo in da je dopustno poleg sedanjega začasnega bivanja v stavbi vzpostaviti na primer turistično dejavnost – namestitvene kapacitete.

Tlorisna površina in gabariti: Pri ponovnih gradnjah in dozidavah, je v primeru izboljšave funkcionalne zasnove dopustno enkratno povečanje zazidane površine objekta do 20%. Kljub povečanju se ohranja razmerje stranic osnovnega gabarita stavbe min. 1:1,4. Pri nadzidavah so odstopanja dopustna v vertikalni smeri tako, da je kolenčni zid visok največ 1,00m in je v celoti skrit pod napuščem. Višinski gabarit stavb je največ K+P+M; tloris kleti je lahko manjši od nadzemnega dela objekta. Pritličje pri vhodu je lahko največ 1,00m nad utrjenim terenom.

Gre za to, da se pri obnovi stavb zazidana površina le te lahko enkratno poveča za do 20%. Enako velja pri ponovnih gradnjah. Iz terenskega ogleda je namreč razvidno, da je tlorisna površina razmeroma majhna; večina stavb nima primernih prostorov, tudi ne sanitarij, zato je povečanje v primeru tovrstne funkcionalne izboljšave dopustno. Dozidava in nadzidava, pa ne smeta porušiti razmerja stranic in višinskega gabarita. Člen tudi govori o višini pritličja pri vhodu do 1,00m, saj je iz strokovnih podlag in prikaza stanja prostora razvidno, da gre za vodnato območje.

Oblikovanje: Prepovedani so neznačilni arhitekturni elementi in detajli na fasadah objektov, kot so arkade, več kotni ali polkrožni izzidki, stolpiči, polkrožno oblikovana okna in preneseni arhitekturni elementi iz drugih okolij. Ograje balkonov ali gankov morajo biti izvedene v lesenem verikalnem opažu. Okenske odprtine naj bodo pokončne, razporejene osno v enotnem rastru polno/prazno.

Ker je pomembno, da stavbe kljub rekonstrukciji, dozidavi, nadzidavi ali ponovni gradnji ohranjajo čim bolj avtentično oblikovanje Spremembe in dopolnitve navedejo nekatere značilnosti in prepovedi.

Materiali in barve: V primeru ponovne gradnje so objekti lahko grajeni klasično ali montažno, z uporabo nravnih materialov (kamen, opeka, glina, les, steklo). Fasade objekta morajo biti ometane v beli ali v svetlih pastelnih tonih zemeljskih in peščenih barv; živobarvne fasade niso dovoljene. Za fasade je dopustno uporabiti tudi vertikalno položen les. Vsi leseni deli na fasadah se obdelajo enotno v naravni barvi lesa ali temno rjavi barvi.

Strehe:

- Strehe na objektu morajo biti simetrične dvokapnice, naklona 38º - 45º, s smerjo slemena vzporedno z daljšo stranico objekta.

- Dopustno je odpiranje strešin s strešnimi okni, klasičnimi in pultnimi frčadami; ravne pultne frčade niso dovoljene.

- Strešna kritina je lahko lesena, opečna ali betonska v sivih odtenkih.

Nezahtevni in enostavni objekti morajo biti izvedeni skladno z oblikovanjem in materiali osnovne stavbe, Kot prizidki na fasadah morajo biti nezahtevni in enostavni objekti izvedeni tako, da se streha osnovnega objekta podaljša ali nadaljuje preko nezahtevnega ali enostavnega v istem naklonu, kot ga ima osnovna streha.

Oblikovanje ograj: Dopustni so leseni plotovi, vareje in lese, ali kombinacija žive meje z leso. V ograji se vstopna in uvozna vrata ne smejo odpirati proti javni cesti. Višine ograj ne smejo presegati 1.20 m.

Glede na terenski ogled je ugotovljeno, da v prostoru ni zaznati na primer živih meja, zato so dopustne le tiste ograje, ki so v prostoru že prisotne.

Oblikovanje podpornih zidov: Podporni zidovi naj bodo izvedeni v naklonu do višine max. 1,2m, kamniti in ozelenjeni. Dopustne so kašte.

Lega objektov na zemljišču: Lokacija objektov se ne spreminja. Objekte se pri ponovni gradnji locira na mesto prej odstranjenega objekta. Odstopanje od lege obstoječega objekta št. 606 je pri ponovni gradnji dopustno do največ 0,50m v smeri, ki zagotavlja večji odmik od vodotoka.

Pri ponovni gradnji naj bodo novi objekti locirani na istem mestu, kot odstranjeni. Stavba št. 606 (Dolina 1) imam glede na druge prostorske danosti možnost premika stran od vodotoka, zato se ta premik dopusti, vendar le do največ 0,50m.

Dostop in parkiranje: Do posamezne stavbe se zagotovi dostop po obstoječi poti LC 031, št. odseka: 928101 od premostitve pri stavbi št. 596 do stavbe št. 605. Pri vsaki stavbi je dopustno urediti eno parkirno mesto.

Parkiranje se dopušča kot eno parkirno mesto ob vsaki stavbi. V primeru turističnih dejavnosti, so parkirišča za druge avtomobile urejena ob lokalni cesti Slap (križišče za Lom) – Jelen.

Vrtovi: Uporabljajo se naravni materiali (kamen, les, rastline). Uporaba barvno agresivnih in drsečih materialov ni dopustna. Pri zasaditvah se uporabljajo rastlinske vrste iz lokalnega okolja. Ohranjajo se t.i. gartlci. Kamnite zložbe, skalne skupine in balvani na travnikih ob stavbah se ohranjajo.

Ciprese niso rastlinske vrste iz lokalnega okolja.

Opremljenost z gospodarsko infrastrukturo:

- Predvidi se izgradnja vodovodnega omrežje ustreznih dimenzij do zaselkov v Dolini v ožjem zavarovanem območju.

- Predvidi se gradnja MČN za potrebe objektov v zaselku Na Jamah.

Rekonstrukcija ceste v zaselku Na Jamah: Skladno s področnimi predpisi je potrebno je zagotoviti minimalno širino vozišča 3,5m z lokalnimi izogibališči, prečni nakloni se prilagodijo voziščni izvedbi skladno z veljavnimi predpisi, na koncu odseka pri objektu Dolina 1, se zagotovi obračališče.

# V NADALJEVANJU

V nadaljevanju občina Tržič javno razgrne SiD OPPN Dovžanova soteska in zagotovi izdelavo poplavne presoje, ki jo je v smernicah zahtevala Direkcija za vode.

POVZETEK ZA JAVNOST

OKOLJSKO POROČILO, OZ. ODLOČBA IZ KATERE JE RAZVIDNO, DA OKOLJSKO POROČILO NI POTREBNO

OKOLJSKO POROČILO

Pristojni organ je z odločbo št. 35409-78/2017/9 iz dne 09.05.2017, prejeto 17.05.2017 odločil, da  izdelava okoljskega poročila in izvedba postopka celovite presoje vplivov na okolje ni potrebna.